| 备案号 |  |
| --- | --- |
| 预案版本号 | 第一版 |

衡山县县城集中式饮用水水源地

突发环境事件应急预案

编制单位：衡山县人民政府

湖南英怀特环保科技有限公司

编制时间：二〇一八年十二月

衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件

应急预案签署发布文件

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号，2015年1月1日起施行）、《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）、《关于切实加强饮用水水源保护妥善应对突发环境事件的通知》（环办函〔2014〕498号）、《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）、《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2017]107号）及其他相关法规的要求，保护饮用水水源，保障居民用水安全，最大限度地降低水源地突发环境事件的环境风险，使事故发生后能够迅速、有效、有序的实施应急救援，特编制《衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》，用于规范、指导衡山县县城饮用水水源地突发环境事件的应急救援行动。

本预案阐明了衡山县县城饮用水水源地的环境风险源分布情况，分析了可能发生的环境风险及其可能性和后果，并提出了一系列的应急处置措施。其内容涉及到应急组织机构的建立与职责、预防与预警、应急响应、应急处置、应急保障、应急预案的管理与更新等内容。它是指导衡山县县城饮用水水源地突发环境事件应急的技术性指导文件。

本预案是首次发布，自公布之日起施行。望各单位严格参照执行，确保发生突发环境事件时应急及时、准确，以实现环境风险可控和应急管理有序进行的工作目标。

（签章）

2018年  月   日

衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件

应急预案修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说 明 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核实风险评估范围，明确本预案适用范围； | 采纳 | 根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》(生态环境部公告 2018年第1号)中的规定确定风险评估范围和本预案适用范围为：水源保护区（一、二级保护区水域和陆域）、水源二级保护区边界上游上溯19.1km的湘江干流、乌江河汇入口上溯6.2km的乌江河支流、洣水汇入口上溯9.1km的洣水支流、龙阴港汇入口上游2.5km的龙阴港支流及其及分水岭内的陆域。 | 见预案P10、P22 |
| 2 | 从保护区建设、水质等监控能力（保护区及主要连接水体水质跟踪监测）、管理措施（固定源及流动源管控等）、风险防控与应急能力等方面细化说明应急能力建设情况；补充上游桥梁风险防控设施相片； | 采纳 | 按照评审意见从保护区建设、保护区及主要连接水体水质跟踪监测、管理措施（固定源及流动源管控等）、风险防控与应急能力等方面补充说明了应急能力建设情况；上游桥梁风险防控设施补充了乌河河口桥梁相片，经现场调查，南岳高速跨湘江特大桥和京港澳潭耒段跨洣水特大桥从外部看不到桥面径流收集系统，经查阅湖南省交通规划勘察设计院做的设计资料是有桥梁风险防控设施的。 | 应急能力建设情况见预案P41-P49； 上游桥梁风险防控设施相片见P47-P48； |
| 3 | 根据环保督查发现的问题等列表完善说明饮用水水源地整治整改情况（附相片）；核实水源地在环境风险防控方面是否还存在问题； | 采纳 | 水源地环境风险防控方面存在的问题：保护区（乌石铺地段）有一居民集中点，生活污水排入乌河河口，随即进入湘江。 | 饮用水水源地整治整改情况见P23-P24，相片见P43-P45； |
| 4 | 调查（列表）评估范围内河流（包括连接水体）水坝、水闸设置情况； | 采纳 | 水源地上游大源渡航电枢纽工程建有拦水大坝和船闸，通过调度控制，可有效实现上游突发环境事件情况下污染物的拦截和治理。 | 见P48-P49 |
| 5 | 筛查水源地评估范围内可能存在的环境风险源（固定源名称、联系人及联系方式、地理位置、所属行业、主要环境风险源、涉及的环境风险物质、排水路径、排污/水口距饮用水源地水路距离；包括关闭企业遗留的），筛查可能存在的突发环境事件； | 采纳 | 已筛查确定水源地评估范围内可能存在的环境风险源及可能存在的突发环境事件； | 见P31-P32 |
| 6 | 完善环境事件应急处置卡（在县政府统一指挥下各部门各司其职（湖南省水功能区监督管理办法）），核实应急措施有效性、可操作性并推演；应急措施还应包括突发环境事件造成水质超标后的应对措施（水质跟踪监测、自来水厂应对措施（下游水厂制水工艺是否有深度处理））； | 采纳 | 已完善环境事件应急处置卡 | 见P98-P102 |
| 7 | 完善应急组织机构设置及职能（包括水源地涉及相关街道办事处、电站）；补充本预案与下游自来水厂等相关部门应急预案的衔接关系； | 采纳 | 已完善应急组织机构设置及职能，确定了牵头单位；补充了本预案与下游自来水厂等相关部门应急预案的衔接关系； | 应急组织机构设置及职能见P70-P76；预案与下游自来水厂等相关部门应急预案的衔接关系见P69； |
| 8 | 完善应急资源调查报告，包括区域能及时调用的应急物资、专业队伍（如油库吸油物资、围油栏、专业队伍等）；完善应急监测方案。 | 采纳 | 已完善应急资源调查报告，经核实，区域内没有油库等可及时调用的应急物资，需要补充设立应急物资库 | 见P52、P55-P58； |
| 9 | 其它（补充县商务与粮食局内审意见） | 采纳 | 已补充 | 见附件1-2 |
| 复核意见： 评审组组长签名： 年 月 日 |

注：1.“说明”指说明修改情况，辅以必要的现场整改图片；

2.“索引”指修改内容在预案中的具体体现之处。

目 录

第一部分 应急预案编制说明	1

1编制背景	2

2编制过程概述	2

3重点内容说明	3

第二部分 水源地基础状况调查和环境风险评估报告	6

1前言	7

2总则	7

2.1编制原则	7

2.2 编制依据	8

3水源地基础状况调查和风险评估	9

3.1调查范围	9

3.2调查内容与方式	10

3.3水源地基础环境特征调查	10

3.4环境风险源调查	21

3.5水源地环境风险评估	34

3.6 环境风险事件分析	37

3.7突发环境事件调查	41

3.8应急资源调查	41

3.9应急工程设施调查	42

3.10应急预案调查	42

4水源地应急防控体系	42

4.1水源地现有应急能力评估	42

4.2 水源地的环境风险防范	46

4.3 特殊时期污染风险防控能力分析	53

4.4 环境应急物资	54

4.5环境风险防控措施完善	54

4.6环境风险防控持续改进建议	59

第三部分  环境应急预案	错误！未定义书签。

1前言	65

2总则	66

2.1编制目的	66

2.2工作原则	66

2.3 编制依据	67

2.4 适用的地域范围	69

2.5 基本任务	69

2.6预案衔接	70

3应急组织指挥体系	71

3.1应急组织指挥体系构成	71

3.2部门协调联动机制	82

4 预防预警机制	84

4.1 信息监测与监控	84

4.2 预防工作	84

4.3 预防与应急准备	85

5应急响应	88

5.1信息收集和研判	88

5.2预警	88

5.3信息报告与通报	92

5.4 现场调查	93

5.5事态研判	94

5.6 应急监测	94

5.7指挥与协调	96

5.8 污染源排查与处置	97

5.9 应急处置	98

5.10 污染处置	104

5.11供水安全保障	105

5.12物资调集及应急设施启用	105

5.13 舆情监测与信息发布	105

5.14响应终止	106

6后期处置	107

6.1 后期防控	107

6.2 事件调查	107

6.3 损害评估	107

6.4 善后处置	107

6.5社会救助	107

6.6 饮用水水源地环境修复	107

6.7 事故总结	108

7 应急保障	109

7.1 通讯与信息保障	109

7.2 应急队伍保障	109

7.3 应急资源保障	109

7.4 经费保障	110

7.5 其他保障	110

8监督管理	111

8.1 应急宣传	111

8.2 应急培训	111

8.3 应急演练	112

8.4奖惩与责任	114

8.5预案修订	115

9附则	117

9.1 名词术语	117

9.2 预案解释权属	118

9.3 预案演练和修订	118

9.4 预案发布部门	118

9.5预案实施日期	118

附件	119

附图	163

附件

附件一  应急响应工作流程

附件二  应急组织机构通讯方式

附件三  应急管理体系组织结构图

附件四  标准化格式文本

附件五  环境风险源数据库

附件六  应急措施

附件七  常见化学品引发水污染事故的简要处置方法

附件八  主要类型突发环境事件现场应急卡

附件九  备案表

附件十  关于印发衡山县县城饮用水水源保护区规范化建设整治方案的通知

附件十一 水源地环境保护整改情况汇报资料

附图

附图一 衡山县县城集中式饮用水水源保护区划分图

附图二 区域水系及应急监测点位图

附图三 环境风险源调查范围图

附图四  固定风险源分布图

附图五  流动风险源分布图

附图六  应急物资库分布图

# 衡山县县城集中式饮用水水源地

突发环境事件应急预案编制说明

## 1编制背景

饮用水水源地突发环境事件指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故、人为等因素，导致风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众饮水安全、身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

根据《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）、《关于切实加强饮用水水源保护妥善应对突发环境事件的通知》（环办函〔2014〕498号）等有关环境应急预案法律法规及环境保护部门的要求，县级以上人民政府要编制饮用水水源地突发环境事件应急预案，组织开展饮用水水源地环境风险评估，鼓励建立专业环境应急救援队伍，建立应急平台，实现各相关职能部门应急联动，各相关职能部门规范应急设施建设；湖南省环境保护厅《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函【2017】107号文）明确要重点强化集中式饮用水源保护区等领域的环境应急管理，督促完成应急预案编制和备案工作。

为了贯彻落实湖南省环境保护厅《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函【2017】107号文），建立健全饮用水水源地突发环境事件应急机制，保护饮用水水源地水质安全，保障人民群众饮水安全，衡山县人民政府委托衡山县环保局组织衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案的编制工作。为此，衡山县环境保护局委托湖南英怀特环保科技有限公司（以下简称“英怀特环保公司”）编制了《衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》（以下简称“本预案”）。

## 2编制过程概述

- 接受委托后，英怀特环保公司预案编写小组成员首先制定了工作线路与方案，对水源地进行全面的现场调查，收集相关资料，确定风险源点，根据采取的风险防范措施，对风险源风险进行了评估；

- 针对可能发生的风险事故类型，分别制定了相应的应急处置方案。

在《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）、《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）、《关于切实加强饮用水水源保护妥善应对突发环境事件的通知》（环办函〔2014〕498号）、《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2017]107号）、《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年 第1号））等文件的指导下，编制了适应衡山县县城集中式饮用水水源地现有实际应急条件及管理水平的应急预案，并于2018年10月完成了预案的初稿编写工作。预案编制过程中广泛征求并积极采纳了县应急办、县环保局、县自来水厂、县海事处、县水利局等各部门的意见和建议。

- 预案内审

初稿编制完成后，衡山县环保局组织有关成员单位对预案进行了内部评审，并出具了内部评审意见，预案编写小组根据内部评审情况，进一步完善了预案，形成了预案送审稿。

4、预案评审

预案送审稿完成后，衡山县环保局受政府委托在长沙主持召开了《衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》(简称预案)的外部专家技术评审会。会前，部分专家代表对水源地进行了现场勘察；会上，与会专家经认真讨论和评估，形成专家评审意见，预案编写小组根据专家评审情况，进一步完善了预案，形成了预案备案稿。

## 3重点内容说明

本应急预案主要分为三部分：水源地基础状况调查和环境风险评估报告、环境应急预案、环境应急资源调查报告。其中重点内容为环境风险源调查与风险评估、应急能力评估，预警及应急响应、应急处置方案。

（一）预案编制过程中对县城集中式饮用水水源地情况、周边污染源情况、饮用水水源地规范化建设等进行调查，调查了水源地风险源的种类及分布情况、水质情况，查清了水源地存在的环境风险。

（二）在风险识别的基础上，分析了水源地主要环境风险源：1、调查分析了水源地固定风险源分布情况、运输移动等流动环境风险源情况以及农业污染源、生活污染源、畜禽养殖污染等非点源风险源情况；通过开展集中式饮用水源地风险评估工作，识别集中式饮用水源地环境风险类型以及环境风险防控的重点区域、关键环节，开展典型突发环境事件情景分析，服务于集中式饮用水源地应急预案编制，优化集中式饮用水源地内环境应急资源配置，开展集中式饮用水源地间环境风险排序，并根据评估结果提出有针对性、差异化的风险防控措施和应急措施的建议。

（三）在县政府组织架构的基础上，全面分析各职能部门的层次结构，确立了应急指挥机构及职责。

（四）在风险评估的基础上，建立了应急响应程序，确立了应急响应处置的程序。

（五）根据风险类型的不同，选取了有代表性的突发环境风险事件，提出了现场应急处置措施。

（六）根据应急能力方面存在的问题，提出了解决对策和整改措施。

（七）其他说明：

①关于预案的适应范围

根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年 第1号），确定本预案水源地应急预案适用的地域范围包括水源保护区、水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域及分水岭内的陆域。

②预警级别

水源地突发环境事件预警分级应与政府有关突发环境事件应急预案的预警分级相互衔接。

水源地应急预案属于政府专项预案，并且有适用的地域范围。为提高效率、简化程序，综合考虑衡山县水源地的重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，本预案的预警级别分橙色和红色两级预警。

一般发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警；当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

③关于预案衔接关系

本预案与衡山县自来水厂突发环境事件应急预案、衡山县突发环境事件应急预案、衡阳市突发环境事件应急预案、湖南省突发环境事件应急预案为上下衔接关系。

水源地应急预案作为衡山县人民政府突发事件应急预案编制体系的重要组成部分，应与衡山县突发环境事件应急预案、衡阳市突发环境事件应急预案、湖南省突发环境事件应急预案以及衡山县城范围内的企业突发环境事件应急预案、道路交通事故应急预案、水上交通事故应急预案和城市供水系统应急预案等有机衔接。由于水源地的重要性和敏感性，若上述预案中存在要求不一致的情况，水源地应急预案应坚持从严原则进行要求。

④关于应急组织体系

为方便人员管理、提高应急救援效率，本预案充分利用衡山县突发环境事件应急预案的组织机构设置，并在结合突发环境事件污染特征的基础上增强了相关职能机构的职责。各相关单位应在县政府统一指挥下各部门各司其职落实应急处置。

⑤关于预案更新

根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发【2013】10号）中相关要求进行更新。

预案编制小组

2018年12月

# 第二部分 水源地基础状况调查和环境

# 风险评估报告

## 1前言

为提高环境风险事故的应急处置能力，根据水源地的基础状况的调查，对可能引起衡山县县城集中式饮用水水源地发生突发环境事件的风险源进行环境风险评估，针对水源地周边存在的风险源、危害以及已采取的环境风险防控措施进行分析、评估，为编制突发环境事件应急预案提供依据。

根据《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办[2012]50号）、《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ 773-2015)、《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ 774-2015)和《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年第1号），编制了衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件风险评估报告，内容包括水源地基础环境特征调查、环境风险应急能力评估等。并根据评估结果提出进一步完善环境风险应急防控的措施，提高应对突发环境事件的能力。

## 2总则

## 2.1编制原则

### 2.1.1 规范性与完整性

内容和格式符合《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》编制要求，具备《突发环境事件应急预案管理暂行方法》所规定的各项基本要素，考虑衡山县县城集中式饮用水水源保护地与周边环境系统的整体性。

### 2.1.2 针对性

紧密结合衡山县县城集中式饮用水水源保护地及其周边实际情况进行风险源辨识和风险分析，针对水源地可能发生的突发环境事件提出相适应的整改计划。

### 2.1.3 可操作性与实用性

各项环境风险设施、措施、环境风险管理、应急物资等切合衡山县县城集中式饮用水水源保护地实际情况，并且与突发环境事件处置工作相适应。

### 2.1.4 科学性与可行性

对衡山县县城集中式饮用水水源保护地情景源强分析、环境风险受体分析等内容科学合理，环境风险防控、应急措施等内容切实可行。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015. 4. 24；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》2007.11.1；

（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（6）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16 号）；

（7）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（8）《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

（9）《生活饮用水卫生监督管理办法》（建设部、卫生部令第31号）；

（10）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日第三次修订并施行）；

（11）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正版）；

（12）《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令 2013年第2号）;

（13）《湖南省湘江保护条例》；

（14）《湖南省饮用水水源保护条例》2018.1.1。

### 2.2.2 技术标准与规范

（1）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办[2012]50号）；

（2）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ 773-2015)；

（3）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ 774-2015)；

（4）《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T 433-2008)；

（5）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）；

（6）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急（2018）9 号）；

（7） 《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）；

（8）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年 第1号）;

(9)《湖南省县级以上集中式地表水饮用水源地划分方案》（湘政函[2016]176号）；

### 2.2.3 相关资料文件

（1）《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发[2013]20

号）；

（2）《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案

管理工作的通知》（湘环函（2017）107 号）；

- 《衡阳市生态环境保护委员会办公室关于进一步加强集中式饮用水水源地规范化建设和管理的通知》（衡环委办〔2017〕29号）；

- 《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176 号）；

- 《关于印发<衡阳市突发事件总体应急预案>的通知》(衡政发〔2013〕23号文)；

- 《衡阳市人民政府办公室关于印发<衡阳市突发环境事件应急预案>的通知》，衡政办发〔2015〕10 号；

- 《衡山县人民政府办公室关于印发＜衡山县突发环境事件应

急预案＞的通知》；

- 《衡山县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》；

- 衡山县水系图；

- 衡山县县城集中式饮用水水源保护区区划图；

3水源地基础状况调查和风险评估

## 3.1调查范围

根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》(生态环境部公告 2018年第1号)，水源地调查范围为：水源保护区、以及从保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯 24 小时流程范围内的水域及分水岭内的陆域，最大不超过汇水区域的范围。

根据实际调查，在衡山县自来水厂取水口上游3km有支流乌江河（又称“乌河”）汇入，取水口上游8.35km有支流洣水汇入、取水口上游16km有小河龙阴港汇入。取水口上游9.8km为湘江大源渡杭电枢纽（为湘江衡阳至城陵矶439km千吨级航道的第一个以电养航的航电枢纽工程，总装机容量120MW，为日调节径流式水电站。最大坝高32.5m，闸坝总长533m，正常蓄水位50m，共设23个孔，额定流量472.1m3/s），大源渡杭电枢纽的建成运行改变了下游江段的水文特征，坝下流速为0.256m/s。根据相关资料，乌江河、洣水和龙阴港的汛期最大流速约为0.084m/s、0.17m/s和0.31m/s。因此，根据《湖南省县级以上集中式地表水饮用水源地划分方案》（湘政函[2016]176号）及《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》(生态环境部公告 2018年第1号)确定，衡山县县城饮用水水源地调查范围为：水源保护区（一、二级保护区水域和陆域）、水源二级保护区边界上游上溯19.1km的湘江干流、乌江河汇入口上溯6.2km的乌江河支流、洣水汇入口上溯9.1km的洣水支流、龙阴港汇入口上游2.5km的龙阴港支流及其及分水岭内的陆域。

## 3.2调查内容与方式

调查内容包括基础环境特征调查、历史突发环境事件调查、应急资源调查、应急工程设施调查、应急预案调查等5个方面内容。

调查方式采用了资料收集法、现场踏勘法和随机访谈法。

## 3.3水源地基础环境特征调查

### 3.3.1 衡山县自来水厂概况

衡山县县城目前只有一个自来水厂供水，位于衡山县开云镇金峰村湘江边，水厂取水水源为湘江干流，设有取水泵站。取水口坐标为：N27°13′11.47″，E112°51′1.64″。取水许可证号：取水（衡山）字[2017]第A00003号；该水厂始建于1990年，占地面积21亩，设计最大供水量3万吨/天，实际供水量约2.7万吨/天，为县城提供工业与生活用水，供水人口约8万人，供水范围为衡山县县城老城区。

衡山县自来水厂净水工艺为：原水—泵房—折板絮凝沉淀—平流沉淀--虹吸过滤—二氧化氯消毒—清水池—二泵房—配水管网—用户。水厂现有1根DN600出厂管，出厂后分为两路。一路沿达湘路敷设，然后沿衡山大道敷设，管径DN400~DN500；一路沿解放路敷设，然后沿人民路敷设，管径为DN300~DN400，给水管网主要供老城区用水。目前水厂正在实施扩容及提质改造，扩容后供水规模达5万吨/天。该水厂无备用水源。在水厂东侧湘江干流设有取水口，建有取水泵房。水厂自来水反冲洗废水经截流引至下游饮用水源二级保护区外排放。

水厂                             取水泵房

水厂净水工艺

### 3.3.2 水源保护区划分

根据行政区划，湘江左岸为衡山县，右岸为衡东县，以河道中泓线为界。

2016年12月底，湖南省人民政府公布了衡山县等县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知（湘政发〔2016〕176号）。2017年12月，根据《湖南省饮用水水源保护条例》（2018年1月1日实施）对饮用水水源保护区的保护要求，衡山县人民政府对县城集中式饮用水源保护区重新进行了划分。目前重新划分的水源保护区尚未公布，根据2018年5月份审查确定的《衡山县自来水厂集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，重新划定的衡山县地表水集中式饮用水水源保护区由一级保护区、二级保护区组成，各保护区包括水域和陆域。具体划分范围如下：

表3.3-1  衡山县自来水厂饮用水水源保护区范围

| 名称 | 范围 |
| --- | --- |
| 一级保护区 | 水域 | 一级保护区干流水域长1100米，取水口上游1000米至取水口下游100米，以河道中泓线为界靠取水口一侧范围的河道水域。 |
|  | 陆域 | 陆域范围长度为与一级保护区水域长度相同，宽度为一级保护区水源边界到取水口侧公路邻水侧堤肩。 |
| 二级保护区 | 水域 | 二级保护区干流水域长2200米，一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200米的区间河道水域；一级保护区对面一侧范围的河道水域。 |
|  | 陆域 | 陆域范围长度与二级保护区水域长度相同，宽度为二级保护区水源边界到取水口侧公路邻水侧堤肩。 |

图3.3-1 水源地基本现状图

3.3.3自然地理特征

（1）地理位置

衡山县位于湖南省中部偏东，湘江中游，因南岳衡山得名。地处东经112 ° 27′-112 ° 57′，北纬26 ° 58′-27 ° 28′之间，北界湘潭、湘乡，西南与衡阳县接壤，西北与双峰县毗邻，东隔湘江与衡东相望，南与衡南相接，中部的北、东、南三面环绕南岳区。南北纵长54.5公里，东西横跨48公里，总面积934平方公里，占湖南省总面积的0.46%。

（2）气候气象

衡山县位于湖南中部，纬度较低，受东亚季风影响很大，属亚热带季风湿润气候类型。冬季衡山多为欧亚大陆干冷气团控制，北方寒流频频南下，造成雨雪冰冻，气候比较湿冷；夏季则多为低纬海洋暖湿气团影响，温高湿重；在春夏之交，衡山正处在冷暖气团交替的过渡地带，锋面、切变线和气旋活动频繁，造成阴湿多雨，天气多变；而在盛夏期间，因副热带高压脊高控制湘东、湘中一带，酿成高温酷热。一年之中，一般1月最冷，7月最热。衡山除具有与长江中下游地区相同的水热同季，暖湿多雨的特征外，还具有“四季分明、气候温和、热量充足、雨水集中、春温多变、夏秋多旱、严寒期短、暑热期长”的特点。衡山平均气温17.6℃。冬季比较温暖，一月份平均气温5.3℃。春、秋两季的平均气温都在17～19℃之间，且秋温略高于春温，夏季气温较高，7-8月平均气温在28.6～29.5℃之间。衡山年降雨量在1553.5mm左右，降水量大于1000mm的保证率在90%以上，年平均无霜期为286天。

（3）水文及水系组成

衡山县境内有湘江干流64.85km。有湘江支流38条，总长达444.8km。其中一级支流10条177.5km；二级支流17条186.2km；三级支流8条78.9km；溪流3条26.1km。

1）湘江：衡南县与衡山县萱洲镇交界的草鱼石入境，南北流向经县境东缘的萱洲、贺家、永和、师古、开云、湘江六个乡镇，至湘江镇永丰村入湘潭县境。境内长64.85km，相对流量 58.20m3/s，境内河床宽300-1200米，河道可四季通航，正常水位41.7m，警戒水位47m，正常水深2.3m。

衡山县水文局公布的湘江衡山段水文资料如下：

50 年一遇洪水位为：52.678m（黄海），相应流量为：21800 m3/s；

20 年一遇洪水位为：51.678m（黄海），相应流量为：19300 m3/s；

10 年一遇洪水位为：51.068m（黄海），相应流量为：17700 m3/s；

实测历史最高洪水 54.88m (1994年06月18日) ，实测历史最低枯水 39.57m(1999年03月07 日)。

在衡山县自来水厂取水口上游3km有支流乌江河汇入，取水口上游8.35km有支流洣水汇入。取水口上游9.8km为湘江大源渡杭电枢纽（为湘江衡阳至城陵矶439km千吨级航道的第一个以电养航的航电枢纽工程，总装机容量120MW，为日调节径流式水电站。最大坝高32.5m，闸坝总长533m，正常蓄水位50m，额定流量472.1m3/s），大源渡杭电枢纽的建成运行改变了下游江段的水文特征，坝下流速为0.256m/s。

- 乌河：湘江一级支流，发源于南岳紫盖峰东南侧，流经师古，永和等乡镇，至师古乡乌石铺入湘江，全长20km，集水面积119.4km2。汛期最大流速约为0.084m/s。

- 洣水：洣水属湘江一级支流，全长296km（按长度是湘江第三大支流），水系总流域面积为10305km2。从衡东县草市镇江坪村开始流入衡东县境内，在衡东境内全长长达72.5km占总长度的1/4，流域面积1222km2，在衡东县境内分别汇合永乐江等大小17条支流。
   根据衡东县甘溪水文二站多年资料，洣水多年各月平均水位在47~50m之间；多年平均径流量76.03亿m3；多年平均含沙量0.131公斤/m3。河宽200~300米，水流平稳，兼收灌溉、发电之利。河道终年可以通航。汛期最大流速约为0.17m/s。

图3.3-2 水源地现状照片

### 3.3.3 水环境质量监测

衡山县环境监测站对水源地取水口断面（常规例行监测断面）每月开展 1 次常规指标监测，每1-2年开展1次全指标监测。

每月常规监测因子为 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中24个基本项目，包括：水温、pH值、溶解氧、CODMn、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群。

每1-2年的全指标监测包括《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中24个基本项目、5个水源地补充项目、80个水源地特定项目和电导率。包括：水温、电导率、pH值、溶解氧、CODMn、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯晴、邻苯二甲酸二丁酯，邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，水合肼、四乙级铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并芘、甲基汞、多氯联苯、微囊藻毒素-LR、黄磷、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊。

### 3.3.4水环境质量状况

1. 2016年监测数据

2016年7月衡山县环境监测站对衡山县饮用水源地（衡山自来水厂取水口）水质做了全分析，共监测110个项目（其中81项委托深圳市索奥检测技术有限公司分析），包括《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中24个基本项目、5个水源地补充项目、80个水源地特定项目和电导率。

2016年水源地取水口水质监测数据统计结果见表3.3-2。

表3.3-2  2016年7月衡山县自来水厂（湘江）取水口水质监测结果

| 序号 | 检测项目 | 结果 | 单位 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 28.0 | ℃ | 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | / |
| 2 | 电导率 | 198 | μs/cm | / | / |
| 3 | pH | 7.62 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |
| 4 | 溶解氧 | 6.51 | mg/L | ≥6 | 达标 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 2.33 | mg/L | ≤4 | 达标 |
| 6 | 化学需氧量 | 8.6 | mg/L | ≤15 | 达标 |
| 7 | 五日生化需氧量 | 2.3 | mg/L | ≤3 | 达标 |
| 8 | 氨氮 | 0.367 | mg/L | ≤0.5 | 达标 |
| 9 | 总磷 | 0.03 | mg/L | ≤0.1 | 达标 |
| 10 | 总氮 | 1.92 | mg/L | ≤0.5 | 超标 |
| 11 | 铜 | 0.010L | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
| 12 | 锌 | 0.010L | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
| 13 | 氟化物 | 0.35 | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
| 14 | 硒 | 0.0004L | mg/L | ≤0.01 | 达标 |
| 15 | 砷 | 0.0046 | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 16 | 汞 | 0.00004L | µg/L | ≤0.00005 | 达标 |
| 17 | 镉 | 0.0012 | mg/L | ≤0.005 | 达标 |
| 18 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 19 | 铅 | 0.0018 | mg/L | ≤0.01 | 达标 |
| 20 | 氰化物 | 0.001L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 21 | 挥发酚 | 0.0007 | mg/L | ≤0.002 | 达标 |
| 22 | 石油类 | 0.01L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 23 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | ≤0.2 | 达标 |
| 24 | 硫化物 | 0.006 | mg/L | ≤0.1 | 达标 |
| 25 | 粪大肠菌群 | 800 | 个/L | ≤2000 | 达标 |
| 26 | 硫酸盐 | 13.4 | mg/L | 250 | 达标 |
| 27 | 氯化物 | 5.08 | mg/L | 250 | 达标 |
| 28 | 硝酸盐 | 1.17 | mg/L | 10 | 达标 |
| 29 | 铁 | 0.06 | mg/L | 0.3 | 达标 |
| 30 | 锰 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 31 | 三氯甲烷 | 0.0004L | mg/L | 0.06 | 达标 |
| 32 | 四氯化碳 | 0.0004L | mg/L | 0.002 | 达标 |
| 33 | 三溴甲烷 | 0.0005L | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 34 | 二氯甲烷 | 0.0005L | mg/L | 0.02 | 达标 |
| 35 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0004L | mg/L | 0.03 | 达标 |
| 36 | 环氧氯丙烷 | 0.0023L | mg/L | 0.02 | 达标 |
| 37 | 氯乙烯 | 0.0005L | mg/L | 0.005 | 达标 |
| 38 | 1,1-二氯乙烯 | 0.0004L | mg/L | 0.03 | 达标 |
| 39 | 1,2-二氯乙烯 | 0.0004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 40 | 三氯乙烯 | 0.0004L | mg/L | 0.07 | 达标 |
| 41 | 四氯乙烯 | 0.0002L | mg/L | 0.04 | 达标 |
| 42 | 氯丁二烯 | 0.0005L | mg/L | 0.002 | 达标 |
| 43 | 六氯丁二烯 | 0.0004L | mg/L | 0.0006 | 达标 |
| 44 | 苯乙烯 | 0.0002L | mg/L | 0.02 | 达标 |
| 45 | 甲醛 | 0.05L | mg/L | 0.9 | 达标 |
| 46 | 乙醛 | 0.05L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 47 | 丙烯醛 | 0.02L | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 48 | 三氯乙醛 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
| 49 | 苯 | 0.0004L | mg/L | 0.01 | 达标 |
| 50 | 甲苯 | 0.0003L | mg/L | 0.7 | 达标 |
| 51 | 乙苯 | 0.0003L | mg/L | 0.3 | 达标 |
| 52 | 二甲苯 | 0.0005L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 53 | 异丙苯 | 0.0003L | mg/L | 0.25 | 达标 |
| 54 | 氯苯 | 0.0002L | mg/L | 0.3 | 达标 |
| 55 | 1,2-二氯苯 | 0.0004L | mg/L | 1 | 达标 |
| 56 | 1,4-二氯苯 | 0.0004L | mg/L | 0.3 | 达标 |
| 57 | 三氯苯 | 0.0005L | µg/L | 0.02 | 达标 |
| 58 | 四氯苯 | 0.00002L | µg/L | 0.02 | 达标 |
| 59 | 六氯苯 | 0.00002L | µg/L | 0.05 | 达标 |
| 60 | 硝基苯 | 0.0005L | mg/L | 0.017 | 达标 |
| 61 | 二硝基苯 | 0.2L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 62 | 2,4-二硝基甲苯 | 0.000018L | mg/L | 0.0003 | 达标 |
| 63 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 0.4L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 64 | 硝基氯苯 | 0.02L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 65 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.000022L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 66 | 2,4-二氯苯酚 | 0.0004L | mg/L | 0.093 | 达标 |
| 67 | 2,4,6-三氯苯酚 | 0.00004L | mg/L | 0.2 | 达标 |
| 68 | 五氯酚 | 0.00003L | mg/L | 0.009 | 达标 |
| 69 | 苯胺 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 70 | 联苯胺 | 0.0002L | mg/L | 0.0002 | 达标 |
| 71 | 丙烯酰胺 | 0.00005L | mg/L | 0.0005 | 达标 |
| 72 | 丙烯腈 | 0.025L | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 73 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.0001L | mg/L | 0.003 | 达标 |
| 74 | 邻苯二甲酸二（2-乙基.己基）酯 | 0.002L | mg/L | 0.008 | 达标 |
| 75 | 水合肼 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 |
| 76 | 四乙基铅 | 0.0001L | mg/L | 0.0001 | 达标 |
| 77 | 吡啶 | 0.031L | mg/L | 0.2 | 达标 |
| 78 | 松节油 | 0.02L | mg/L | 0.2 | 达标 |
| 79 | 苦味酸 | 0.001L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 80 | 丁基黄原酸 | 0.002L | mg/L | 0.005 | 达标 |
| 81 | 活性氯 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 |
| 82 | 滴滴涕 | 0.0002L | µg/L | 0.001 | 达标 |
| 83 | 林丹 | 0.00001L | µg/L | 0.002 | 达标 |
| 84 | 环氧七氯 | 0.00004L | ng/L | 0.0002 | 达标 |
| 85 | 对硫磷 | 5.4×10-4L | mg/L | 0.003 | 达标 |
| 86 | 甲基对硫磷 | 4.2×10-4L | mg/L | 0.002 | 达标 |
| 87 | 马拉硫磷 | 6.4×10-4L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 88 | 乐果 | 5.7×10-4L | mg/L | 0.08 | 达标 |
| 89 | 敌敌畏 | 6.0×10-5L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 90 | 敌百虫 | 5.1×10-5L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 91 | 内吸磷 | 0.0001L | mg/L | 0.03 | 达标 |
| 92 | 百菌清 | 0.0004L | mg/L | 0.01 | 达标 |
| 93 | 甲萘威 | 0.01L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 94 | 溴氰菊酯 | 0.0002L | mg/L | 0.02 | 达标 |
| 95 | 阿特拉津 | 0.0005L | mg/L | 0.003 | 达标 |
| 96 | 苯并（a）芘 | 1.4×10-6L | ng/L | 2.8´10-6 | 达标 |
| 97 | 甲基汞 | 1.0×10-6L | ng/L | 1.0´10-6 | 达标 |
| 98 | 多氯联苯 | 0.00001L | mg/L | 2.0´10-5 | 达标 |
| 99 | 微囊藻毒素-LR | 0.0001L | mg/L | 0.001 | 达标 |
| 100 | 黄磷 | 0.001L | mg/L | 0.003 | 达标 |
| 101 | 钼 | 0.008 L | mg/L | 0.07 | 达标 |
| 102 | 钴 | 0.0025L | mg/L | 1 | 达标 |
| 103 | 铍 | 0.0002L | mg/L | 0.002 | 达标 |
| 104 | 硼 | 0.011L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 105 | 锑 | 0.003L | mg/L | 0.005 | 达标 |
| 106 | 镍 | 0.006L | mg/L | 0.02 | 达标 |
| 107 | 钡 | 0.022 | mg/L | 0.7 | 达标 |
| 108 | 钒 | 0.005L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 109 | 钛 | 0.005L | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 110 | 铊 | 0.0001L | mg/L | 0.0001 | 达标 |

根据监测结果，2016年衡山县自来水厂取水口水质除总氮不参与水质评价外，其它均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中表1基本项目II类标准、表2集中式生活饮用水源地补充项目标准值、表3集中式生活饮用水源地特定项目标准限值。因此衡山县自来水厂集中式饮用水水源地水质类别为II类。

2. 2017年监测数据

2017年10月衡山县环境保护监测站对衡山县饮用水源地（衡山自来水厂取水口）共监测了63个项目（其中33项委托湖南坤诚检测技术有限公司分析），包括《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中24个基本项目、5个水源地补充项目、33个水源地特定项目和电导率。

2017年水源地取水口水质监测数据统计结果见表3.3-3。

表3.3-3  衡山县自来水厂（湘江）取水口水质监测结果

| 采样 日期 | （河流）水源地名称 | 监测项目 | 监测结果 | 单位 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年10月09日 | 衡山自来水厂（湘江）取水口 | 水温 | 27.3 | ℃ | 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 大温降≤2 | / |
|  |  | 电导率 | 273 | µS/cm | / | / |
|  |  | pH值 | 7.66 | mg/L | 6-9 | 达标 |
|  |  | 溶解氧 | 6.25 | mg/L | ≥6 | 达标 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 1.82 | mg/L | ≤4 | 达标 |
|  |  | CODcr | 14.3 | mg/L | ≤15 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 1.4 | mg/L | ≤3 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 0.172 | mg/L | ≤0.5 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.04 | mg/L | ≤0.1 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 1.51 | mg/L | ≤0.5 | 超标 |
|  |  | 铜 | 0.010L | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 锌 | 0.010L | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 0.410 | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 硒 | 0.0004L | mg/L | ≤0.01 | 达标 |
|  |  | 砷 | 0.0033 | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
|  |  | 汞 | 0.00004L | mg/L | ≤0.00005 | 达标 |
|  |  | 镉 | 0.0009 | mg/L | ≤0.005 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
|  |  | 铅 | 0.0018 | mg/L | ≤0.01 | 达标 |
|  |  | 氰化物 | 0.001L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0006 | mg/L | ≤0.002 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | ≤0.2 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.005 | mg/L | ≤0.1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 2300 | 个/L | ≤2000 | 达标 |
|  |  | 硫酸盐 | 23.2 | mg/L | ≤250 | 达标 |
|  |  | 氯化物 | 9.59 | mg/L | ≤250 | 达标 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.856 | mg/L | ≤10 | 达标 |
|  |  | 铁 | 0.13 | mg/L | ≤0.3 | 达标 |
|  |  | 锰 | 0.02 | mg/L | ≤0.1 | 达标 |
|  |  | 三氯甲烷 | 0.00002L | mg/L | ≤0.06 | 达标 |
|  |  | 四氯化碳 | 0.00003L | mg/L | ≤0.002 | 达标 |
|  |  | 三氯乙烯 | 0.00002L | mg/L | ≤0.07 | 达标 |
|  |  | 四氯乙烯 | 0.00003L | mg/L | ≤0.04 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.005L | mg/L | ≤0.02 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 0.05L | mg/L | ≤0.9 | 达标 |
|  |  | 苯 | 0.005L | mg/L | ≤0.01 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 0.005L | mg/L | ≤0.7 | 达标 |
|  |  | 乙苯 | 0.005L | mg/L | ≤0.3 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 0.005L | mg/L | ≤0.5 | 达标 |
|  |  | 异丙苯 | 0.005L | mg/L | ≤0.25 | 达标 |
|  |  | 氯苯 | 0.012L | mg/L | ≤0.3 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | 0.00029L L | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | 0.00023L | mg/L | ≤0.3 | 达标 |
|  |  | 三氯苯 | 0.00011L | mg/L | ≤0.02 | 达标 |
|  |  | 硝基苯 | 0.00017L | mg/L | ≤0.017 | 达标 |
|  |  | 二硝基苯 | 0.000024L | mg/L | ≤0.5 | 达标 |
|  |  | 硝基氯苯 | 0.000019L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
|  |  | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.0002 | mg/L | ≤0.003 | 达标 |
|  |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 0.002L | mg/L | ≤0.008 | 达标 |
|  |  | 滴滴涕 | 0.00002L | mg/L | ≤0.001 | 达标 |
|  |  | 林丹 | 0.00001L | mg/L | ≤0.002 | 达标 |
|  |  | 阿特拉津 | 0.00008L | mg/L | ≤0.003 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 4×10-7L | mg/L | ≤2.8×10-6 | 达标 |
|  |  | 钼 | 0.005L | mg/L | ≤0.07 | 达标 |
|  |  | 钴 | 0.005L | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 铍 | 0.0002L | mg/L | ≤0.002 | 达标 |
|  |  | 硼 | 0.20L | mg/L | ≤0.5 | 达标 |
|  |  | 锑 | 0.0004 | mg/L | ≤0.005 | 达标 |
|  |  | 镍 | 0.005L | mg/L | ≤0.02 | 达标 |
|  |  | 钡 | 0.010L | mg/L | ≤0.7 | 达标 |
|  |  | 钒 | 0.010L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
|  |  | 铊 | 0.00001L | mg/L | ≤0.0001 | 达标 |

根据监测结果，2017年衡山县自来水厂取水口水质除总氮不参与水质评价外，其它均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中表1基本项目II类标准、表2集中式生活饮用水源地补充项目标准值、表3集中式生活饮用水源地特定项目标准限值。因此衡山县自来水厂集中式饮用水水源地水质类别为II类。

3.小结

由上述饮用水水源地水质现状监测数据评价分析可知，衡山县自来水厂取水口各监测因此均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中表1基本项目II类标准、表2集中式生活饮用水源地补充项目标准值、表3集中式生活饮用水源地特定项目标准限值，因此衡山县自来水厂集中式饮用水水源地水质类别为II类。

## 3.4环境风险源调查

根据《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办﹝2011﹞93号）规定：环境风险源是指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

集中式地表饮用水水源地的环境风险源可分为：固定源、流动源和面源。固定源是指排放有毒有害物质可能造成水源水质恶化的一切工矿企业事业单位以及运输石化、化工产品的管线；流动源是指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水安全物质的车辆、船舶等交通工具；面源是指有可能对水源地水质造成影响的没有固定污染排放点的畜禽水产养殖污水、农业灌溉尾水等。

### 3.4.1风险源调查范围

根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》(生态环境部公告 2018年第1号)，风险源识别范围为：水源保护区、水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯 24 小时流程范围内的水域。

根据实际调查，在衡山县自来水厂取水口上游3km有支流乌江河（又称“乌河”）汇入，取水口上游8.35km有支流洣水汇入、取水口上游16km有小河龙阴港汇入。取水口上游9.8km为湘江大源渡杭电枢纽，大源渡杭电枢纽的建成运行改变了下游江段的水文特征，坝下流速为0.256m/s。根据相关资料，乌江河、洣水和龙阴港的汛期最大流速约为0.084m/s、0.17m/s和0.31m/s。因此，确定衡山县县城饮用水水源地调查范围为：水源保护区（一、二级保护区水域和陆域）、水源二级保护区边界上游上溯19.1km的湘江干流、乌江河汇入口上溯6.2km的乌江河支流、洣水汇入口上溯9.1km的洣水支流、龙阴港汇入口上游2.5km的龙阴港支流及其及分水岭内的陆域。

图3.4-1  风险源调查范围示意图

### 3.4.2调查范围内风险源分布

2017年4月，衡山县人民政府办公室印发了《衡山县县城饮用水水源保护区规范化建设整治方案的通知》，根据水源保护区内存在的问题提出了针对性的整治方案，结合全国集中式饮用水水源地保护专项排查提出的问题，进行了水源保护区规范化建设整治，具体内容及落实情况见表3.4-1：

表3.4-1   衡山县县城饮用水水源保护区规范化建设整治情况一览表

| 存在的问题 | 整治方案 | 目前落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 一级保护区 | 保护区内有3栋居民房，生活污水直排自来水厂水泵房下游100m范围内。（该问题属于2016-2017年环保部在饮用水水源地环境保护专项执法中发现的问题） | 将衡萱线以东的3栋居民房拆除；禁止在保护区内新建房屋和供水设施、保护水源无关的建设项目； | 已落实，2栋居民房已拆除，1栋居民房租用作为水源地管理用房。 已落实完成整改问题并申请销号。 |
|  | 公路西侧（衡萱线）有居民房生活污水通过敞开的涵管穿越公路排入一级保护区。 | 将公路西侧（衡萱线）居民房、生活污水通过截污管道引出饮用水源保护区。 | 生活污水与自来水厂反冲洗水一并截流至下游水源保护区外排放。 |
|  | 保护区内存在家禽养殖、蔬菜种植等活动，沿河有大量生活垃圾和建筑垃圾堆放现象； | 清理垃圾渣土，严控沿岸生活垃圾和建筑垃圾倒入； | 已落实 |
|  | 保护区内未设置隔离防护设施，防撞护栏不完善；（该问题属于2016-2017年环保部在饮用水水源地环境保护专项执法中发现的问题） | 在陆域范围设立金属防护网；完善金属防撞栏； | 已落实完成整改问题并申请销号。 |
|  | 保护区内部分界标、宣传牌、交通和航道警示牌不齐全； | 配齐水源保护区界标、标识、宣传牌、交通和航道警示牌（陆域、水域）； | 已落实 |
|  | 保护区内县自来水厂反冲洗废水未经处理直接排放； | 县自来水厂反冲洗废水通过截污管道引出饮用水源保护区。 | 已落实 |
| 二级保护区 | 保护区（乌石铺地段）有一居民集中点，生活污水排入乌河河口，随即进入湘江。 | 保护区内靠县城一端的居民集中点生活污水通过截污管道引出饮用水源保护区。 | 尚未落实 |
|  | 保护区设置界标、宣传牌、交通和航道警示牌配备不齐全； | 配齐水源保护区界标、标识、宣传牌、交通和航道警示牌（陆域、水域）； | 已落实 |
|  | 保护区存在倾倒建筑垃圾、生活垃圾现象； | 清理垃圾渣土，严控沿岸生活垃圾和建筑垃圾倒入； | 已落实 |
|  | 保护区内乌河和湘江交汇处有一砂石场； | 取缔乌河和湘江交汇处的砂石场； | 已落实 |
|  | 保护区内有挖沙船作业； | 禁止在河道挖砂； | 已落实 |
|  | 保护区一废弃砂石码头头挖（运）砂船停靠； | 取缔乌河和湘江交汇处的砂石码头； | 已落实 |
|  | 保护区沿河堆放大量山体滑坡土方和弃石； | 清理山体滑坡土方和弃石，恢复植被防止水土流失； | 已落实 |
|  | 公路西侧（衡萱线）有中石化加油站一家；已停产的嘉兴矿业公司厂区有三家小微企业，从事纸箱印刷、金属路灯杆、竹制品加工，部分场地雨水经原厂三级废水沉淀池排污口汇入湘江； | 封堵嘉兴矿业公司排污口；禁止嘉兴矿业公司厂区内三家小微企业、中石化乌石铺加油站排放生产、生活废水；加油站废水经槽车托运至污水处理厂处理。三家小微企业生活污水经衡萱公路截污干道引至水源保护区外排放。 | 已落实 |
| 应急能力方面 | 县政府未制定应急专家库、应急物资（装备）和储备库 | 制定饮用水水源地突发环境事件应急预案、应急演练方案、组织应急演练、设立应急专家库、应急物资（装备）和储备库 | 正在制定饮用水水源地突发环境事件应急预案。 |

2018年5月30日，生态环境部饮用水源地专项督查组到衡山县县城饮用水水源地现场督察，提出了三个方面的补充整治内容：

- 清理自来水取水口水面的少量垃圾；

- 一级保护区内拆除的居民房屋迹地覆土：

- 清理保护区拆除的旧扶栏；

针对上述整治内容，衡山县人民政府立即采取行动，于2018年5月30日完成了上述三个方面的整治内容。

经衡山县县城饮用水水源保护区规范化建设整治后，衡山县县城集中式饮用水源地风险源分布情况调查统计如下：

#### 3.4.2.1固定风险源调查

（1）工业企业分布情况

表3.4-2   饮用水水源地调查区工业企业基本情况一览表

| 企业名称 | 地理位置/与取水口方位、距离 | 所属行业 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.衡萱线西侧乌石铺中石化加油站 | 取水口上游2.8km，衡萱线西侧乌石铺地段 | 成品油（汽油、柴油）销售 | 阳江平 | 13575238177 |
| 2.湖南三和瓷业有限公司 | 取水口上游5.0km永和乡沙头村 | 陶瓷生产：古建琉璃瓦（瓷质西瓦、波纹瓦及连锁瓦） | 李辉 | 13807474555 |
| 3.衡萱线东侧永和乡中石化加油站 | 取水口上游5.6km，永和乡黄周村（衡萱线东侧地段） | 成品油（汽油、柴油）销售 | 谭乐珊 | 18073478358 |
| 4.莱德公司湘华化工厂旧址（已拆除） | 取水口上游6.0km永和乡 | 化工：厂房及生产设施已拆除，厂区遗留有约1.2t的黄磷（水封保存）尚未处理，存在火灾爆炸及消防废水外排的风险。 | 余祥平 | 13974759836 |
| 5.大源渡航电枢纽 | 取水口上游9.8km（永和乡永和村中洲岛中交二航局） | 水电站：以电养航的航电枢纽工程，总装机容量120MW，为日调节径流式水电站。 | 张部长 | 3879268203 |

表3.4-3  饮用水水源地调查区工业企业水污染物情况一览表

| 企业名称 | 废水类型 | 排水路径 |
| --- | --- | --- |
| 1.衡萱线西侧乌石铺中石化加油站 | 1、清罐废水； 2、地面冲洗废水、生活废水。 | 1、清罐废水：委托有资质单位进行专业处理； 2、已封堵排污口，地面冲洗废水、生活废水用槽车托运至污水处理厂处理。 |
| 2.衡萱线东侧永和乡中石化加油站 | 1、清罐废水； 2、地面冲洗废水、生活废水。 | 1、清罐废水：委托有资质单位进行专业处理； 2、地面冲洗废水隔油沉淀处理，生活废水化粪池处理后用于周边农田灌溉。 |
| 3.湖南三和瓷业有限公司 | 1、厂区初期雨水； 2、生活废水； 3.消防废水； | 1、厂区初期雨水经截排水沟排入厂区外的三级沉淀池（600m3)沉淀后达标排入周边水塘； 2、生活废水经三级化粪池+沉淀池处理后达标排入附近水塘。 3.厂区内风险物质（机油、柴油、煤焦油）等发生燃爆及泄漏风险，产生含油消防废水，经消防水池收集处理达标后排入附近水塘。 |
| 4.莱德公司湘华化工厂旧址（已拆除） | 厂房及生产设施已拆除，厂区遗留有约1.2t的黄磷（水封保存）尚未处理，存在火灾爆炸及消防废水外排的风险。根据环保管理，已申报场地污染调查与修复。 | 日常无废水产生；在火灾爆炸事故情况下的消防废水经集中收集处理达标后排入附近水塘。 |
| 5.大源渡航电枢纽 | 主要是机电设备运行产生的含油废水。 | 经油水分离处理后达标外排湘江。 |

表 3.4-4 饮用水水源地调查区企业环境风险一览表

| 企业 | 风险物质 | 危险原因 | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡萱线西侧乌石铺的中石化加油站 2.衡萱线东侧永和乡中石化加油站 | 石油类（汽油、柴油） | 1）油品装卸时输送管道、阀门故障引起的泄漏；2）各类违章操作、违章检修等引起泄漏、火灾爆炸事故及其消防废水等次生污染；3）违规堆放，违章动火引起的燃烧爆炸事故及其消防废水等次生污染。 | 风险物质石油类泄漏、火灾爆炸事故下产生的含油废水、消防废水等未经有效收集进入水源地。 |
| 3.莱德公司湘华化工厂旧址（已拆除） | 黄磷 | 厂区遗留有约1.2t的黄磷（水封保存）尚未处理，存在火灾爆炸引起的消防废水外排风险。 | 消防废水外排进入水源地。 |
| 4.湖南三和瓷业有限公司 | 机油、柴油、煤焦油、煤气 | 厂区内风险物质发生燃爆及泄漏风险，产生含油等消防废水。 | 风险物质泄漏、火灾爆炸事故下产生的含油废水、消防废水等（消防泡沫含酸性盐(硫酸铝)和碱性盐(碳酸氢钠)、少量的稳定剂(三氯化铁)）未经收集处理进入水源地，对水环境会产生污染影响。 |
| 5.大源渡航电枢纽 | 含油废水 | 机电设备运行产生的含油废水未经有效处理 | 废水中石油类超标排放进入水源地。 |

表 3.4-5  饮用水水源地调查区危险物质的危险特性一览表

| 危险品名称 | 危险特性 |
| --- | --- |
|  | 健康危险 | 燃爆危险及环境危害 |
| 柴油 | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能 经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆 炸的危险。 |
| 汽油 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶 心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度 吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化 学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺 炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮 炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状， 并可引起肝、肾损害。 | 极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。 遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 机油 | 起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。其组成一般为烷烃、烷芳烃、芳烃、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物，闪电＞60℃。 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 |
| 煤焦油 | 它是在干馏煤制焦炭和煤气时的副产物。是一种黑色或褐色粘稠液体，气味与萘或芳香烃相似。成分复杂，主要是酚类、芳香烃和杂环化合物的混合物。 | 有致癌性，属于IARC第一类致癌物质。可燃并有腐蚀性。 |
| 黄磷 | 黄磷又叫白磷，化学方程式是P4，为白色至浅黄色脆蜡状固体，熔点44.1°C，沸点280°C，密度1.82克/cm³。有剧毒，人吸入0.1克白磷就会中毒死亡。几乎不溶于水，难溶于乙醇和甘油，较易溶于乙醚、苯、二硫化碳等。 | 性质非常活泼，暴露在空气中会发生自燃，在湿空气中约30℃着火；燃烧产生明亮火光和浓厚的白烟。 |

表 3.4-6 饮用水水源地调查区企业环境风险物质储存情况一览表

| 企业 | 风险物质 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡萱线西侧乌石铺地段中石化加油站 | 柴油 | 21t | 1个25m3的地下储油罐 |
|  | 汽油 | 36.3t | 2个25m3的地下储油罐 |
| 衡萱线西侧永和乡地段中石化加油站 | 柴油 | 21t | 1个25m3的地下储油罐 |
|  | 汽油 | 36.3t | 2个25m3的地下储油罐 |
| 湖南三和瓷业有限公司 | 机油 | 0.2t | 2个储油桶储存 |
|  | 柴油 | 0.2t | 2个储油桶储存 |
|  | 煤焦油 | 0.2t | 2个储油桶储存 |
| 莱德公司湘华化工厂旧址（已拆除） | 黄磷 | 1.2t | 3个水封储罐 |

（2）养殖企业污染排放情况

衡山县湘江两岸划为养殖禁养区，目前衡山县县城集中式饮用水水源地调查范围内无集中的养殖企业。

（3）排污口分布情况

经衡山县县城饮用水水源保护区规范化建设整治后，衡山县县城集中式饮用水保护区一级保护区、二级保护区内无排污口分布。二级保护区上游调查区分布有农田灌溉退水排污口，具体分布情况见表3.4-7和附图4 。

表 3.4-7 饮用水水源地调查区排污口分布情况一览表

| 序号 | 名称 | 距离水源保护区的方位、距离 | 污染类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘江干流农灌渠汇入口 | 取水口上游4.5km,湘江右岸 | 裸露地面雨水冲刷废水 |
| 2 | 湘江干流农灌渠汇入口 | 取水口上游7.6km,湘江右岸 | 农灌退水及生活污水 |
| 3 | 白马堰排水口 | 取水口上游10.8km，湘江左岸 | 农灌退水及生活污水 |
| 4 | 洣水农灌渠汇入口 | 洣水汇入口上游2.0km | 农灌退水及生活污水 |
| 5 | 洣水农灌渠汇入口 | 洣水汇入口上游6.5km | 农灌退水及生活污水 |

#### 3.4.2.2 流动风险源调查

根据现场调查，饮用水水源保护区范围内无跨越水体的桥梁，河道中泓线为湘江航道，保护区边界上游8.1km处有南岳高速公路跨湘江大桥，洣水汇入口上游650m京广铁路跨洣水河口大桥，洣水汇入口上游1050m有京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥，保护区边界上游6.8km为大源渡航电枢纽坝上公路。水源保护区外右岸有沿河公路（衡萱线），衡萱线在乌河汇入口有跨乌河的小型桥梁。因此流动风险源主要是衡萱公路和跨越水源地的桥梁上行驶的车辆、航道上行驶的船舶。

1.陆运

（1）公路

衡山县县城集中式饮用水水源地风险调查范围内的公路主要是衡萱公路以及大源渡航电枢纽坝上公路。其中大源渡坝上公路只允许小客车通过，不允许运输货车通过。因此公路主要运输的风险物质为衡萱线上的加油站运输的汽油、柴油。运输方式为油罐车。公路具体分布情况见表3.4-8和附图4 。

表 3.4-8 饮用水水源地调查区公路分布情况一览表

| 序号 | 名称 | 距离水源保护区的方位、距离 | 长度 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿河公路衡萱线 | 水源保护区（一、二级）陆域外边界0-150m | 15.1km | 禁止运输危险化学品车辆进入水源保护区段沿河道路，基本无环境风险。 |
| 2 | 大源渡航电枢纽坝上公路 | 取水口上游9.8km,水源二级保护区边界上游6.8km | 1.1km | 只允许小客车通过，不允许运输货车通过。基本无环境风险。 |

- 铁路

衡山县县城集中式饮用水水源地风险调查范围内的铁路主要是跨越洣水入河口(洣水汇入口上游650m)的京广铁路，为客运线，基本无运输风险。铁路具体分布情况见附图4。

- 桥梁

衡山县县城集中式饮用水水源地风险调查范围内的桥梁有：衡萱线公路跨乌河桥梁、衡萱线公路支线跨乌河桥梁、京广铁路跨洣水河口大桥、京港澳高速（潭耒段）跨洣水大桥、南岳高速公路跨湘江大桥。

桥梁具体分布情况见表3.4-9和附图4 。

表 3.4-9 饮用水水源地调查区桥梁分布情况一览表

| 序号 | 名称 | 距离水源保护区的方位、距离 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衡萱线公路跨乌河桥梁 | 乌河汇入口上游250m | 禁止运输危险化学品车辆进入水源保护区段沿河道路，基本无环境风险。 |
| 2 | 衡萱线公路支线跨乌河桥梁 | 乌河汇入口上游270m |  |
| 3 | 京广铁路跨洣水河口大桥 | 洣水汇入口上游650m | 客运线，主要是乘客垃圾，基本无环境风险。 |
| 4 | 京港澳高速（潭耒段）跨洣水大桥 | 洣水汇入口上游1050m | 化学品、油类等运输车辆 |
| 5 | 南岳高速公路跨湘江大桥 | 取水口上游11.9km,水源二级保护区边界上游8900m | 化学品、油类等运输车辆 |

2.水运

衡山县县城集中式饮用水水源地风险调查范围内的水运线路为湘江中泓线的湘江航道，常年可通航，存在河沙及油类等运输船舶。水源保护区边界上游6.8km的大源渡航电枢纽设有航运船闸，可通航。

#### 3.4.2.3非点源风险源调查

非点源风险源主要为农业面源和生活污染源。主要特征是污染流域有机物浓度激增，生物性污染为主。

1、生活污染源

根据实地调查，调查范围内主要生活污染源包括生活污水和生活垃圾。生活污染源调查主要调查范围内居民人数，再根据相关公式计算求得污染物产排量。水源一级保护区现无居民，二级保护区陆域外乌石铺地段有一居民集中点。保护区上游居民主要是湘江左岸沿岸的永和乡居民。居民人数统计情况见表3.4-10。

表3.4-10  水源保护区范围内居民人数统计表

| 区域 | 名称 | 人口数（人） |
| --- | --- | --- |
| 水源二级保护区 | 乌石铺 | 206 |
| 水源二级保护区上游调查范围 | 永和乡居民 | 6000 |

（1）生活污水

水源一级保护区现无居民，二级保护区陆域范围外乌石铺地段有一居民集中点（人口约206人），生活污水排入乌河河口，随即进入湘江。根据衡山县人民政府发布的《衡山县县城饮用水水源保护区规范化建设整治方案》，保护区内靠县城一端的居民集中点生活污水通过截污管道引出饮用水源保护区。目前该措施还没有落实。应该尽快落实。

保护区上游湘江左岸沿岸的永和乡分布有居民，人口约6000人。产生的生活污水来源于居民住所的厕所、卫生间、厨房和洗衣机等处的排水。基本上都只经化粪池简单处理后部分用于菜园、农田灌溉；部分外排，日积月累，对水源地水质环境有一定影响；另一方面，因生活污水收集处理设施的缺失，生活污水未经处理外排，影响水源地水质。

（2）生活垃圾

实地调查显示，目前调查范围内居民的生活垃圾处理现状为：生活垃圾未经分类，大部分居民生活垃圾实现集中收集处理，小部分仍是随意堆放。生活垃圾中含有大量病原微生物，在堆放腐败过程中还会产生大量的酸性、碱性有机污染物，并会溶出垃圾中含有的重金属等，形成有机物、重金属和病原微生物于一体的污染源。随意堆放的垃圾，其所含水分和淋入垃圾中的雨水产生的渗滤液会流入周围地表水体，最终汇入水源地造成水体污染。

2、养殖污染源

衡山县湘江两岸划为养殖禁养区，目前衡山县县城集中式饮用水水源地调查范围内无集中的规模化畜禽养殖场，无水产养殖基地。养殖污染源主要以少量小规模散户养殖为主。目前调查范围内畜禽养殖废物作为有机肥料施用至农田菜地。

3、农业污染源

农业污染源是农业生产过程中对环境造成有害影响的农田和各种农业措施。包括农药、化肥的施用、土壤流失和农业废弃物等。对饮用水水源保护区而言，农业污染源主要是降水形成的径流和渗流将农田中的化肥、农药等的有机废物带入水体，使水质恶化。调查范围内有耕地面积15082亩，有5个农灌及生活污水排水口。

图3.4-1  调查范围内耕地分布照片

#### 3.4.2.4风险源汇总

根据上述风险辨识结果，衡山县自来水厂饮用水源地环境风险源项如下表所示。

表3.4-11  饮用水源地主要环境风险源统计表

| 区域 | 污染源类型 | 污染源 | 与取水口方位、 距离 | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | 无 | 无 | / | / |
| 二级保护区 | 无 | 无 | / | / |
| 保护区外上游调查范围区 | 工业污染源 | 衡萱线西侧中石化加油站 | 取水口上游2.8km，衡萱线西侧乌石铺地段 | 石油类泄漏、火灾爆炸事故下产生的含油废水、消防废水等进入水源地 |
|  |  | 衡萱线东侧永和乡中石化加油站 | 取水口上游5.6km | 石油类泄漏、火灾爆炸事故下产生的含油废水、消防废水等进入水源地 |
|  |  | 莱德公司湘华化工厂旧址（已拆除） | 取水口上游6.0km | 消防废水外排进入水源地。 |
|  |  | 湖南三和瓷业有限公司 | 取水口上游5.0km | 风险物质泄漏、火灾爆炸事故下产生的含油废水、消防废水等（消防泡沫等）未经收集处理进入水源地。 |
|  |  | 大源渡航电枢纽 | 取水口上游9.8km | 机电设备运行产生的含油废水未经有效处理进入水源地 |
|  | 生活污染源 | 生活污水 | 乌石铺地段居民集中点（206人） | 取水口上游2850-3000m乌河汇入口 | 生活污水未经截污，生活垃圾收集处置不当进入水源地 |
|  |  |  | 湘江左岸沿岸的永和乡居民有6000人 | 取水口上游3.0-15.1km | 生活污水无序排放，生活垃圾收集处置不当进入水源地 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  |
|  | 养殖污染源 | 取水口上游2.8-22.1km有少量散户养殖 | 畜禽养殖废物 |
|  | 农业污染源 | 取水口上游2.8-22.1km有耕地面积15082亩，在取水口上游有5个农灌及生活污水排水口 | 农药、化肥的流失 |
|  | 交通污染源 | 运输风险 | 取水口左岸沿河衡萱 公路 | 禁止运输危险化学品车辆进入水源保护区段沿河道路，基本无环境风险。 |
|  |  |  | 衡萱公路跨乌河河口 桥梁 |  |
|  |  |  | 河道航线 | 船舶运输化学物质发生事故泄漏进入水源地，油类物质泄漏等 |
|  |  |  | 保护区边界上游8.1km处南岳高速公路跨湘江大桥，洣水汇入口上游1050m京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥； | 运输过程发生事故，导致危险化学品等化学物质泄漏进入下游水源地 |
|  |  |  | 保护区边界上游6.8km处大源渡杭电枢纽坝上公路； | 只允许小客车通过，不允许运输货车通过。基本无运输环境风险。 |

## 3.5水源地环境风险评估

### 3.5.1 评估方法

饮用水水源污染事件风险评估流程见下图：

图3.5-1 饮用水水源污染事件风险评估流程

### 3.5.2 风险值定性评价

利用收集到的饮用水水源基础环境调查资料和风险源分布，衡山县县城集中式饮用水源地风险源评价指标及评分值见表3.5-1。

表3.5-1  固定源评价指标及评分值（RP）

| 风险源 | 一级保护区 | 二级保护区 | 保护区外风险源调查范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 评分值（P1） | 本项目评分 | 指标值 | 评分值（P2） | 本项目评分 | 指标值 | 评分值（P3） | 本项目评分 |
| 石油化工行业（个） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1 2~4 >2 | 0 5 7 10 | 0 | 无 1 2~4 5~10 >10 | 0 4 6 8 10 | 0 |
| 垃圾填埋场（处） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1 2 >2 | 0 6 8 10 | 0 | 无 1 2 3 >3 | 0 4 6 8 10 | 0 |
| 危险废弃物填埋场（处） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1 >1 | 0 8 10 | 0 | 无 1 2 >2 | 0 6 8 10 | 0 |
| 尾矿库（座） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1 2 3~4 >4 | 0 5 7 8 10 | 0 | 无 1 2 3~4 5~6 >6 | 0 3 5 6 8 10 | 0 |
| 加油站（座） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1~2 3~5 6~8 >8 | 0 2 4 8 10 | 0 | 无 1~3 4~6 7~10 >10 | 0 2 4 8 10 | 2（衡萱线有2座加油站） |
| 油品储罐（座） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1 2~3 4~5 >5 | 0 2 4 6 10 | 0 | 无 1 2~3 4~5 6~7 >7 | 0 2 3 5 8 10 | 0 |
| 码头吞吐量 （万吨/年） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 <0.1 >0.1, <1 1~5 5~10 10~50 >50 | 0 1 2 4 6 8 10 | 0 | 无 <0.1 >0.1, <1 1~5 5~10 10~50 >50 | 0 1 2 3 5 7 8 | 0 |
| 污水处理设施 （万吨/年） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 <1 1~2 3~5 6~8 9~10 >10 | 0 1 3 4 6 8 10 | 0 | 无 <1 1~2 3~5 6~10 10~20 20~30 >30 | 0 1 2 3 5 7 9 10 | 0 |
| 排污口 | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1 2~4 >2 | 0 5 7 10 | 0 | 无 1 2~4 5~10 >10 | 0 4 6 8 10 | 0 |

表3.5-2   流动源评价指标及评分值（Rf）

| 风险源 | 一级保护区 | 二级保护区 | 保护区外的风险源调查范围区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 评分值（F1） | 本项目评分 | 指标值 | 评分值（F2） | 本项目评分 | 指标值 | 评分值（F3） | 本项目评分 |
| 陆运 | 无 危险品运输 或 L>2rd L<2rd | 0 10 9 | 0 | 无 有路仅可行走 有路但不能通行机动车 有机动车通行 有运输路线且长度较短 L<rd rd<L<2rd；或有小型桥梁; L>2rd 有危险品运输；或有单车道跨线桥 有危险品运输且rd<L<2rd 有危险品运输且L>2rd | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 0 | 无 有机动车通行 有运输路线且长度较短 有小型桥梁， 路线较短； 有危险品运输；或有单车道跨线桥 有危险品运输且路线较长 有危险品运输且路线长 | 0 1 2 3 4 5 6 7 | 7（南岳高速公路跨湘江大桥，京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥可能有危险品运输且路线较长） |
| 船舶 | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 航线 L<rd 航线rd<L<2rd 航线 L>2rd | 0 6 8 10 | 10（二级保护区内有航线） | 无 航线 L<rd 航线rd<L<2rd 航线 L>2rd | 0 3 5 7 | 7（有航线） |

注：L 为公路路线长度；rd 为风险源所在保护区范围的当量半径。

表3.5-3 非点源评价指标及评分值（Ry）

| 风险源 | 一级保护区 | 二级保护区 |
| --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 评分值 （Y1） | 本项目评分 | 指标值 | 评分值 （Y3） | 本项目评分 |
| 耕地面积所占比例 | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 ＜5% 5%~10% 10%~20% 20%~30% 30%~40% 50%~60% 60%~70% 70%~80% ＞80% | 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2（耕地面积为保护区0.92%） |
| 生态缓冲带 | 无 宽度＞50m 宽度≤50m | 0 0 2 | 0 | 无 宽度＞40m 宽度≤40m | 0 0 2 | 0 |

### 3.5.3环境风险源评估

通过风险源项分析并根据风险源所在保护区内的影响程度和影响范围，按照固定源、流动源和非点源分别对水源存在的风险进行评价。

固定源：Rp =P1+P2+P3

流动源：Rf =F1+F2+F3

非点源：Ry =Y1+Y2+Y3

通过计算，衡山县自来水厂饮用水水源地保护区环境风险值为：

Rp=P1+P2+P3=2（一级、二级保护区内无风险源；P1=0, P2=0; 保护区外调查范围内衡萱线两侧有中石化加油站2座，P3=2）；

Rf=F1+F2+F3=14（一级保护区内无公路穿过，F1=0；二级保护区水域内有船舶，航线 L>2rd ；F2=7；保护区外调查范围南岳高速公路跨湘江大桥，京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥有危险品运输且路线较长，F3=7）；

Ry=Y1+Y2=2（一级保护区内无耕地，Y1=0；二级保护区耕地面积为保护区0.92%，Y2=2；）。

一般来说，环境风险值的可接受程度分别以Rp（或Rf、Ry）≤3作为背景值，当风险值超过此限，当3<Rp（或Rf、Ry）≤7时，应按照《集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》采取风险防范措施；当7<Rp（或Rf、Ry）≤9时，应采取风险预警措施；当Rp（或Rf、Ry）>9时，应采取风险应急措施。本项目Rp=2<3，Rf=14＞9，因此需要采取风险应急措施。

## 3.6 环境风险事件分析

水源地调查范围内主要涉及交通道路有水源地左岸的衡萱公路、保护区边界上游8.1km处有南岳高速公路跨湘江大桥，洣水汇入口上游650m京广铁路跨洣水河口大桥，洣水汇入口上游1050m有京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥，保护区边界上游6.8km为大源渡航电枢纽坝上公路。

根据风险源识别与风险评估可知，移动源风险是本水源地最大可信环境风险事件。主要是跨河桥梁、航运船舶等运输过程发生事故，导致油类物质等泄漏进入水源地。

### 3.6.1流动源风险物质泄漏突发环境事件分析

### 3.6.1.1运输车辆危险化学品泄露

衡山道路危险货物运输公司许可承运范围主要运输介质主要以居民生活所需的汽油、柴油、液化气以及工业生产所需的工业气体、工业原料和工业废料。以油品为例，分析突发环境事件。

根据相关文献资料关于国内外溢流事故的统计资料分析，近岸固定风源多发生小规模的溢油事故，大规模事放泄漏比较少见。本预案假设10min的时间，运输40t的油品运输车辆在最不利情况下即管道破裂考虑，采用伯努利方程计算最大油量为3t。

参考FAY的研究成果，在无干扰的条件下，油在水面的分散呈圆形，溢流的最大面积为：

式中：为溢油的最大面积，m2；V为溢油量，m3。

溢油达到最大面积后，油膜的平均厚度为：

式中：h为油膜平均厚度，m。

油入水后很快扩散成油膜，然后在水流、风流作用下产生漂移，同时溢油本身护散的等效圆油膜继续扩散，因此，溢油污染范围就是这个不断扩大的等效圆油膜所经过的水域面积。漂移与扩展不同，它与油量无关，漂移大小通常以油膜等效圆中心位移来判断。油膜中心漂移速度为：

式中：为油膜运移速度，m/s；

为水面流速，m/s；

为水面10m高处的风速，m/s；

Q为风速对水流的贡献率，取经验值3%。

采用溢油覆盖水面的面积和油膜厚度作为环境污染范围和程度的评价指标，具体如下表3.6-1。按照池漏量的10%、50%、100%，得到的3种溢油量对应的油膜面积和厚度如下表3.6-2，油膜的漂移距离与时间的关系如下表3.6-3。

表3.6-1 溢油水体污染影响程度评价指标

| 序号 | 污染程度 | 水面油膜厚度um | 水面油膜面积km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极重污染 | ≥50 | 100 |
| 2 | 严重污染 | 25~50 | 50~100 |
| 3 | 中度污染 | 10~25 | 10~50 |
| 4 | 轻度污染 | 5~10 | 5~10 |
| 5 | 一般污染 | 1~5 | 1~5 |
| 6 | 轻度影响 | 1 | 1 |

表 3.6-2 溢油水体污染影响程度评价指标

| 溢油规模 | 0.3t | 1.5t | 3t |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油膜面积km2 | 油膜厚度um | 油膜面积km2 | 油膜厚度um | 油膜面积km2 | 油膜厚度um |
| 预测数据 | 0.053 | 8.1 | 0.18 | 12.1 | 0.283 | 14.1 |
| 评价结果 | 轻度影响 | 轻度污染 | 轻度影响 | 中度污染 | 轻度污染 | 中度污染 |

表 3.6-3 溢油水体污染影响程度评价指标

| 溢出时间h | 油膜漂移距离km |
| --- | --- |
| 1 | 0.9 |
| 2 | 1.8 |

结果表明溢油事故在24h内油膜最大漂移距离为21.6km，0.3t溢油事故可造成油膜厚度轻度污染，油膜面积轻度污染，1.5t溢油事故可造成油膜厚度中度污染，油膜面积轻度污染，3t溢油事放可造成油膜厚度中度污染，油膜面积轻度污染，油膜面积较小，影响范图不大。

通过查阅相关资料可知：泄漏或溢出的成品油一且进入湘江，将造成湘江的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成湘江的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐新形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化。

由于目前对于溢油扩散理论研究的不完善，未有方便可用的计算方式和模拟软件，有关油扩散的计算仅仅只考虑了油自身的因素，未考虑其他自然因素如风、水流、航道形状、油的挥发、降解、稀释等因素。选择较为简便的计算式进行计算，并对结果进行了阐述，可能与实际情况有所偏差，建议适当的参考。

### 3.6.1.2船舶风险物质泄露突发环境事件分析

湘江航运发生的风险主要为船舶污染事故风险，船队行驶中发生事故是一个概率很小的偶然事件，持别是在内河航道，货船的翻沉事件极少发生。这种偶然事故的发生机率与航道优劣、气候条件、交通量的多少、驾驶员的技术等都有关系。从定性角度分析，衡山县内航道一方面航道水深大、水面宽，有利于船舶航行，行船发生事故的机率较小。

沉船所带来的水环境污染风险与船舶运输货物的品种有关。湘江航道衡山段不涉及河道危险化学品运输。湘江中来往船只主要从事非金属矿石、水泥、瓷泥、钠长石、粮食、化肥等的运输，这些货物即使沉入水中，也不会构成污染事故，但上游有大源渡杭电枢纽的船舶停靠区，船舶发生漏油事故将对下游水环境造成较大影响。

### 3.6.1.3其他风险事件分析

暴雨期间，非点源环境风险物质流失，尤其是农业面源、农村生活污水的流失，对衡山县自来水厂取水口饮用水源保护区造成污染。

在汛期，由于水位的上升、流速的变快，湘江底部沉积的底泥会随着水流冲击的作用，导致底泥中重金属进入上层水体，进而影响取水口水质。

底泥中重金属的物理化学行为如沉淀与溶解、氧化与还原、吸附与解吸等多具有可逆性，当汛期发生时，底泥会再次悬浮，使还原态沉积物暴露于有氧环境，改变沉积物性质（氧化还原电位、pH值、微生物活性等）以及重金属在水与沉积物界面的分配平衡，使原来吸附或结合于沉积物中的重金属释放进入上覆水体，加重重金属的生物可利用性和生物毒害作用。根据国内外现有研究表明，汛期发生时，Cd、Zn和Pb具有较高的潜在移动性和环境危害性，而Ni、Cu和Cr则相对稳定，鉴于重金属在河流中迁移转化是一个错综复杂的过程，包括对流传质、分子扩散传质、吸附和解析传质、沉降和再悬浮传质，受沉积物中重金属存在形态、污染物的总浓度、易释放程度、生物有效性、水流紊动强度等多种因素影响，同时含量会随着周围环境的条件而发生转化，如：温度、pH值、有机质降解等，通过目前国内试验研究，若结合实际水体的pH值呈中性，又考虑沉积底泥中重金属的解析溶出量取平均值，那么它对上复水水质有一定影响，如重金属Zn的溶出将使水质中该项指标超过1.5倍；而重金属Cd的溶出，会使水质中Cd的含量增加1.16ppb；重金属Pb的溶出，引起水质中Pb含量增加2.68ppb。因此，已污染的沉积底泥实际上是一个污染源，它以推移和悬浮形式运动，它所含有毒有害的重金属会解析溶出，导致水质恶化。

在枯水期，由于流量减少，导致水体自净能力减弱，也可能影响水源地水质。

### 3.6.2非点风险源突发环境事件分析

1、洪灾等自然灾害引发的水质超标突发环境事件

衡山县暴雨在每年的7月至9月最为频繁，大于150mm的特大暴雨多发于八月，地点多为山间盆地、山麓的迎风坡；由暴雨造成的洪涝灾害多发生在7月~9月。雨季、洪涝灾害主要是将地面大量泥沙冲入水中，造成水源地水质不同程度的污染。

2、上游连接水体水质超标导致水源地水质超标

根据实际调查，在衡山县自来水厂取水口上游3km有支流乌江河（又称“乌河”）汇入，取水口上游5350m有支流洣水（湘江一级支流）汇入；取水口上游16kmm有支流龙阴港汇入；上游来水水质超标汇入水源地可能引起水源地水质超标。

## 3.7突发环境事件调查

根据收集相关资料和走访调查，衡山县饮用水源地内近3年内未发生过与水体污染可能有关的涉危化品生产安全事故、交通运输事故等突发环境事件。

## 3.8应急资源调查

目前，衡山县还没有设立饮用水源地突发环境事件应急专家库、没有相应的应急物资（装备）和储备库，也没有储油库等的应急物资可以调用。针对突发环境事件，第一时间可以调用的环境应急资源、环境应急队伍、环境应急物资、环境应急装备、环境应急场所等仅限于依靠衡山县环境监测站和县自来水厂，根据事件预警级别请求上一级（衡阳市环境监测站）和相关机构的协助应急处置。

本次应急预案要求增设应急物资（装备）和储备库（具体要求见第4.5.4节需完善的应急物资储备）。

## 3.9应急工程设施调查

根据现场调查，衡山县自来水厂饮用水水源地目前的应急工程设施包括用于饮用水源一级保护区的防护网、衡山县自来水厂反冲洗废水及管理用房生活污水的截污管道等。水源保护区边界上游6.8km的大源渡航电枢纽闸坝也可作为坝上污染事故的应急工程设施。

## 3.10应急预案调查

已发布的与衡山县自来水厂水源地应急预案有关的预案包括：《国家突发环境事件应急预案》、《湖南省突发环境事件应急预案》、《衡阳市突发环境事件应急预案》、《衡山县突发事件总体应急预案》《衡山县突发环境事件应急预案》、《衡山县防汛应急预案》、《衡阳市危险化学品运输道路交通事故处置应急预案(征求意见稿) 》。

4水源地应急防控体系

## 4.1水源地现有应急能力评估

- 饮用水源监管体系情况

目前已建立了较完善的饮用水源监管体系，责任分工明确。衡山县自来水厂饮用水源保护区日常监管主体为衡山县环保局，安全供水的主管部门为衡山县住建局，生产部门是衡山自来水厂。衡山县自来水厂安排有专人对水源地进行巡查。

目前衡山县成立了县政府应急管理办公室，没有专门针对突发环境事件的应急管理办公室。

- 饮用水源地水质监控能力

水源地原水水质日常监测由衡山环境保护监测站负责，出厂水水质由衡山自来水厂负责，用户水水质由县疾病预防控制中心负责。

近几年，衡山县环境监测站加强了饮用水源地监测体系建没。目前，监测站对衡山县自来水厂水源地取水口处实施每月一次的常规监测，监测基本项目24个。每1-2年对取水口水质开展一次109项全分析（《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中基本项目表1的24项，补充和特定目表2的5项、表3的80项，共计109），及时将监测数据上报至省中心站并公布水质状况。全分析中除24个基本项目外，其余委托第三方检测机构检测。

- 水源保护区建设情况

2017年4月，衡山县人民政府办公室印发了《衡山县县城饮用水水源保护区规范化建设整治方案的通知》，针对水源保护区内存在的问题提出了针对性的整治方案，结合全国集中式饮用水水源地保护专项排查提出的问题，对水源保护区进行了规范化建设整治。对一级保护区范围内的居民进行搬迁、生活污水及水厂反冲洗废水通过截污管道引出饮用水源保护区、清理了垃圾渣土、在陆域范围设立金属防护网、配备了水源保护区界标、标识、宣传牌、交通警示牌；对二级保护区内的排污口进行封堵，对滑坡土方和弃石进行清理，取缔了砂石码头，并禁止采砂；目前已完成了水源保护区的规范化整治。

- 饮用水源地应急机制建设情况

衡山县自来水厂已自行编制并发布编了突发环境事件应急预案，原水发生水质突发事件时有应急措施。预案主要包括应急指挥机构及职责、处置程序及措施、应急保障措施、培训与演练、应急终止等内容。衡山县自来水厂没有备用水源。

（5）应急物资

目前，衡山县还没有设立饮用水源地突发环境事件应急专家库、没有相应的应急物资（装备）和储备库，也没有储油库等的应急物资可以调用。针对突发环境事件，第一时间可以调用的环境应急队伍、环境应急物资、环境应急装备、环境应急场所等仅限于依靠衡山县环境监测站和县自来水厂，根据事件预警级别请求上一级（衡阳市环境监测站）和相关机构的协助应急处置。

（6）衡山县人民政府目前在逐步施行“河长制”制度，进一步加强水源保护区的水质安全。

衡山县县城集中式饮用水水源地现有应急措施如表4.1-1所示。

表4.1-1 衡山县县城集中式饮用水水源地现有应急措施一览表

| 序号 | 类型 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水源监管体系情况 | 目前已建立了较完善的饮用水源监管体系，责任分工明确。衡山县自来水厂饮用水源保护区日常监管主体为衡山县环保局，安全供水的主管部门为衡山县住建局，生产部门是衡山县自来水公司（衡山自来水厂）。衡山县自来水厂安排有专人对水源地进行巡查。 目前衡山县成立了县政府应急管理办公室，没有专门针对突发环境事件的应急管理办公室。 |
| 2 | 饮用水源地监测体系建设情况 | 水源水水质日常监测由衡山环境保护监测站负责，出厂水水质由衡山自来水厂负责，用户水水质由县疾病预防控制中心负责。 近几年，衡山县环境监测站加强了饮用水源地监测体系建没。目前，监测站对衡山县自来水厂水源地取水口处实施每月一次的常规监测，监测基本项目24个。每1-2年对取水口水质开展一次109项全分析，及时将监测数据上报至省中心站并公布水质状况。全分析中除24个基本项目外，其余委托第三方检测机构检测。 |
| 3 | 饮用水源地应急机制建设情况 | 衡山县自来水厂已自行编制并发布编了突发环境事件应急预案，原水发生水质突发事件时有应急措施。预案主要包括应急指挥机构及职责、处置程序及措施、应急保障措施、培训与演练、应急终止等内容。 |
| 4 | 陆路运输防范情况 | 衡山县政府对水源保护区设置了标识标牌，对进入、驶离水源保护区路段进行提示，禁止危险化学品车辆进入水源保护区路段。 |
| 5 | 应急物资 | 目前衡山县还没有设立饮用水源地突发环境事件应急专家库、没有相应的应急物资（装备）和储备库，也没有储油库等的应急物资可以调用。针对突发环境事件，第一时间可以调用的环境应急资源、环境应急队伍、环境应急装备、环境应急场所等仅限于依靠衡山县环境监测站和县自来水厂，根据事件预警级别请求上一级（衡阳市环境监测站）和相关机构的协助应急处置。 |
| 6 | 水源地管理 | 在饮用水水源保护区陆域设立了金属防护网、配备了水源保护区界标、标识、宣传牌、交通和航道警示牌（陆域、水域）。 |
| 7 | 应急供水 | 衡山县自来水厂无备用水源 |
| 8 | 水质安全 | 逐步施行“河长制”制度，进一步加强水源保护区的水质安全 |

水源保护区防护及标识、标牌

水源保护区水厂反冲洗水和生活污水截污管道施工图

## 4.2 水源地的环境风险防控能力

### 4.2.1 水源地的环境风险防控能力

4.2.1.1固定源风险防控

根据现场调查，衡山县人民政府已对原嘉兴矿业公司内现有三家小微企业及衡萱线西侧中石化加油站的雨水、污水排污口进行了封堵，清罐废水委托有资质单位进行专业处理；地面冲洗废水、生活废水用槽车托运至污水处理厂处理。保护区范围内无污染型工业企业入驻，不存在固定源污染。

保护区上游衡萱线东侧永和乡中石化加油站地面冲洗废水隔油沉淀处理，生活废水化粪池处理后用于周边农田灌溉。湖南三和瓷业有限公司厂区初期雨水经截排水沟排入厂区外的沉淀池沉淀后达标排入周边水塘，生活废水经三级化粪池+沉淀池处理后达标排入附近水塘，并在厂区设置600m3的消防废水收集池。消防废水经收集处理后达标排入周边水塘。大源渡航电枢纽机电设备运行产生的含油废水经油水分离处理后排放。

除此之外，二级保护区上游（湘江干流及支流）调查区分布有农田灌溉退水及生活污水排放口5处。

建议要加强水源保护区管理，禁止在保护区内新建房屋和供水设施、保护水源无关的建设项目以及设置排污口。结合衡山县农村生活污水集中处置的实施规划，对在居民集中区完善截污系统，生活污水经集中处理后排放。目前湖南省内已启动了乡镇污水处理厂的建设工作，预计2020年全部建成投入使用。

莱德公司化工厂旧址遗留的黄磷，目前已初步由安监部门提出了两种处置方案：就地燃烧处理货搬迁异地处置。建议莱德公司化工厂应该按照安监部门的要求及处置方案尽快就地或异地安全处置，若产生消防废水，应集中收集处理达标后外排，禁止消防废水直接排入湘江。

4.2.1.2流动风险源环境风险防控能力

根据实际调查，风险源调查范围内流动源较多，有跨河铁路线-京广线、南岳高速公路跨湘江大桥，京广铁路跨洣水河口大桥，京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥，衡萱公路跨乌河河桥梁、取水口左岸沿河衡萱公路、大源渡航电枢纽坝上公路等。

突发流动源污染事故为水源地沿线道路、桥梁突发交通事故，事故车辆侧翻、泄露石油类污染物等造成水源地水质污染的事故。

水源地调查范围内铁路线主要是跨越洣水入河口(洣水汇入口上游650m)的京广铁路，为客运线，环境风险小。

河道中泓线为湘江航道，湘江航道衡山段不涉及河道危险化学品运输。湘江中来往船只主要从事非金属矿石、水泥、瓷泥、钠长石、粮食、化肥等的运输，这些货物即使沉入水中，也不会构成污染事故，但上游有大源渡杭电枢纽的船舶停靠区，航道上行驶和停靠的船舶存在油类等物质的泄漏风险。

在饮用水水源保护区范围内无跨越水体的桥梁，保护区边界上游8.1km处有南岳高速公路跨湘江大桥，洣水汇入口上游650m京广铁路跨洣水河口大桥，洣水汇入口上游1050m有京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥，保护区边界上游6.8km为大源渡航电枢纽坝上公路。水源保护区外右岸有沿河公路（衡萱线），衡萱线在乌河汇入口有跨乌河的小型桥梁。其中南岳高速公路、京港澳高速（潭耒段）公路跨河桥梁、大源渡坝上公路等均采取了相关的风险防范措施，设有径流收集系统，桥下设有应急事故池和雨水收集池，桥面径流收集系统与应急事故池、雨水收集池相连，若发生危险物质泄漏时，泄漏物会经过桥面径流收集系统进入事故池中；取水口左岸沿河衡萱公路禁止运输危险化学品车辆进入水源保护区段沿河道路，基本无环境风险。大源渡坝上公路只允许小客车通过，不允许运输货车通过，基本无运输环境风险。衡萱线跨乌河河口的小型桥梁设置了防撞护栏和桥面径流导流沟。

衡萱线跨乌河河口桥梁运输风险防控措施

大源渡航电枢纽工程由混凝土闸坝、河床式厂房、船闸及土质副坝组成，总长度为1516m。水库正常蓄水位50.00m，正常蓄水位以下库容为4.51亿立方米。最大坝高32.5m，闸坝总长533m。厂房布置于右岸，船闸布置于左岸台地，单级船闸尺寸180m×23m×3m。通过调度控制，可有效实现上游污染物的拦截和治理。

大源渡坝上公路运输风险防控措施

大源渡航电枢纽

南岳高速大源渡湘江大桥是南岳高速公路大源渡往东南跨越湘江的一座特大桥，全长1220米。潭泊洣水大桥是京港澳高速公路湖南潭耒段上的一座特大桥,桥梁跨越洣水,全长 513m。根据湖南省交通规划设计院的设计资料和施工资料，南岳高速跨湘江特大桥和京港澳潭耒段跨洣水特大桥有桥面径流收集系统、监控设施等桥梁风险防控设施。

南岳高速跨湘江特大桥

风险防范建议措施：

（1）根据衡山地方海事处意见，应该对途经水源地的所有船舶要求加装油水分离器和生活污水处理装置。并建议政府在船舶在临时停泊区建设污水回收中心；对水域污染存在重大隐患的进行联合执法，遇到重大水域污染事件建议政府采用购买服务形式，委托有资质的水上救援中心联合处置。

（2）根据交通运输部公告（2015）第30号《内河禁运危险化学品目录（2015版）》（试行），禁止船舶运输目录内的货品。

（3）加强船舶操作人员管理，必须严格按照交通运输部令（2016）第59号《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》，严格从业资格管理。

（4）严格限制不符合Ⅱ级航道（船舶吨级2000t）船舶航行，由海事处、交通旅游局等相关职能部门综合管理。

（5）建议交通运输部门应禁止运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水水源安全的车辆进入水源保护区。

4.2.1.3非点源风险防控

在衡山县县城饮用水水源地二级保护区内及上游调查范围内存在居民、农田，在现场调查过程中可知，当地居民以种植水稻、蔬菜、果树等为生。因此，不可避免存在生活污染源和农业面源污染，建议采取如下防范措施：

- 生活污染源治理措施：

（1）居民集中区截污，设置集中的污水处理设施，污水集中处理后排入水源保护区外。目前湖南省内已启动了乡镇污水处理厂的建设工作，预计2020年全部建成投入使用。

在居民分布不集中，不便于集中处理地地方，采用分散式生活污水处理工程，比如“化粪池 +人工湿地”或者“沼气池+人工湿地”等工艺，生活污水处理达标后排往保护区外或者用作农肥。

（2）固体废弃物整治工程

根据《农村生活垃圾分类、收运和处理项目建设与投资指南》（2013）采用“城乡一体化处理模式”对饮用水水源保护区内居民的生活垃圾进行治理，即生活垃圾通过户分类、村收集、乡转运，纳入衡山县垃圾处理系统。保护区内生活垃圾综合治理工程主要为“户分类、村收集、乡转运”部分。不得向水域倾倒废渣、生活垃圾垃圾、粪便及其它废弃物；不得使用炸药、毒品捕杀鱼类；

2、农业污染源治理措施

农业污染防治工程的目的为了有效减少和防止饮用水水源保护区内的面源污染，尤其是农业面源污染，保障饮用水水源水质。

（1）一级保护区禁止从事种植、放牧、网箱养殖等污染水体的活动。二级保护区禁止集约化农作物种植，占用耕地的部分建议发展有机农业，减少含磷废水外排，尽量减少使用农药、化肥的使用。

保护区应建设生态缓冲带，农作物种植面积应严格控制，尽量减少使用农药、化肥的使用，推广测土配方施肥及病虫鼠害统筹统治技术。

（2）农田径流控制：农田径流是农田污染物的载体，大量地表污染物在降雨径流的侵蚀冲刷下，随农田径流进入保护区，对保护区水质产生影响。农田径流污染控制工程主要是通过坑、塘、池等工程措施，减少径流冲刷和土壤流失，并通过生物系统拦截净化污染物。

### 4.2.2 取供水安全保障

（1）信息共享

环保、水利、城建、卫生等部门、自来水公司等单位应建立联动机制，制定联动方案，共享水源地水质变化信息、取水信息、供水水质信息，共同应对饮用水突发环境事件。

（2）取水安全保障

取水安全保障由衡山县自来水厂负责，水厂储备了液氯（消毒可用）和聚合氯化铝（混凝用）等应急救援物资和水质监测设备，已自行编制完成突发环境事件应急预案，有水厂报告运行情况、水质监测情况等信息，发生环境事故上报县环保局；因此取水安全的信息共享及联动机制有待完善。衡山环保局环境监测站对水厂取水口水质实施每月一次的常规监测，监测基本项目24个。每1-2年对取水口水质开展一次109项全分析，全分析中除24个基本项目由环境监测站监测外，其余委托第三方检测机构检测。监测数据及时上报至省中心站并对外公布。本预案提出要加强水源地水质进行定期监测，增强县环境监测站、水厂的监测设施，装备的投入，增强应急监测能力。将建设水源地在线监测系统作为长期的整改要求考虑。

（3）供水安全保障

供水安全保障主要由衡山水厂负责，县自来水公司和卫计局监管。水厂储备液氯（消毒可用）和聚合氯化铝（混凝用）等水质净化药剂和水质监测设备以应对进水的处置，水厂暂无深度处理设施，备用水源暂未规划。

建议水厂通过储备必要的应急物资，深化处理工艺，供水管线改造，分功能供水，规范供水管理等措施，提高供水安全保障能力。水厂应备有应对水质变化的活性炭深度处理、消毒处理等，确保自来水厂出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749）要求；在污染能够通过供水企业治理达标的情况下，尽量不停止供水，尽量减少对居民其他用水和社会经济活动的影响。必须停止供水时，应该向政府提出可行的备用方案或采用特种车辆等供水设施保障居民用水。同时建议衡山县人民政府及各部门、水厂等相关部门考虑建设备用水源。

### 4.2.3连接水体的环境风险防控

（1）开展跟踪监测

在主要连接水体汇合口上游设立跟踪监测断面，进行跟踪监测；在常规监测的基础上，根据流域特征、污染物类型适当增加跟踪监测指标，可采用生物综合毒性预警手段实现对重金属、有机污染物等有毒有害物质的监控。

（2）完善风险防控措施

优化水源地直接连接水体供水排水格局，布设防风险措施。在水源地上游，利用现有水利工程的闸坝等水工构筑物，实现拦截和治理。

（3）编制防控方案

结合衡山县的水利工程、风险防控工程对风险防控措施进行评估，编制合理的污染防控方案，通过采取防控措施控制污染扩散。

### 4.2.4 取水口的应急防控

对于水源地取水口的应急防控，应从以下几个方面进行防控。

（1）加强水源地各取水口的常规监测，加密监测各取水口水质检测异常段的异常监测指标。将建设水源地在线监测系统作为长期的整改要求考虑。

（2）水厂应备有应对水质变化的活性炭深度处理、消毒处理等，确保自来水厂出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749）要求；

## 4.3 特殊时期污染风险防控能力分析

在汛期、旱期、雨雪冰冻等特殊时期，县环保局应及时向衡山县人民政府提出提升特殊时期环境风险防控能力工作建议和对策，具体防范措施如下：

（1）汛期

针对重大汛情，衡山县环境保护局应组织对水源地沿线周边的污染源进行全面排查，重点监控生活污染源、农业面源污染、水土流失等情况；对水利工程调蓄方式提出建议，避免对水质造成大的影响；联合卫生等部门加强水源地水质监测工作，重点监测细菌总数、大肠菌群、浊度、重金属等。

汛期饮用水异常，判断可能是水源被污染时，县环保局应建议政府查找原因并科学应对，通过设立警示牌、清除主要污染源、建设治污截污工程、强化环境监管等措施，保障水源地的水质安全。

（2）重大旱情

严密监控水质变化。在重大旱情时期，县环保局应加大与水利局、供水企业、卫计局等部门之间的沟通联系，对辖区内旱情严重地区的主要水源地加密监测，及时掌握水质变化情况。

防止新增污染负荷。环保部门应集中力量开展水源地周边隐患排查工作，对辖区内农业面源、水土流失等进行全面排查，督促整改，必要时实施区域减排措施。加强对流动源的监管，减少或避免对水源地造成影响。

（3）雨雪冰冻时期

积极应对雨雪冰冻灾害。县环保局应与供电、供水、气象等部门加强信息沟通，了解灾害性天气信息。灾害期间，应密切关注融雪剂的使用对水源地的影响。加强对取水口附近地表水的水质监测，增加可溶性盐类和亚硝酸盐的监测。

## 4.4 环境应急物资

目前，衡山县还没有设立饮用水源地突发环境事件应急专家库、没有相应的应急物资（装备）和储备库，也没有储油库等的应急物资可以调用。针对突发环境事件，第一时间可以调用的环境应急资源、环境应急队伍、环境应急物资、环境应急装备、环境应急场所等仅限于依靠衡山县环境监测站和县自来水厂，根据事件预警级别请求上一级（衡阳市环境监测站）和相关机构的协助应急处置。

本次应急预案要求增设专家库、应急物资（装备）和储备库。

## 4.5环境风险防控措施完善

### 4.5.1 需要完善的环境风险管理制度

本预案建议在以下方面对环境风险管理制度进行完善：

（1）设置专门针对饮用水水源地突发环境事件的应急管理办公室和应急救援指挥部，并制定人员职责。

（2）目前衡山县人民政府还没制定备用水源规划文件、建设方案，建议衡山县人民政府及各部门尽快建设实施。

（3）水源地环境风险隐患排查制度：应定期对水源地定期开展环境风险隐患排查，排查的内容主要包括：水源地污染源突发环境事件应急预案编制及修订情况、水源地环境风险排查频次、排查的重点部位、水源地环境风险排查责任人、环境风险信息申报等。

（4）水源地环境应急检查制度：主要包括水源地环境应急检查的人员及其职责、检查频率、检查工作程序等。检查的对象对水源地各类污染源，检查的主要是风险源检查、应急物资检查、应急队伍检查等。对水源地污染较大的污染源，每半年应不少于1次，对于其它污染较小的污染源，原则上每年一次。检查中若发现污染源应急物资不足时，应督促其及时进行补充。

（5）水源地环境风险信息申报管理制度，主要包括水源地内污染源环境风险信息申报管理责任人及其职责、申报的程序、时间等。申报的内容主要包括污染源环境风险物质信息、环境风险源信息、环境应急物资和设备、应急救援力量信息、污染源环境应急管理人员信息等。

（6）水源地应急演练管理制度，主要包括：水源地应急演练组织者及职责、应急演练的频次要求、组织演练的程序等。应急演练为每年至少一次。

（7）水源地环境风险宣传管理制度，主要包括：水源地环境风险宣传管理制度管理人员及职责、环境风险宣传的资金来源、资金的使用程序、宣传的内容、形式、对象等。

（8）水源地环境风险培训制度，主要包括环境风险培训管理人员及其职责、培训的组织实施程序、培训对象、培训内容、培训形式、培训频次等。培训为每年一次。

（9）多部门联动机制，主要包括：政府组织形成环保、交通、卫生、安监等多部门联动机制，通过签订协议，确保环保、水利等部门通过联合发文，形成并行管理局面，通过联席会议制度，确定联防联控工作重点。

（10）跨界联动机制，主要包括：因水源保护区涉及跨界，衡山县人民政府和衡东县人民政府应建立跨界联动机制，通过信息与资源共享、定期会晤、联合执法、联合监测、联合处置、联合发布信息、联合演练等多种形式，维护饮用水源地安全。

### 4.5.2 需要完善的技术措施

水源水水质日常监测由衡山环境保护监测站负责，出厂水水质由衡山自来水厂负责，用户水水质由县疾病预防控制中心负责。

目前，监测站对衡山县自来水厂水源地取水口处实施每月一次的常规监测，监测基本项目24个。每1-2年对取水口水质开展一次109项全分析（《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中基本项目表1的24项，补充和特定目表2的5项、表3的80项，共计109），及时将监测数据上报至省中心站并公布水质状况。全分析中除24个基本项目外，其余委托第三方检测机构检测。

本预案提出要加强水源地水质进行定期监测，每年对水源水质开展一次全分析，并增强县环境监测站、县自来水厂、县疾病预防控制中心的监测设施，装备的投入，增强监测能力。增加二级保护区入界处、一级保护区与二级保护区的跨界处应急预警监测断面。增强应急监测能力。将建设水源地在线监测系统作为长期的整改要求考虑。

水厂应备有应对水质变化的活性炭深度处理、消毒处理等，确保自来水厂出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749）要求；

### 4.5.3 需完善队伍建设

水源地水质全分析绝大多数监测项目委托第三方检测机构监测，如发生突发环境事故，超出衡山县环境保护监测站应急监测能力，应与衡阳市环境监测站、湖南省环境监测中心站进行沟通，请求支援。

衡山县配备消防大队，具备一定的消防救援能力。如事态严重，消防力量不足以应对重大突发环境事故，可进一步依托请求衡阳市消防大队支援。

若水源地发生突发环境事故，超出衡山县人民政府善后处置能力时，可上报衡阳市人民政府，请求财政及物资等补贴；请求衡阳市专家技术指导。

外部应急救援及联系方式见表4.5-1。

表4.5-1 外部应急救援队伍

| 序列 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家生态环境部 | （值）010-12369 （传）010-66556010 |
| 2 | 国家环境保护部环境应急与事故调查中心 | （值）010-12369 （传）010-66556454 |
| 3 | 湖南省环境保护厅 | （传）0731-85698025 |
| 4 | 湖南省环境应急与事故调查中心 | （值）0731-85698052 （传）0731-85698052 |
| 5 | 湖南省环境监测中心站 | （办）0731-82592008 （传）0731-82592018 |
| 6 | 衡阳市环境保护局 | 0734-2892828 |
| 7 | 衡阳市环境监测站 | 0734-2892866 |
| 8 | 衡阳市消防大队 | 119 |
| 9 | 衡东县人民政府 | 0734-5223333 |
| 10 | 公安局 | 110 |
| 11 | 急救 | 120 |
| 12 | 交通事故 | 122 |
| 13 | 环保热线 | 12369 |
| 14 | 县疾病预防控制中心 | 0734-5812281 |

### 4.5.4 需完善的应急物资、设备储备

针对可能发生的事故类型和危害程度，应急响应指挥部必须备足、备齐应急设备与物资。

目前，衡山县还没有设立饮用水源地突发环境事件应急物资（装备）和储备库，也没有储油库等的应急物资可以调用。针对突发环境事件，第一时间可以调用的环境应急资源、环境应急队伍、环境应急物资、环境应急装备、环境应急场所等仅限于依靠衡山县环境监测站和县自来水厂，根据事件预警级别请求上一级（衡阳市环境监测站）和相关机构的协助应急处置。

在紧急情况下，应急过程中可能会用到其他的设备和器材：救援车辆、起重机、叉车、破拆机、发电机、强力照明灯等。一旦需要这些设备，应急响应指挥部可从市政部门和消防中队获得。

所有应急设备、器材有专人管理，保证完好、有效、随时可用。

建立应急设备、器材台帐，所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，还有管理人员姓名、联系电话，替代人员姓名、联系电话等。

应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。并及时补充所需的个体防护用品、急救药品、器材，并有相应的跟踪检查制度、措施。

本预案要求增设应急物资（装备）和储备库。要求如下：

表4.5-2 水源地应急物资储备增设要求

| 名称 | 应急物资名称 | 数量 | 储存地点 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衡山县自来水厂 | 应急物资 | 聚氯化铝 | 2t | 水源地管理用房仓库 | 0734-5812531 旷海军 |
|  |  | 橡胶耐酸手套 | 6副 |  |  |
|  |  | 五金维修工具 | 2套 |  |  |
|  |  | 警示牌 | 若干 |  |  |
|  |  | 专用扳手 | 3把 |  |  |
|  |  | 橡胶垫 | 3片 |  |  |
|  | 水质监测仪器 | 电热恒温培养箱 | 1台 | 水厂检测室 |  |
|  |  | 色度测定仪 | 1台 |  |  |
|  |  | 精密浊度仪 | 1台 |  |  |
|  |  | 多参数水质测定仪 | 1台 |  |  |
|  |  | 电热恒温干燥箱 | 1台 |  |  |
|  |  | 托盘天平 | 1台 |  |  |
|  |  | 高压灭菌锅 | 1台 |  |  |
|  |  | 生物显微镜 | 1台 |  |  |
|  |  | 电热恒温培养箱 | 1台 |  |  |
|  |  | 三用紫外仪 | 1台 |  |  |

表4.5-3 可调用的应急物资储备情况

| 单位名称 | 应急物资名称 | 数量 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡山县环境保护监测站 | 监测仪器、设备 | 原子吸收分光度计 | 1 | 衡山县环境监测站实验室 |
|  |  | 紫外分光光度计 | 1 |  |
|  |  | 红外测油仪 | 1 |  |
|  |  | 溶解氧测定仪 | 1 |  |
|  |  | 原子荧光分光光度计 | 1 |  |
|  |  | 离子色谱 | 1 |  |
|  |  | PH计 | 1 |  |
|  |  | 电导仪 | 1 |  |
| 衡山县消防大队 | 消防设施（消防车辆、消防栓、灭火器等） | 若干 | 衡山县消防大队 |

结合现有储备应急物资情况，水源地在应对突发环境事件时，应急物资有所欠缺，本预案要求相关单位补充的应急物资见表4.5-4。

表4.5-4 需补充应急救援物资(设备)一览表

| 序号 | 应急物资、设备名称 | 数量 | 储存地点 | 联系方人及 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质净化药剂（用于水厂内部水质净化） | 活性炭、漂白粉、次氯酸钠等 | 若干 | 水厂仓库 | 0734-5812531 旷海军 |
| 2 | 水质净化设备 | 吸油管、围油栏、打捞工具等 | 若干 | 县环保局院内环境应急储备间 | 0734-5812017颜靖 |
| 3 | 高性能监测车 | 1辆 |  |  |
| 4 | 应急指挥车 | 1辆 |  |  |
| 5 | 高性能监测车 | 1辆 |  |  |
| 6 | 液体致密型化学防护服 | 2套 |  |  |
| 7 | 应急现场工作服 | 2套 |  |  |
| 8 | 供电、应急照明设备 | 2套 |  |  |
| 9 | GPS卫星定位仪 | 2台 |  |  |
| 10 | 激光测距望远镜 | 2台 |  |  |
| 11 | 应急摄像机 | 1台 |  |  |
| 12 | 应急照像器材 | 2台 |  |  |
| 13 | 应急录音设备 | 2台 |  |  |
| 14 | 对讲机 | 4台 |  |  |
| 15 | 便携式打印机 | 1台 |  |  |
| 16 | 移动指挥通信系统（便携式移动信息终端） | 1台 |  |  |
| 17 | 应急装备箱 | 1个 |  |  |
| 18 | 活性炭 | 1.0t |  |  |
| 19 | FT233围油栏20cm*3m | 30条 |  |  |
| 20 | PP-2吸油棉 | 200kg |  |  |
| 21 | 打捞工具 | 10套 |  |  |
| 23 | 数字式电导率仪 | 1台 | 县环保局环境监测站实验室及设备间 | 熊洁0734-5812017 |
| 24 | 精密PH仪 | 1台 |  |  |
| 25 | 温度计 | 1个 |  |  |
| 26 | 万分之一分析天平 | 1台 |  |  |
| 27 | 自动烟尘/气测试仪 | 1台 |  |  |
| 28 | 智能烟气采样器 | 1台 |  |  |
| 29 | 空气/智能TSP综合采样器 | 2台 |  |  |
| 30 | 个人防护设施 | 防毒面具、酸碱手套等 | 若干 | 县安监局 | 0734-5829993郑飚 |
| 31 | 液体致密型化学防护服 | 2套 |  |  |
| 32 | 应急现场工作服 | 2套 |  |  |
| 33 | 水上救援设施 （木竹杠、救生衣、编织袋、救生圈、麻绳等） | 若干 | 县消防大队 | 0734-5826929周志云 |

## 4.6环境风险防控持续改进建议

据前面的分析并结合现场调查可知，衡山县县城饮用水水源地提高应对环境风险应急的各项工作仍需要进一步加强，具体措施及实施计划见表4.6-1。

表4.6-1水源地防控措施持续改进实施计划

| 项目 | 序号 | 环境风险隐患和防控措施待改进处 | 完善建议 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管理制度方面 | 1 | 没有设置专门针对饮用水水源地突发环境事件的应急管理办公室和应急救援指挥部。 | 设置专门针对饮用水水源地突发环境事件的应急管理办公室和应急救援指挥部，并制定人员职责。 | 县人民政府牵头、环保局配合 | 2019年2月30日前完善相关制度，并长期执行 |
|  | 2 | 目前衡山县人民政府还没制定备用水源规划文件、建设方案。 | 建议衡山县人民政府及各部门尽快制定备用水源规划文件、建设方案。 | 县人民政府牵头、县住建局、自来水公司配合 | 作为长期的建设要求考虑 |
|  | 3 | 完善水源地环境风险隐患排查制度 | 建立水源地环境风险隐患排查制度，加强饮用水源地环境风险排查，主要包括：水源地环境风险排查责任部门、水源地环境风险排查频次、排查的重点部位、水源地环境风险排查责任人、环境风险信息申报等。 | 县环保局 | 2019年2月30日前完善相关制度，并长期执行 |
|  | 4 | 完善水源地环境应急检查制度 | 水源地环境应急检查制度应包括水源地环境应急检查的人员及其职责、检查频率、检查工作程序等。检查的对象包括水源地各类污染源、应急物资检查、应急队伍检查等。对水源地污染较大的风险源，每半年应不少于1次，对于其它污染较小的风险源，原则上每年一次。检查中发现污染源应急物资不足时，应督促其及时进行补充。 | 县环保局 |  |
|  | 5 | 无水源地环境风险信息申报管理制度 | 水源地环境风险信息申报管理制应包括水源地内污染源环境风险信息申报管理责任人及其职责、申报的程序、时间等。申报的内容主要包括污染源环境风险物质信息、环境风险源信息、环境应急物资和设备、应急救援力量信息、污染源环境应急管理人员信息等。 | 县人民政府牵头、环保局、安监局、海事处配合 |  |
|  | 6 | 无水源地环境风险宣传管理制度。 | 应建立水源地环境风险宣传管理制度，主要包括：水源地环境风险宣传管理制度管理人员及职责、环境风险宣传的资金来源、资金的使用程序、宣传的内容、形式、对象等； | 县人民政府牵头、环保局、安监局、海事处、交通旅游局、财政局等部门配合 | 2019年2月30日前完善相关制度，并长期执行 |
|  | 7 | 未形成多部门联动机制；未形成跨界联动机制。 | 应建立多部门联动机制、衡山县与衡东县跨界联动机制。 |  |  |
| 风险防控 | 1 | 流动源风险防控 | （1）根据衡山地方海事处意见，应该对途经水源地的所有船舶要求加装油水分离器和生活污水处理装置。并建议政府在船舶在临时停泊区建设污水回收中心；对水域污染存在重大隐患的进行联合执法，遇到重大水域污染事件建议政府采用购买服务形式，委托有资质的水上救援中心联合处置。 （2）根据交通运输部公告（2015）第30号《内河禁运危险化学品目录（2015版）》（试行），禁止船舶运输目录内的货品。 （3）加强船舶操作人员管理，必须严格按照交通运输部令（2016）第59号《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》，严格从业资格管理。 （4）严格限制不符合Ⅱ级航道（船舶吨级2000t）船舶航行，由海事处、交通旅游局等相关职能部门综合管理。 （5）交通运输部门禁止运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水水源安全的车辆进入水源保护区。 | 县人民政府牵头、环保局、海事处、交通旅游局、财政局等部门配合； | 2019年2月30日前完善相关制度，并长期执行 |

|  | 2 | 农业面源风险防控 | 水源地两岸居民存在农业种植活动，建议饮用水水源保护区禁止集约化农作物种植，发展有机农业，农作物种植面积应严格控制，进行生态补偿措施；现存的各项农业生产活动中产生的各项污染情况进行修复和治理工作，避免不产生二次污染。 | 县人民政府牵头、县农业局、开云镇政府、永和乡政府配合 | 2020年完成，并长期执行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 生活源风险防控 | 1.二级保护区陆域乌石铺地段靠县城一端的居民集中点生活污水通过截污管道引出饮用水源保护区。其他居民集中区也应该完善截污系统，生活污水经集中处理后排放。目前湖南省内已启动了乡镇污水处理厂的建设工作，预计2020年全部建成投入使用。 2.水源地两岸居民生活垃圾应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，鼓励居民生活垃圾分类收集，对不同类型的垃圾选择合适的处理处置方式； 3.根据开云镇政府意见，在一级与二级保护区交接处，即乌河入口处至青峰村村部段，由于没有设置垃圾斗，从青峰、黄周入城的群众经常在河边丢弃垃圾，应该将改路段纳入城区卫生日常管理工作，添加垃圾斗2个，避免生活垃圾对饮用水水源地污染。 | 县人民政府牵头、县住建局、县环保局、开云镇政府、永和乡政府配合 |  |
|  | 4 | 建议完善饮用水水源管理水平，不断改革完善“河长制”制度，逐步建立和完善流域综合治理机制，从全流域尺度保护水源，保障保护区上游水质达标，提升环境风险管理能力 | 县人民政府牵头、县水利局配合 |  |
|  | 5 | 特殊时期污染风险防控制措施不完善 | 完善汛期、旱期、冰冻-等特殊时期污染风险防控制度，明确巡查人员和巡查频次及重点巡查对象等。 | 县人民政府牵头、县环保局等部门配合 |  |
|  | 6 | 枯水期水质出现恶化，导致水源水受到不良影响 | 衡山县自来水厂应备有应对水质变化的活性炭深度处理、消毒处理等，确保自来水厂出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749）要求； | 县住建局牵头、县自来水公司、县自来水厂配合 |  |
| 环境应急方面 | 1 | 需加强监测能力 | 县水利局协同相关部门在水源保护区及取水口适当位置，逐步建立水质在线监测系统。 | 县人民政府牵头、县水利局、县环保局配合 | 定期管理、完善，将建设水源地在线监测系统作为长期的整改要求考虑。 |
|  |  |  | 加强水源地水质进行定期监测，每年对水源水质开展一次全分析，并增强县环境监测站、水厂、县疾病预防控制中心的监测设施，装备的投入，增强监测能力。增加二级保护区入界处、一级保护区与二级保护区的跨界处应急预警监测断面。 |  |  |
|  | 2 | 应急预案管理 | 根据《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）要求，编制规范的《衡山县集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》，并完成评审和备案。 | 县人民政府牵头、县环保局配合 | 定期管理、完善 |
|  | 3 | 应急物资储备 | 设置环境应急储备库，补充相应的环境应急物资，并按规范存放，衡山县自来水厂积极采取各项污染源风险防范措施 | 县人民政府牵头、县环保局、县自来水厂配合 | 定期管理、完善 |
|  | 4 | 应急人员培训、演练 | 定期对应急人员进行应急培训，定期进行环境应急预案演练 | 县人民政府、县环保局配合 | 定期管理、完善 |

# 第三部分  环境应急预案

1前言

《中华人民共和国环境保护法》第四十七条明确要求各级人民政府及其有关部门和企业事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》《突发环境事件应急管理办法》，规范和指导集中式饮用水源地开展突发环境事件风险评估，防范突发环境事件，制定本应急预案。

集中式饮用水源地突发环境事件风险评估按照资料准备、环境风险识别、风险评估三个步骤实施。主要是为了全面辨识评估区域内重点环境风险源及风险受体，确定区域环境风险等级，摸清区域环境风险特征，并根据评估结果提出有针对性、差异化的风险防控措施和应急措施的建议，在此基础上完善集中式饮用水源地突发环境事件应急预

案，提升集中式饮用水源地环境风险管控能力。

集中式饮用水源地环境风险管理是我国环境风险管控体系构建的重要环节，集中式饮用水源地环境突发环境事件风险评估结果可服务于环境应急预案的编制、筛选环境风险管理的重点区域，与环境风险管控各项工作息息相关。

集中式饮用水源地风险控制是环境风险防控工作的重要组成部分，而做好突发环境事件风险控制，首先就要开展区域的风险评估，摸清环境风险状况，为编制集中式饮用水源地环境应急预案、开展环境风险管理工作奠定坚实基础。

通过开展集中式饮用水源地风险评估工作，识别集中式饮用水源地环境风险类型以及环境风险防控的重点区域、关键环节，开展典型突发环境事件情景分析，服务于集中式饮用水源地应急预案编制，优化集中式饮用水源地内环境应急资源配置，开展集中式饮用水源地间环境风险排序，使得集中式饮用水源地层面环境风险管理更具针对性，提高集中式饮用水源地环境风险管理水平。

2总则

## 2.1编制目的

为建立健全集中式饮用水源突发污染事件的应急机制，提高政府应对突发事件的能力，有效应对衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件，最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响，保障人民用水安全，使事故发生后能够迅速、有效、有序的实施应急救援，特制定本预案，为规范水源地突发环境事件应对的各项工作提供指导。

## 2.2工作原则

（1）以人为本，预防为主。把保障人民群众生命财产及饮水安全作为首要任务，最大限度地减少突发环境事件造成的危害；建立环境事件风险防范体系，加强对突发环境事件风险源的监测、监控、预警等日常监督管理，强化、落实环境安全主体责任，提高突发环境事件的防范和处置能力。加强整改、努力消除环境安全隐患，力争做到“早预防、早发现、早报告、早处置”，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻突发环境事件造成的影响。

（2）统一领导，分工负责、协调联动。建立政府统一领导、各部门分工协作的环境应急管理体制；根据突发环境事件的范围、性质和危害程度，对应急处置工作实行分级负责、分类指挥、综合协调、逐级提升的突发环境事件处置体系。

（3）部门联动，相互增援。完善部门联动机制，加强部门之间协同与合作，整合现有环境专业应急救援力量和环境监测网络，充分利用专家资源，建立专兼结合的应急队伍，发挥各部门专业优势和专业应急救援力量作用，引导、鼓励实现“一专多能”，共同应对突发环境事件；建立社会应急动员机制，充实救援队伍，提高公众自救、互救能力。

（4）平战结合，快速反应。加强环境应急管理人员和应急处置队伍培训，积极开展突发环境事件应急预案演练，掌握处置突发环境事件技能，全面提高快速反应能力。

（5）依靠科学，依法规范。采用先进技术，充分发挥专家作用，重视开展预防和处置突发环境事件的科研和培训，突发环境事件应急处置提供科技保障。采用先进的应急装备和技术，增强应急反应能力，依法规范应急反应工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

## 2.3 编制依据

### 2.3.1 法律、法规和规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015. 4. 24；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》2007.11.1；

（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（6）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16 号）；

（7）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（9）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第 32 号）；

（10）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（11）《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

（12）《生活饮用水卫生监督管理办法》（建设部、卫生部令第31号）；

（13）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发﹝2010﹞113号）；

（14）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日第三次修订并施行）；

（15）《关于切实加强饮用水水源保护妥善应对突发环境事件的通知》（环办函〔2014〕498号）

（16）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正版）；

（17）《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令 2013年第2号）;

（18）《湖南省湘江保护条例》；

（19）《关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（湘环发[2013]20 号）；

（20）《湖南省饮用水水源保护条例》2018.1.1。

### 2.3.2有关预案、标准规范

- 《国家突发环境事件应急预案》（国务院，2006年1月24日）；

（2）湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案>的通知》湖南省人民政府办公厅，2012 年 4 月 27 日；

（3）关于印发<衡阳市突发事件总体应急预案>的通知》(衡政发〔2013〕23 号文)；

（4）《衡阳市人民政府办公室关于印发<衡阳市突发环境事件应急预案>的通知》，衡政办发〔2015〕10 号；

(5)《衡山县突发环境事件应急预案》；

（6）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办[2012]50号）；

（7）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ 773-2015)；

（8）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ 774-2015)；

（9）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）；

（10）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（12）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（13）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93 号）；

（14）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50 号）；

（15）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34 号）；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，2015年1月；

（17）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9 号）；

（18）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（（89）环管字第201号，修订本）

（19）《关于切实加强饮用水水源保护妥善应对突发环境事件的通知》（环办函﹝2014﹞498号）；

（20）《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T 433-2008)；

（21）《集中式饮用水水源地环境保护规范化建设技术要求》（HJ773-2015）。

（22） 《危险化学品事故灾难应急预案》2006 年 10 月实施；

（23）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）；

（24） 《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》(生态环境部公告 2018年第1号)；

（25）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急（2018）9 号）；

### 2.3.3相关资料文件

（1）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176号）；

（2）《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函（2017）107号）；

（3）《衡阳市生态环境保护委员会办公室关于进一步加强集中式饮用水水源地规范化建设和管理的通知》（衡环委办〔2017〕29号）。

（4）《衡山县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，2016 年 8 月；

（5）湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案。

（6）衡山县县城集中式饮用水源地其他资料。

## 2.4 适用的地域范围

根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》(生态环境部公告 2018年第1号)，建议水源地应急预案适用的地域范围，包括水源保护区、水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯 24 小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域，最大不超过汇水区域的范围。

因此根据水源保护区及其连接水体的流速，确定衡山县县城饮用水水源地环境风险识别范围为：水源保护区（一、二级保护区水域和陆域）、水源二级保护区边界上游上溯19.1km的湘江干流、乌江河汇入口上溯6.2km的乌江河支流、洣水汇入口上溯9.1km的洣水支流、龙阴港汇入口上游2.5km的龙阴港支流及其及分水岭内的陆域。

## 2.5 基本任务

1、坚持不懈抓安全，建立环境突发事件预警机制，着力消除环境事件隐患。突发环境事件应该秉承预防为先、控制为辅的原则。通过对衡山县县城集中式饮用水水源保护区内的环境风险目标有效日常监控和安全的常抓不懈，建立健全环境应急事件预警工作机制，尽最大努力将环境突发事件的隐患消灭在萌芽之前。

2、控制危险源扩散，阻止事态恶化。应急救援工作的首要任务

是及时控制住危险源，防治事故的持续扩展，实行有效救援。衡山县县城集中式饮用水水源地一旦出现环境污染等突发事故应尽快组织工程抢险队及时堵源，控制事故继续扩展。

3、抢救受害人员，避免人身伤亡。抢救受害人员是应急救援的重要任务，在应急救援的行动中及时、有序、有效地实施现场急救和安全迅速转移伤员，以最大限度降低伤亡率，减少事故损失。

## 2.6预案衔接

本预案应与衡山县自来水厂突发环境事件应急预案、衡山县突发环境事件应急预案、衡阳市突发环境事件应急预案、湖南省突发环境事件应急预案为上下衔接关系。

本次水源地应急预案作为衡山县政府的专项应急预案独立编制。水源地应急预案编制过程中，充分收集整理了衡山县人民政府及有关部门的应急预案，并与各部门预案中的有关要求相互衔接。水源地应急预案作为衡山县人民政府突发事件应急预案编制体系的重要组成部分，应与衡山县突发环境事件应急预案、衡山县城范围内的企业突发环境事件应急预案、道路交通事故应急预案、水上交通事故应急预案和城市供水系统应急预案等有机衔接。由于水源地的重要性和敏感性，若上述预案中存在要求不一致的情况，水源地应急预案应坚持从严原则进行要求。避免出现组织指挥不协调、信息报告不及时、应对措施不得力等情况。

在与衡山县政府和相关部门预案衔接方面，重点在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。以发生在流域汇水区域内、水源地应急预案适用地域范围外的突发（水）环境事件为例，事件发生后，首先启动所在行政区域的政府或部门突发（水）环境事件应急预案，一旦污染物迁移到水源地应急预案适用的地域范围，则适用并启动水源地应急预案。

3应急组织指挥体系

## 3.1应急组织指挥体系构成

为有效预防突发环境事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的影响和损失，组织体系一般采取“统一领导、分工负责、协调联动”的原则；应对措施一般采取快速反应、科学处置、资源共享、保障有力的原则。当发生突发环境事件时，能够尽快采取有效的措施第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。

衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件应急处理组织体系包括应急组织指挥机构、现场应急指挥部、现场应急工作组和专家组。应急组织体系见图3.1-1：

图3.1-1应急管理体系组织结构图

### 3.1.1 应急组织指挥机构

衡山县人民政府设立环境事件应急指挥机构，负责衡山县县城集中式饮用水水源地环境突发事件的应对工作。

应急组织指挥机构包括总指挥、副总指挥、协调办公室和专项工作组。

衡山县人民政府设立县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部（以下简称县环境应急指挥部），由县长任总指挥，县政府常务副县长和分管副县长任副指挥，衡山县政府应急办公室、县公安局、消防大队、财政局、国土资源局、环境保护局、住建局、交通旅游局、水利局、卫计局、安监局、气象局、海事处、交通旅游局、商务和粮食局、农业局、畜牧水产局、广电局、武装、开云镇政府、自来水公司等部门为专项工作组成员。

### 3.1.2应急组织指挥机构职责

#### 3.1.2.1 应急指挥部职责

贯彻国家、省、市有关环境应急工作的方针、政策；统一指挥、协调、指导衡山县县城集中式饮用水水源地环境事件的应对工作，决定衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急处置工作的重大问题；建立健全环境应急机制，组织制订突发环境事件应急预案；负责环境应急宣传工作，统一发布环境事件有关信息；承担县人民政府交办的其他工作。

#### 3.1.2.2 应急指挥部主要成员单位及职责

县政府办公室：落实上级党委、政府关于事故抢险救援的指示和批示；组织协调各部门单位的抢险救援工作；及时上报事故和抢险救援进展情况。

县应急办：承接突发饮用水水源地环境事件报告；通知指挥部成员单位立即赶赴事故现场；协调各成员单位的抢险救援工作；及时向县委、县政府和上级人民政府及有关部门报告突发饮用水水源地环境事件的抢险救援进展情况；落实上级人民政府及有关部门和县委、县政府领导关于突发饮用水水源地环境事件抢险救援的指示和批示。

县环保局：负责组织开展突发饮用水水源地环境事件应急监测，确定危害范围和程度;根据县饮用水水源地环境事件应急指挥部授权指导突发饮用水水源地环境事件的应急处置工作，会同有关部门负责突发饮用水水源环地境事件的调查处理。

县新闻中心：会同县环保局、共同协调、组织突发饮用水水源地环境事件应急处置的新闻发布工作。

县发改局：负责提出安排突发饮用水水源地环境事件应急物资储备和动用国家应急物资储备建议，参与组织协调突发饮用水水源地环境事件处置后的恢复重建工作。

县人武部：负责组织协调预备役部队、民兵参加突发饮用水水源地环境事件抢险、救援工作，负责组织民兵应急分队的建设。

武警中队：负责组织协调武警部队参与现场警戒及突发饮用水水源保护区突发环境事件救援工作。

县安监局：负责指导、协调安全生产事故引发的饮用水水源地环境事件的应急处置工作；参与进行突发饮用水水源地环境污染事故调查处置工作，督促指导各乡镇（区）、相关企事业单位建立有毒有害物资的生产、储备和运输信息数据库，制定相应的应急救援预案；参与危化品运输过程中泄漏行为的监管处置。

县公安局：受理社会报警信息，负责应急救援交通管制，对重要目标、危险区域实施现场警戒和交通道路管制，负责突发饮用水水源地环境事件中涉嫌犯罪案件的侦查、事故现场的保护、维护社会治安秩序，打击各种借机散布谣言、恶意破坏等违法犯罪。负责抢救现场被困人员，统一指挥武警中队、公安消防大队参与饮用水水源地环境事件的应急处置、救援工作，控制和降低环境事件产生的危害，负责特种危化物品应急处置分队的建设。

县财政局：负责将污染事件监测和预警日常经费纳入财政预算，负责会同有关部门及时申报、筹集和拨付突发饮用水水源地环境事件应急处置有关资金，加强资金使用的监督管理工作；在每年财政预算中安排一定比例的资金，用于突发饮用水水源地环境事件应急处置及能力建设。

县交通旅游局：负责协调通往突发饮用水水源地环境事件现场的道路畅通；负责应急救援人员、物资的运输保障工作；负责人员疏散、救灾物资运送和按有关规定转送危险物品；协助收集、消除道路和水路污染物。

县水利局：负责实施或协调应急水量调度，参与饮用水水源地污染事件应急处置工作，为突发饮用水水源地环境事件应急处置工作提供水质、水量同步监测等水资源信息。负责水源工程、供排水工程、治污工程等水务工程的管理，消除环境隐患；加强物资储备，强化水质处理，保障供水安全。

县农业局：负责组织核定突发饮用水水源地环境事件中农田土壤、农作物和畜禽水产的受污染情况，组织协调相关农业环境污染应急处理和受污染威胁的农业珍稀野生植物资源保护工作；协助做好突发饮用水水源地环境事件现场的农业生产物资、牲畜的疏散和转移工作。

县商梁局：负责协调、组织重要生活必需品市场供应。

县卫计局：负责组织实施医疗救护、疫情防治及医疗鉴定工作；负责开展突发环境事件健康危害评估。

县住建局：负责各类工程抢险设备的调集，参与突发饮用水水源地环境事件抢险、救援工作；负责突发饮用水水源地环境事件现场供水保障工作，协助相关部门参与突发饮用水水源地环境事件调查处置；制定饮用水紧急供水方案并协调实施。

县气象局：负责突发饮用水水源地环境事件现场抢险、救援气象保障服务，提供有关的气象监测预报服务;必要时在突发饮用水水源地环境事件区域进行加密可移动气象监测，提供现场气象预报服务信息并适时开展人工影响天气作业，及时向县应急指挥部提出预警建议。

应急组织指挥机构、职责分工和成员名单详见表3.1-1。

表3.1-1  应急组织指挥机构组成、职责分工和主要负责成员名单一览表

| 应急组织指挥 机构组成 | 主要负责人 | 联系电话 | 日常职位 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 蒋青 | 0734-5812451 | 衡山县县长 | （1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求； （2）组织编制、修订和批准水源地应急预案； （3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设； （4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。 | （1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置； （2）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令； （3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止； （4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案； （5）组织开展损害评估等后期工作； |
| 副总指挥 | 廖文伟 | 0734-5812451 | 县政府常务副县长 | （1）协助总指挥开展有关工作； （2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | （1）协助总指挥组织开展现场应急处置； （2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调； （3）负责提出有关应急处置建议； （4）负责向场外人员通报有关应急信息； （5）负责协调现场与场外应急处置工作； （6）停止取水后，负责协调保障居民用水； （7）处置现场出现的紧急情况。 |
|  | 刘伟 | 0734-5812017 | 县政府分管环保副县长 |  |  |
| 协调 办公室 | 周伟明 | 0734-5812451 | 县政府办副主任 | （1）组织编制、修订水源地应急预案； （2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | （1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求； （2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络； （3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构； （4）收集整理有关事件数据。 |
|  | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 |  |  |
|  | 颜靖 | 0734-5812017 | 县环保局局长 |  |  |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |  |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 |  |  |
|  | 廖晓军 | 0734-5812597 | 县海事处处长 |  |  |
| 专项 工作组 | 刘国顺 | 0734-5823158 | 县公安局副局长 | / | 查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。 |
|  | 周志云 | 0734-5826929 | 县消防大队大队长 | / | 在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地。 |
|  | 曹时国 | 0734-5812646 | 县财政局局长 | 负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。 |
|  | 朱向华 | 0734-5812353 | 县国土资源局局长 | 规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地。 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。 |
|  | 颜靖 | 0734-5812017 | 县环保局局长 | 负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理。 | 负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。 |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 | 负责供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查并作水质处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息。 | 负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。 |
|  | 旷海军 | 0734-5812531 | 县自来水公司经理 |  |  |
|  | 赵卫平 | 0734-5812397 | 县交通旅游局局长 | 负责危险化学品运输车辆跨越水源地桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施。 | 协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。 |
|  | 廖晓军 | 0734-5812597 | 县海事处处长 | 负责管理水上安全和防止船舶污染。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故。 | 协助处置处理水上交通事故、船舶污染事故的水源地突发环境事件。 |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 | 负责指导水源地水利设施建设和管理。 | 按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作 |
|  | 宗维平 | 0734-5810828 | 县农业局局长 | 管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发环境事件。 | 协助处置因农业面源导致的水源地突发环境事件，在应急期间暂停农灌取水。 |
|  | 颜昌茂 | 0734-5812360 | 县畜牧水产局局长 | 负责水源地渔业资源、水产品资源的保护。 | 协助处置水源地突发环境事件情况下渔业资源、水产品资源。 |
|  | 旷立伟 | 0734-5812123 | 县卫计局局长 | 负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。 | 负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。 |
|  | 郑飚 | 0734-5829993 | 县安监局局长 | 防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息。 | 协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导 致的水源地突发环境事件。 |
|  | 杨科传 | 0734-5812065 | 县气象局局长 | 及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。 | 负责应急期间提供水源地周边气象信息。 |
|  | 宾浩 | 0734-5812758 | 县商务和粮食局局长 | / | 负责应急期间的应急供水保障。 |
|  | 唐自立 | 0734-5812295 | 县广播电视局 | / | 负责应急期间的新闻发布、对外通报和信息公开等工作。 |
|  | 刘开祥 | 0734-8489600 | 县人武军事科参谋 | / | 影响范围大或严重的水源地突发环境事件的应急响应工作进行支援支持。 |
|  | 陈一德 | 0734-5880048 | 开云镇政府镇长 | / | 协助处置水源地突发环境事件。 |
|  | 胡奇才 | 0734-5991353 | 永和乡政府乡长 | / | 协助处置水源地突发环境事件。 |
|  | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 | 负责有关应急物资的日常维护管理。 | 负责有关应急物资的使用管理。 |

### 3.1.3 现场应急指挥部

根据指挥部的指令和现场调查、监测情况，指挥各有关部门应急处置人员进行现场调查、取证、污染区域警戒、污染物的处置工作；负责对外协调沟通、事故分析、信息上报工作；协调做好污染事件应急处置的组织和技术准备；组织污染事件应急处置专家组，提供科学决策意见；减少污染对周围环境的危害，保护饮用水源安全和生态安全；负责向市里相关部门报告情况、协调落实上级指示；统一对外发布水源突发事件所造成环境污染情况的信息；建立健全衡山县饮用水源突发事件应急处置技术数据库，组织监察和监测人员进行相关知识、技能的培训，做好事件的调查上报和善后处理工作。

发生突发环境事件时，成立现场指挥部，由应急指挥中心及其办公室有关人员组成，负责现场决策、指挥和信息上报工作。现场指挥部下设若干应急小组，其组成及职责分别如下：

应急监测组：由县环境监测站负责牵头，县水利局、县卫计局和县气象局等部门联合组成。负责对现场开展应急监测工作，分析污染现状及可能造成的影响，判断事件的变化趋势，向现场指挥部提出控制和消除影响的科学建议。其中县环境监测站负责饮用水源地的水质监测和水体污染情况监测，县水利局负责调水通道、饮用水源地的水量、水质和流向情况的监测，县环境监测站负责取水口进出水水质监测，县卫计局负责对集中式供水单位出厂水质和末梢水水质监测，县气象局负责气象要素的监测。

应急处置组：由县环保局、县水利局牵头，县住建局、县卫计局、县农业局等部门联合组成。其中县水利局负责调度水利工程调水引流、引清释污等措施；县环保局负责污染源的排查；县住建局同县水利局启用应急和备用水源地，督促供水企业落实应急措施，改善饮用水源地水体水质；县卫生局负责应急供水水质监测，对饮用水污染所致疾病进行防治等；县农业局负责组织协调相关农业环境污染应急处理和受污染威胁的农业资源保护工作。

应急供水保障组：由县住建局及县自来水厂负责牵头，督促供水企业在应急期间采取各种应急处置措施，保证出厂水质达标，保障居民饮用水供应。必要时采取停水措施，由县商务和粮食局负责组织从外地调运水或纯净水的供应。

应急物资保障组：由县商粮局负责牵头，县公安局、县财政局、县交通旅游局、县电力局、县人武部和武警中队等组成。县商务和粮食局负责为应急处置提供物质保障；县公安局负责维护社会治安、保障道路交通畅通工作；县财政局负责调拨事件应急体系运行经费；县交通旅游局负责协调应急处置所需的交通运输；县电力局负责在应急救援中的电力保障；县人武部负责组织协调预备役部队、民兵参加抢险、救援工作；武警中队负责组织协调武警部队参与现场警戒及救援工作。

应急专家组：为现场应急处置提供技术支持。

综合组：负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。

为了便于各个工作组的日常工作，各有关部门应该建立相应的应急处置工作机构作为日常办事机构，由一名分管领导负责。

### 3.1.4专家组

县人民政府设立突发饮用水水源地环境事件应急管理专家组(以下简称专家组)，专家组由有关部门和单位熟悉环境监测、危险化学品管理、生态环境保护、环境评估、水利工程以及应急保障、恢复重建和相关法律、专业知识的专业技术人员和管理人员组成，由县突发饮用水水源地环境事件应急办公室负责组建和管理。

专家组为现场环境救援应急指挥部应急决策提供专业咨询和技术支持；对事发现场信息进行综合分析和研究，综合评估水污染事件，预测其发展趋势，提出启动和终止应急预案的建议、应急处置措施和环境安全建议；提出指导、调整和评估应急处理措施建议和意见；参与衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件的总结评估并提交评估报告；在日常工作中为各级环保部门、应急中心、环境监测站提供 工作咨询。

衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案现场应急工作组组成、职责分工和主要负责人名单见表3.1-2。

3.1-2  现场应急工作组组成、职责分工及主要负责人名单

| 应急工作组组成 | 主要负责人 | 联系电话 | 日常职位 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急处置组 | 颜靖 | 0734-5812017 | 县环保局局长 | （1）负责组织制定应急处置方案； （2）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。 |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 |  |
|  | 周志云 | 0734-5826929 | 县消防大队大队长 |  |
|  | 颜昌茂 | 0734-5812360 | 县畜牧水产局局长 |  |
|  | 旷立伟 | 0734-5812123 | 县卫计局局长 |  |
|  | 郑飚 | 0734-5829993 | 县安监局局长 |  |
|  | 赵卫平 | 0734-5812397 | 县交通旅游局局长 |  |
|  | 廖晓军 | 0734-5812597 | 县海事处处长 |  |
|  | 陈一德 | 0734-5880048 | 开云镇政府镇长 |  |
|  | 胡奇才 | 0734-5991353 | 永和乡政府乡长 |  |
| 应急监测组 | 熊洁 | 0734-5812017 | 环境监测站站长 | （1）负责制定应急监测方案； （2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急 监测； （3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水 的水质监测。 |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 |  |
|  | 旷立伟 | 0734-5812123 | 县卫计局局长 |  |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |
|  | 旷海军 | 0734-5812531 | 县自来水公司经理 |  |
| 应急供水保障组 | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 | （1）负责制定应急供水保障方案； （2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。 |
|  | 宾浩 | 0734-5812758 | 县商务和粮食局局长 |  |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |
|  | 旷海军 | 0734-5812531 | 县自来水公司经理 |  |
| 应急物资保障组 | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 | （1）负责制定应急物资保障方案； （2）负责调配应急物资、协调运输车辆； （3）负责协调补偿征用物资，应急救援和污染物处置等。 |
|  | 宾浩 | 0734-5812758 | 县商务和粮食局局长 |  |
| 应急专家组 | 彭伟 | 0734-5812017 | 环保局总工程师 | 为现场应急处置提供技术支持。 |
|  | 方启臻 | 0734-5812017 | 环境监察大队大队长（环境应急办主任） |  |
|  | 周耀辉 | 15386028261 | 南华大学教授 |  |
|  | 胡小平 | 0734-2892844 | 衡阳市环境保护科学研究所工程师 |  |
| 综合组 | 刘伟 | 0734-5812017 | 县政府分管环保副县长 | 负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。 |
|  | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 |  |

### 3.1.5应急组织机构人员替岗及更新

建立职务代理人制度。当总指挥不在岗时，由副总指挥履行应急领导小组组长职责，副总指挥不在岗时，由被授权的队长履行应急小组组长职责；其他主管人员不在岗时，由其职务代理人履行其职责。

建立人员更新制度。明确各岗位的主要责任人和替补责任人。重要的应急岗位应有多个替补人员。期间如有人员变化应及时更新。

### 3.1.6 日常管理防范

县环保局负责饮用水水源保护区日常管理工作，主要职责是对衡山县县城集中式饮用水源地进行日常巡查，定期组织拉网式排查的工作，对风险隐患进行排查，建立长效管理机制；县水利局、交通旅游局等相关部门加强对取水口、截污管道、公路等的日常管理维护；在接到突发环境事件报警时，第一时间赶赴事发现场，对突发环境事件进行先期处置，及时向饮用水水源保护区应急指挥部报告，并向衡山县人民政府、衡阳市环保局等相关单位和部门汇报。自来水厂要加强对水源保护区取水点的巡查，严格作好水厂入水和出水的水质常规监测，发现问题及时上报。县卫计局要加强对饮用水卫生的监督监测工作。县水利局协同相关部门在水源保护区及取水口适当位置，逐步建立水质在线监测系统，对可能发生的水源污染事件进行预警。县交通旅游局在公路段经过的水源保护区设立警示标识牌。

## 3.2部门协调联动机制

为有效整合衡山县县城集中式饮用水水源地现有的突发环境事件应急处置力量，建立统一完善的突发环境事件应急处置指挥协调体系，密切各部门在突发环境事件应急处置中协同配合、形成合力，圆满完成应急处置任务，保障公众安全，维护社会稳定，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会负面影响，应建立各部门协调联动机制。

（一）联席会议制度

建立衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件应急联会制度。联席会议每年召开一次，由衡山县人民政府组织，衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件应急工作组全体成员单位参加，共同分析研究衡山县县城集中式饮用水源地在应急工作方面存在的突出问题，协调解决应急工作中的难点问题。

- 联络员制度

建立联络员工作制度。应急工作领导小组各成员单位各确定一名联络员，负责收集各单位的应急工作情况，反馈应急工作的建议和意见，发生突发环境事件时，各联络员工根据上级领导的指示，相互通知，相互预警。上班时间指令可直接下达至各职能部门负责处置，夜间或节假日指令给应急值班人员，由值班人员组织处置。如需各职能部门共同处置的，同时指令相关部门。如需协调的，及时向分管领导报告，由应急指挥中心领导协调。各职能办公室或值班人员接到应急办公室指令后，根据工作职责立即派人员在规定时间内到达现场进行处置。处置人员到达现场后应及时反馈现场情况，对重大事故，需要增援处置力量或者多部门配合协调处理的事件，处置人员应在到达现场判明情况后报告现场情况，各联动职能部门迅速组织人员到现场进行处置。

（三）确保应急储备

尽快完成应急物资储备库建设，确保储备物资的动态管理，保证及时补充和更新。县政府全面负责机械车辆的紧急调用，当衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件发生后能有效保证装备机械的合理调度。

（四）加强监测合作

实施预防为主，加强监测管理。实现从单纯应急管理向风险管理、应急管理、危机管理相结合的应急管理转变。衡山县县城集中式饮用水源地应急系统全部实行24小时领导带班和专人值守应急制度。加强日常监管，提高风险分析评估能力，在工作中发现带有倾向性、苗头性问题，讨论研究、及时上报，有效地提高衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件的控制能力。

（五）健全预警机制

建立联动部门一把手组成的应急联动工作组，定期召开联动工作会议，通报监管监测情况，对存在的潜伏性、矛头性问题做出分析预测，提出预警意见。

（六）实施联防联控

当发生重大、特大突发公共事件后，应急办紧急采取联合应急控制措施。要求各联动部门接通知后立即进入“应急备勤”状态，总指挥、副总指挥20分钟内赶到应急管理指挥部，根据应急指挥部指令，按照职责分工和应急联动处置预案的要求，迅速指挥、调度本单位应急处置队伍、专家队伍和资源，相互协同、密切配合，全面、及时、快速展开应急救援，准确高效的处置衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件。对接通知后推诿拖拉，延误事故救援的相关联动单位负责人坚决严惩不殆。

4 预防预警机制

## 4.1 信息监测与监控

### 4.1.1 信息监测与监控原则

应急管理办公室会同有关成员单位根据各自职责，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，做好辖区内饮用水水源地的环境、工程安全信息及常规监测数据的收集、综合分析及风险评估工作。

应急监测小组成员定期进行监测演练。演练频率暂定 1 次/半年(若此段时间内有应急演练，则不再单独演练)；演练项目根据突发环境事件类型及企业监测分析能力确定，分别对水体中特征污染因子进行监测分析，确保应急工作组成员熟悉并掌握监测使用的各项仪器、检测方法，以便完善应急监测仪器的各项管理制度以及应急监测工作程序，锻炼监测人员应急反应能力、现场分析能力、现场调查能力。

### 4.1.2 信息监测与监控工作职责分工

(1)交通、安监、公安等部门负责因危险化学品(含剧毒品)运输发生泄漏造成饮用水水源地突发事件信息的接收、评估、报告、处理和统计分析等工作。

(2)气象部门负责饮用水水源地突发事件的气象资料收集、报告、处理、分析和预报等工作。

(3)水利部门要负责加强对水源地及周边的防范工作，发现问题及时上报；严格做好水厂水源和出厂水的水质监测，发现隐患及时上报。

### 4.1.3 饮用水源地环境应急指挥部

及时将一般以上突发环境事件预警信息报告县人民政府和县政府有关部门。

## 4.2 预防工作

为有效预防衡山县县城集中式饮用水水源地环境污染事故的发生，应急工作领导小组共同职责：积极参加学习、教育和演练，主动接受应急知识培训，不断提高应对处置突发事件的能力；积极做好应急准备，加强应急救援装备和物资的储备、维护、保养。

应急工作领导小组各成员单位按照各自职责开展突发环境事件的预防工作，详见表 4.2-1。

表 4.2-1 预防工作职责分工

| 序号 | 单位/部门 | 预防工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 饮水保障组 | ①加强集中式饮用水水源地界标、警示牌的维护； ②不定期巡查整治，禁止居民在集中式饮用水水源地陆域一级保护区两岸种植农作物、洗衣，禁止在一级保护区内网箱养殖、旅游、游泳、垂钓等其他可能污染水源的行为； ③管理单位及相关抢险单位应常备突发性水污染事件抢险物资，定期对消耗的应急物资进行补充； ④针对水源保护区周边生活区的污水收集治理工作，定期开展排查，及时维护。 |
| 2 | 应急监测组 | ①县环境监测站、县水利局、县卫计局定期对饮用水源进行全面监测，随时掌握水质情况；②做好集中式饮用水水源地应急供水通道的日常管护；③做好入厂水和出厂水的水质常规监测，发现问题时必须及时上报并详细做好记录。 |

### 4.2.1 县环境保护局

开展突发饮用水水源地环境事件应急监测，确定危害范围和程度;根据县饮用水水源地环境事件应急指挥部授权指导突发饮用水水源地环境事件的应急处置工作，会同有关部门负责突发饮用水水源环地境事件的调查处理。

### 4.2.2 环境应急指挥部

开展突发环境事件的综合分析和风险评估工作，完善各类突发环境事件应急预案。

## 4.3 预防与应急准备

### 4.3.1 水源地基本情况调查

衡山县县城集中式饮用水水源地基本情况调查内容包括：

（1）水质状况调查

水质状况调查内容包括水源地水质月报数据、水质类别、主要超标项目、超标倍数、超标频次及超标原因等。

（2）风险源调查

根据衡山县县城集中式饮用水水源地一级保护区、二级保护区的地理属性，调查风险源的性质和规模。风险源包括固定风险源、流动风险源和非点源。

（3）管理状况调查

管理状况调查内容包括管理机构设置及人员配置、管理制度建设、饮用水水源保护区划分及批复、标志设置、环境监测、环境监察执法、水源环境事件和应急响应等情况。

### 4.3.2 饮用水水源地水质监测

县环境监测站、县水利局、县卫计局等相关职能单位和部门对辖区内饮用水水源保护区水质状况进行监测，并建立常规监测制度，按监测项目及频次要求，定期对水源保护区水质、水量开展常规监测，并与其他职能部门的监测数据加强沟通联系。

### 4.3.3 环境污染隐患工作排查

根据水源地的实际情况，定期对水源地进行环境污染隐患排查工作，定期开展应急演练。根据预案的演练情况，进一步完善风险防范措施，提高风险防控水平，消除或减少对水源保护区的潜在影响。对辖区内可能存在环境风险的周边企、事业单位，完善突发环境事件应急预案，建立健全环境风险防范体系，及时消除环境隐患。

### 4.3.4 饮用水水源保护区污染防治

水源地内各有关部门按照水污染防治法有关要求，对一级保护区、二级保护区实行分级防治；依据饮用水水源地保护的有关法律法规，对工业污染源实施最严格的整治措施；按照有关要求，对种植业、养殖业、生活污水、固体废物等农业污染源进行合理整治。

根据开云镇政府意见，在一级与二级保护区交接处，即乌河入口处至青峰村村部段，由于没有设置垃圾斗，从青峰、黄周入城的群众经常在河边丢弃垃圾，应该将改路段纳入城区卫生日常管理工作，添加垃圾斗2个，避免生活垃圾对饮用水水源地污染。

根据衡山地方海事处意见，应该对途经水源地的所有船舶要求加装油水分离器和生活污水处理装置。并建议政府在船舶在临时停泊区建设污水回收中心；对水域污染存在重大隐患的进行联合执法，遇到重大水域污染事件建议政府采用购买服务形式，委托有资质的水上救援中心联合处置。

5应急响应

## 5.1信息收集和研判

### 5.1.1信息收集

县应急管理办公室会同有关成员单位根据各自职责，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，做好辖区内饮用水水源地的环境、工程安全信息及常规监测数据的收集、综合分析及风险评估工作。

衡山县环保局、住建局、水利局等部门，可通过湘江流域、水源地或县自来水公司开展的水质监督性监测（常规断面）等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。

环保部门可通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息，也可通过 12369 热线、网络等途径获取突发环境事件信息；公安交通部门可通过交通事故报警获取流动源事故信息；

通过衡山县政府不同部门之间、上下游及相邻行政区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

### 5.1.2信息研判与会商

各应急组织成员单位通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的部门，应第一时间开展以下工作。

（1）核实信息的真实性。

（2）进一步收集信息，

（3）将有关信息报告本级人民政府。

接到信息报告的人民政府应立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部。

## 5.2预警

### 5.2.1 预警分级

水源地突发环境事件预警分级应与政府有关突发环境事件应急预案的预警分级相互衔接。

水源地应急预案属于政府专项预案，并且有适用的地域范围。为提高效率、简化程序，综合考虑衡山县水源地的重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，本预案的预警级别分橙色和红色两级预警。

一般发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警；当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

### 5.2.2 预警启动条件

橙色预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围外发生突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离大于 100 米的陆域或水域。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围外发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离大于200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度不会超标的。

红色预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域 4 小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足 100 米的陆域或水域。

（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域 8 小时流程范围内发生突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足 100 米的陆域或水域。

（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（4）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

①在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的。

②在二级保护区上游 8 小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

③在二级保护区上游 4 小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

（6）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

### 5.2.3 预警发布

发现可能对衡山县县城集中式饮用水源地水质造成影响的事件信息，应及时向现场应急指挥部报告，由现场应急指挥部负责对事件信息进行跟踪收集和研判，必要时及时组织专家研究，根据达到的预警级别条件发布相应的预警。

橙色预警由突发环境事件应急办公室报请衡山县政府发布，并报衡阳市人民政府和衡阳市环保局备案；红色预警由突发环境事件应急办公室报请衡山县人民政府发布，并报衡阳市人民政府和湖南省环保厅备案。

预警发布的对象主要针对组织实施预警行动和应急处置行动的部门和单位。

### 5.2.4预警级别的调整

预警信息发布后，县政府应当根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

红色预警信息由衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件应急办公室报请衡阳市人民政府调整和解除；橙色预警信息由衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件应急办公室报请县政府调整和解除；

### 5.2.5 预警行动

接到衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大的预警信息时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，组织开展应急响应工作。

预警行动主要包含于以下内容：

（1）下达启动水源地应急预案的命令，并发布预警信息。

（2）疏散、转移并妥善安置可能受到危害人员；通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作。

（3）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备。

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。

（5）开展应急监测或做好应急监测准备。环境监测部门立即开展应急监测，及时掌握并报告事态进展情况。

（6）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（7）做好事件信息上报和通报。

（8）调集所需应急物资和设备，确保应急保障工作。

（9）在危险区域设置提示或警告标志。

（10）必要时，及时通过媒体向公众发布信息。

（11）加强舆情监测、引导和应对工作。

### 5.2.6预警解除

当判断发生突发环境事件的危害已经消除，由发布预警信息的衡山县政府应急办公室宣布警报解除，宣传终止预警期，解除应急措施，迅速组织恢复正常的生活、生产秩序。

符合下列情形之一的，可解除预警。

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

## 5.3信息报告与通报

衡山县环保局应设立 24 小时应急值班室，向社会公开应急电话，随时接报突发环境事件信息，即时做好下情上报，上情下达。

### 5.3.1信息报告程序

（1）发现已经造成或可能造成水源地污染的有关人员和责任单位，应第一时间向县人民政府应急组织指挥机构及环境保护等部门报告。

（2）各应急成员部门在发现或得知水源地突发环境事件信息后，应快速组织专业人员进行现场调查核实，查明引发环境事件的污染源，确定污染的基本情况，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并将情况立即报告县应急办、县环保局、县水利局、县卫计局等相关部门和单位。

（3）突发环境事件信息必须坚持速报机制，按照相关要求速报至相关部门。明确发生突发环境事件大小、影响程度，镇政府应在接报突发环境事件经确认后 10 分钟内向相关职能部门报告。

（4）衡阳市人民政府主管部门先于衡山县人民政府主管部门获悉水源地突发环境事件信息的，可要求衡山县人民政府主管部门核实并报告相应信息。

（5）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向衡山县人民政府应急组织指挥机构报告。

### 5.3.2 信息通报程序

对经核实的水源地突发环境事件，接报的有关部门应向衡山县人民政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括环保局、住建局（供水管理单位）、卫计局、水利局等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报消防（遇火灾爆炸）、交通（遇水上运输事故）、公安（遇火灾爆炸、道路运输事故）、安监、农业（遇大面积死鱼）等部门。

水源地突发环境事件已经或可能影响相邻的衡东县的，衡山县人民政府及有关部门应及时通报衡东县人民政府及有关部门。

### 5.3.3 信息报告和通报内容

1.报告方式

按照不同的时间节点，水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告；续

报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

（3）处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

2.信息通报

当水源保护区突发环境事件已经造成取水中断或已经造成水厂

受污染时，由应急指挥部及时通知水厂供水服务范围内的企、事业单位、乡镇、社区和居民等，从而避免受污染的水质扩大，造成不良影响。应急队伍在应对水源保护区突发环境事件时，应当在抢险、救援、处置过程中采取必要措施，避免或减少突发事件对环境造成危害，造成或可能造成突发环境事件的，应当及时向相关单位和部门通报相关信息。

## 5.4 现场调查

衡山县县城集中式饮用水水源地日常管理机构当接到突发环境事件举报时应第一时间赶赴事发现场，了解污染情况。

（1）现场调查组到达现场后，应迅速调查了解现场的基本情况、事件发生的过程、产生的后果以及已采取的措施，根据事件的发生展情况，开展现场调查，采取控制措施。

（2）现场调查内容：①事件发生的地点、时间、原因、过程以及当事人。② 污染物的来源、品名、种类、性状、数量、污染途径、范围及程度，以及污染的扩散趋势。

（3）县环境监测站、县水利局、县卫计局等单位对生活饮用水水源、取水口、进水口进行水质检测，结合现场调查的相关情况，以确定主要污染源和污染物。

（4）做好现场监督检查记录，规范制作各类执法文书，收集相关证据材料。

## 5.5事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括以下内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

## 5.6 应急监测

当出现饮用水水源地出现污染事故时，应通知县环境监测站、县水利局、县卫计局、当地第三方监测机构等相关部门对水源地水质进行监测。

1. 应急监测程序

由于突发性饮用水源污染事故具有突发性及污染物的不可预知性，导致其污染类型、发生环节、污染成分及危害程度千差万别，无法采用统一的固定监测方法进行检测。只有采用与现场实际相符合，根据现场污染现状及平时收集的附近各类潜在污染源的情况下，确定可操作性强的监测方案，才能快速有效地监测出所需要的污染物指标，从而为应急部门采取切实有效的应对措施提供技术依据。

事件处置初期，实施应急监测的部门应按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

- 制定应急监测方案

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。应急监测方案主要包括以下内容：

（1）监测范围

应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点

以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

污染物进入水体后，在经过稀释、扩散、降解和沉降等自然作用以及应急处理后，其浓度逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要进行实时连续的跟踪监测。饮用水水源地应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各阶段的监测频次不尽相同。事故刚发生时，可适当加密采样频次（15min 左右一次），待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次（每隔0.5h或1h采样一次）。在跟踪调查阶段，应每天监测 1 次，直至应急监测结束。

（3）现场采样。应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

（5）分析方法。具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（6）监测结果与数据报告。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证。应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

（8）监测人员的安全防护措施

①应急监测，至少二人同行；

②进入事故现场进行采样监测，需经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必须的防护设备（包括防护服、防护手套、安全帽等）；

以上监测方案仅供参考，具体监测方案应委托有资质的单位进行监测，并根据不同类型的环境事故，确定监测对象、监测点位、监测方法、监测频次、质控要求等。

饮水保障组配合有资质的单位进行环境污染情况的调查和取证及环境跟踪监测工作，应急监测组配合完成应急监测任务，并提供防护材料。

## 5.7指挥与协调

现场环境应急救援指挥部根据突发环境事件的情况通知应急工作领导小组救援队伍。应急机构接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场环境应急救援指挥部统一指挥下，按照预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场环境应急救援指挥部成立前，应急救援专业队伍必须在黄兴镇政府协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生环境事件的有关部门、单位要及时主动向现场环境应急救援指挥部提供应急救援有关的基础资料，环保、水利等有关部门提供事件发生前的有关监管检查资料，供现场环境应急救援指挥部研究救援和处置方案时参考。

## 5.8 污染源排查与处置

### 5.8.1 明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下：

（1）有机类污染：重点排查工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查畜禽养殖户、农田种植户、农村居民点、等，调查养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查畜禽养殖户、农村居民点，调查养殖废物处理处置、农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、码头、运输船舶，调查异常情况。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查危化品运输船舶、危化品运输车辆等，调查异常情况。

### 5.8.2 先期处置

先期处置措施主要采取切断污染源、收集污染物等，主要包括以下内容：

（1）有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，未知泄漏源头，已知泄漏点时，立即采取关闭、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，未知泄漏源、未知泄漏点时，立即通知水厂，启动应急预案，立即排查污染源。

（3）有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，已知泄漏源，立即围堵泄漏点，通知泄漏源所属单位切断污染源。

（4）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可立即启动路面系统的导流槽、应急池，对污染源进行收集处置。

（5）对水上船舶运输过程中发生的流动源突发事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（6）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

## 5.9 应急处置

根据衡山县县城集中式饮用水源地的环境风险类型及风险源分布情况，针对性提出如下处置措施，形成“一源一卡”处置方案，各相关单位在县政府统一指挥下各部门各司其职落实应急处置。

表5-1固定环境风险源突发环境事件应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 含 COD、氨氮、石油类废水 |
|  | 事故说明 | 衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内出现废水排放，COD、氨氮、石油类等超标，如果不及时处置污染物，可能对衡山县县城集中式饮用水水源地水质造成污染影响。 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人或发现人立即报告事发地政府、衡山县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办等相关的单位和部门，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处置工作，并判断事故等级情况再根据事故的大小及发展态势向相关单位和部门报告，一般按照 III 级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等。 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办 |
| 应急责任单位 | 事故责任单位、事发地开云镇/永和乡人民政府、县环保局、县应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂 |
| 应急处置措施 | 如果污染物已经流出流域外向衡山县县城集中式饮用水水源地扩散，则启动衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急预案，启动响应程序； 截源 事发责任单位立即切断污染源，阻止污染物继续外流；立即报告事发地开云镇/永和乡人民政府、县环保局、县应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等部门； （2）处置 ①应急处置组立即赶往现场调查，向应急指挥部汇报事故情况；通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ②如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 （3）监测 应急监测小组在饮用水水源保护区一、二级范围边界布点监测点位、尚未污染的地段设置对照断面、同时在衡山县县城集中式饮用水水源地取水口进行监测，监测因子为 COD、氨氮、石油类等； （4）协调 应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。做好饮用水正常供水保障工作，负责与其他相关单位联系。 善后 饮用水水源地突发环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |

表5-2重点路段流动源油品泄漏环境事件应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 南岳高速公路跨湘江大桥、京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥。 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 汽油、柴油等 |
|  | 事故说明 | 事故会导致泄漏的油品进入衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内，可能对衡山县自来水厂取水水质造成污染影响 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人成发现人立即报告事发地当地政府、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、县环保局、县水利局、地方海事处、县应急办等相关的单位，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处应急置工作，并判断事故等级情况：再根据事故的大小及发限态势向相关单位和部门报告，若事故可能造成衡山县自来水厂供水单位的原水水质1个及以上指标超标3倍及以下且持续6h以上则执行特大（I级）响应程序，其它则执行区级（II级）级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办 |
| 应急责任单位 | 事故责任单位、县应急办、县环保局、县水利局、县交通旅游局、衡山地方海事处、消防大队、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂 |
| 应急物资 | 围油栏、吸油毡、活性碳粉末、堵漏工具、橡胶手套、防护靴、防化服、防毒面具、消防车、消防器材等。 |
| 应急处置措施 | （1）截源 泄漏的油品尚在陆域时，可以用砂石、吸油毡、活性炭等吸附，或修导流沟、收集池拦截； （2）处置 ①泄漏的油品如进入水源地，可在污染区设置围油栏、投放吸油棉或打捞船收集浮油；如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 ②通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ③遇到重大油类污染事件，由政府委托有资质的水上救援中心联合处置。 （3）监测 油品进入水源地防控范围，应急监测小组应在在衡山县自来水厂水源保护区一级水域、二级水域边界、油品污染区及水厂取水口等位置布置监测，监测因子为石油类等； （4）协调：应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。 （5）饮水保障 后勤保障小组及时了解县自来水厂服务范围内的饮用水供水情况，必要时负责应急送水，调集应急送水车辆，将自来水送达各无水小区适当地点，及时向无水小区居民发出通告等；根据衡山县桶装和瓶装纯争水的供应情况，及时调配、调运纯净水、保障纯净水（桶装、瓶装）的市场供应：避免人民群众恐慌、维护社会稳定。 （6）善后 突发饮用水水源环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |

表5-3 水域流动源突发环境事件应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 湘江航道衡山段衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内的船只 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 柴油、汽油 |
|  | 事故说明 | 衡山县自来水厂水源地水域内发生船只油品泄漏的环境事件，可能对衡山县自来水厂取水水质造成污染影响。 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人成发现人立即报告当地政府、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、县环保局、地方海事处等相关的单位，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处应急置工作，并判断事故等级情况：再根据事故的大小及发限态势向相关单位和部门报告，若事故可能造成衡山县自来水厂供水单位的原水水质1个及以上指标超标3倍及以下且持续6h以上则执行特大（I级）响应程序，其它则执行区级（II级）级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、地方海事处、县应急办 |
| 应急责任单位 | 事故责任单位、县人民政府、县环保局、县水利局、县交通旅游局、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、衡山地方海事处 |
| 应急物资 | 围油栏、吸油毡、活性碳粉末、堵漏工具、橡胶手套、防护靴、防化服、防毒面具、消防车、消防器材等。 |
| 应急处置措施 | （1）处置 ①在污染区设置围油栏、投放吸油棉或打捞船收集浮油；如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 ②通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ③遇到重大油类污染事件，由政府委托有资质的水上救援中心联合处置。 （2）监测 油品进入水源地防控范围，应急监测小组应在在衡山县自来水厂水源保护区一级水域、二级水域边界、油品污染区及水厂取水口等位置布置监测，监测因子为石油类等； （3）协调：应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。 （4）饮水保障 后勤保障小组及时了解县自来水厂服务范围内的饮用水供水情况，必要时负责应急送水，调集应急送水车辆，将自来水送达各无水小区适当地点，及时向无水小区居民发出通告等；根据衡山县桶装和瓶装纯争水的供应情况，及时调配、调运纯净水、保障纯净水（桶装、瓶装）的市场供应：避免人民群众恐慌、维护社会稳定。 （5）善后 突发饮用水水源环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |

表5-4饮用水源保护区水质异常超标事故应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 水源地风险防控范围内出现暴雨、汛期、枯水期 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | COD、氨氮、总磷、石油类、重金属 |
|  | 事故说明 | 当衡山县自来水厂饮用水源地集雨面积范围内发生强暴雨、进入汛期或枯水期，可能造成非点源环境风险物质流失或水体自净能力减弱，导致水质因子异常超标进入对衡山县自来水厂原水水质造成污染。 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人成发现人立即报告事发地当地政府、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、县环保局、等相关的单位，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处应急置工作，并判断事故等级情况：再根据事故的大小及发限态势向相关单位和部门报告，若事故可能造成衡山县自来水厂供水单位的原水水质1个及以上指标超标3倍及以下且持续6h以上则执行特大（I级）响应程序，其它则执行区级（II级）级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办 |
| 应急责任单位 | 县应急办、县环保局、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂 |
| 应急物资 | 活性炭粉末、明矾、聚丙烯酰胺等。 |
| 应急处置措施 | （1）处置 ①通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用混凝沉淀、多级活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ②如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 （2）监测 水质异常超标，应急监测小组应在在衡山县自来水厂水源保护区一级水域、二级水域边界、油品污染区及水厂取水口等位置布置监测，监测因子为COD、氨氮、总磷、石油类、重金属等； （3）协调：应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。 （4）饮水保障 后勤保障小组及时了解县自来水厂服务范围内的饮用水供水情况，必要时负责应急送水，调集应急送水车辆，将自来水送达各无水小区适当地点，及时向无水小区居民发出通告等；根据衡山县桶装和瓶装纯争水的供应情况，及时调配、调运纯净水、保障纯净水（桶装、瓶装）的市场供应：避免人民群众恐慌、维护社会稳定。 （5）善后 突发饮用水水源环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |

## 5.10 污染处置

根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下：

- 水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥领导小组确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。

- 应急工程设施拦截污染水体。在河道内启用上游大源渡电站的大坝、水闸等工程设施拦截污染水体，为应急处置争取时间。

针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如表 5-6 所示。

## 5.11供水安全保障

县政府应急办应与衡山县自来水厂（供水单位）通报联络，掌握供水单位的应急监测能力、深度处理设施的处理能力和启动时间。建立向供水单位通报应急监测信息制度，并在启动预警时第一时间通知供水单位。

衡山县自来水厂（供水单位）应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水等应急措施，并加强污染物监测。如原水污染以现有净化工艺不能控制时，水厂应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。衡山县自来水厂无备用水源，必须停止供水时，应该向政府提出可行的备用方案或采用特种车辆等供水设施保障居民用水。

在水源保护区水污染得到有效控制，供水单位可恢复取水时，供水单位应对取水、输水、净水、蓄水和配水等设备、设施进行清洗消毒，经对出厂水、末梢水检测合格后方可正式供水。

## 5.12物资调集及应急设施启用

应急总指挥或委托的副总指挥负责物资调集。根据应急物资储备和需求，列明应急物资、装备和设施清单，以及调集、运输和使用方式。清单应包括物资、装备和设施的种类、名称、数量、存放位置、规格、性能、用途和用法等信息，还应明确应急物资、装备、设施的定期检查和维护要求。

应急物资、装备和设施主要包括以下内容：

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭火剂、吸收剂等。

（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、导流槽、应急池等。

（4）雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

## 5.13 舆情监测与信息发布

现场应急总指挥在突发环境事件发生后，应第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

## 5.14响应终止

符合下列情形之一的，可终止应急响应：

- 进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

- 进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

6后期处置

后期处置包括后期防控、事件调查、损害评估、善后处置等内容。

## 6.1 后期防控

针对泄漏的油品、化学品进行回收；进行后期污染监测和治理，防止次生突发环境事件；事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除。

## 6.2 事件调查

应由县环保局牵头，有关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

## 6.3 损害评估

及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。

## 6.4 善后处置

突发饮用水水源环境事件发生后，由县政府组织有关专家对受影响地区的范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境恢复的建议，制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作，县政府积极组织协调有关部门尽快对突发饮用水水源环境事件造成伤亡的人员进行医疗救助或给予抚恤，对风险源整改和污染场地修复等具体工作方案。

## 6.5社会救助

各类社会团体、个人及国外机构的捐赠资金和物资由区有关募捐管理机构负责管理与监督。

## 6.6 饮用水水源地环境修复

针对不同水源类型，分别采取科学有效的措施对水源进行环境修复。

水源地恢复重建工作由县政府负责，具体工作由县水利局、县环保局组织实施。县政府有关部门根据调查评估报告和恢复重建计划提出解决建议或意见，按有关规定报经批准后组织实施。

## 6.7 事故总结

由县应急管理办公室召开总结评审会，总结事故应急救援情况，评价应急救援预案实施效果，为修改预案提出建议。县应急管理办公室根据调查和总结评估情况，提出风险源管理、水源地安全保障、预案管理等水源地安全的改进措施建议。在县人民政府的统一领导下，相关部门和单位落实各项改进措施。及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。

7 应急保障

应急保障部分，应包括通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资保障、应急资源保障、经费保障及其他保障等内容。

## 7.1 通讯与信息保障

县政府要逐步建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置联动系统和环境安全科学预警系统。电信、移动、铁通、联通等部门负责通信与信息线路的维护工作，确保通信畅通。

县政府应急管理办公室向应急组织机构和各成员单位公布应急组织指挥机构的联络方式，包括联络人的姓名、联系电话等。明确并公布承担救援保障任务的部门和人员，建立应急救援机构和人员通讯录。明确并公布授予应急组织指挥机构获取与饮用水水源有关信息的权限，列明备用水源管理部门、具有启用备用水源权限的联系人名单和联系电话。明确对外发布事件信息及应急处置进展情况的部门和渠道。

## 7.2 应急队伍保障

县政府应急管理办公室向应急组织机构和各成员单位公布应急队伍人员名单，包括姓名、联系电话、专业、职务和职责等，并明确应急队伍日常管理办法和不同部门、人员之间的协作方式，提出制定应急培训计划和演练方案的要求。

各成员单位要建立突发环境事件应急救援队伍，并不断加强其应急能力建设，培养一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急力量。

应急队伍培训：由市、县级人民政府根据应急队伍知识技能掌握程度自定，至少每年一次，包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目。

## 7.3 应急资源保障

县政府应安排部署设置应急物质储备库，明确应急资源（包括药剂、物资、装备和设施）的配备、保存、更新及养护方案。应根据事件和演练经验，持续改进提高药剂、物资、装备的存放规范、应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。

县消防、环保、公安、交通部门制定应急物资及车辆调配方案，各级领导机构制定抢险、救援物资调配方案。发生事故时，由县政府统一对物资进行调配，确保物资及时供应。

## 7.4 经费保障

县政府应明确应急工作经费（包括水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用）来源、预算编制、审核、资金管理和使用办法。如将应急管理部门预算、应急物资采购费用列入年度预算予以保障；应急处置结束后，据实核销应急处置费用；加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。

## 7.5 其他保障

县政府应明确负责物资运输、设备设施运输、医疗卫生救助、治安和社会动员保障等任务的责任单位、责任人、保障方式、办法及具体要求。

8监督管理

## 8.1 应急宣传

应加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，提高公众的防范能力。

（1）宣传内容：宣传预防衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件的知识，宣传卫生、环保科普知识。

（2）培训内容：环境污染事故的报警程序、什么情况下要疏散、如何疏散，疏散过程中的注意事项、个体防护基本知识。

（3）培训时间：每年不少于 2 次，每次不少于 1 小时。

（4）宣传培训方式：利用广播、影视、报刊、互联网、手册等多种形式对公众进行宣传、普及教育；培训主要包括发放宣传册、应急救援知识讲座等。

## 8.2 应急培训

衡山县环保局和有关环境事件专业主管部门应加强环境事件专业技术人员及有关工作人员的培训，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。

### 8.2.1 应急小组培训

（1）培训内容：应急响应程序、现场警戒、紧急处理、拦截污水水体和洗消污染源的训练、监测设备的使用、防护用品的佩戴及使用、现场处置方法的基本知识等内容。

（2）培训时间：每年不少于10小时。

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

### 8.2.2 应急指挥人员培训

（1）培训内容：邀请专家就环境突发事故的指挥、决策、各部门、各应急小组配合等内容。

（2）培训时间：每年不少于 2 次，每次不少于 2 小时。

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

## 8.3 应急演练

衡山县环保局和有关环境事件专业主管部门应定期组织不同类型的环境应急实战演练活动，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

### 8.3.1 应急演练的组织

（1）一般突发环境事件应急演练的组织应按照本预案或各种部门预案，定期（每年组织一次）组织衡山县县城集中式饮用水水源地一般突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件的技能，增强实战能力。

应急演习由应急办公室统一组织，确定参加演习的人员、演习时间、演习内容等，由相关部门及应急小组成员协助，针对应急演练系统中某个环节进行演习，由各应急部门组织，并由专人将应急演练过程以录像形式记录下来。

（2）较大及以上突发环境事件应急演练的组织

衡山县县城集中式饮用水水源地重大及以上突发环境事件应急演练的组织应急实战演练应由衡山县政府牵头，由衡山县环保局定期组织（每年组织一次），衡山县县城集中式饮用水水源地应急工作领导小组成员、单位组成，共同参与应急演练，提高各部门应急救援队伍的应急处置能力，加强部门间应急联动、协作。

应急演习由衡山县环保局统一组织，确定参加演习的人员、演习

时间、演习内容等，由水源保护区应急工作领导小组成员协助，针对

应急演练系统中某个环节进行演习，由各应急部门组织，并由专人将

应急演练过程以录像形式记录下来。演练组织流程见图 8.3-1。

图 8.3-1演练组织流程

### 8.3.2 应急演练内容

根据衡山县县城集中式饮用水水源地潜在的事故风险，演练的内容可包括：危险化学品运输车辆发生交通事故污染衡山县县城集中式饮用水水源地应急演练；居民生活污水发生泄漏排入衡山县县城集中式饮用水水源地应急演练。

### 8.3.3 应急演练参加人员

（1）参演人员：在应急组织中承担具体任务的人员。

（2）控制人员：控制时间进度的人员。

（3）模拟人员：演练过程中扮演或代替应急组织和部门的人员。

（4）评价人员：对演练进展情况予以记录的人员。

（5）观摩人员：来自有关部门、外部机构及观众。

### 8.3.4 演练实施的基本过程

（1）准备阶段

确定演练日期，成立一个临时演练策划组。策划者编制演练方案，确定演练的目标、原则、范围、参演部门，确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。同时，策划组应确定评价人员数量和应急办公室组织一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工。应急办公室组织二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练进行桌面演练，应急总指挥和副总指挥点评桌面演练效果，提出重点注意的问题举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程。总结演练应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演练目标。

（2）实施阶段

演练实施阶段是指宣布初始时间到演练结束的整个阶段。演练过程中参演应急人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演人员根据自己对最佳解决方法的理解，对事故作出响应行动。策划者的作用是宣布演练开始和结束，以及解决演练过程中的矛盾。

（3）总结阶段

主办演习的各级应急部门应对演习情况予以记录，并妥善保存备查。演练结束后应对演练的效果作出评价，提交演练报告，并针对演练过程中发现的问题，划分为不适项、整改项和改进项。分别进行纠正、整改、改进。

### 8.3.5 演练结果评价

（1）通过演练观察识别出应急准备缺陷。

（2）查出需要整改项。

（3）改进应急项目不足部分。

### 8.3.6 应急演练注意事项

通过演练观察识别出应急准备缺陷，查出需要整改项；根据演练结果对应急预案不足部分，进行修订。应急演练中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

（2）演练之前应对演练情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演练前应对有关人员进行必要培训，但不应将演练的场景

介绍给应急响应人员；

（4）演练结束后应认真总结经验教训和整改。

### 8.3.7 应急能力评价

衡山县县城集中式饮用水水源地直接管理单位定期对应急机构设置、队伍建设、人员培训、预案演练、应急制度和程序、应急装备和经费管理与使用等应急管理工作进行监督、检查和指导，考核和评价环境应急队伍的应急能力，保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进。

## 8.4奖惩与责任

### 8.4.1 奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人

据有关规定给予奖励；

(1)出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2)防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

(3)对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4)有其他特殊贡献的。

### 8.4.2 责任追究

在突发饮用水水源环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照情节轻重和危害后果，对直接责任人及单位主要负责人给予相应的行政处分，对有关单位给予通报批评;违反法律法规的，由有关部门依法予以处罚;构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行法律、法规，引发突发饮用水水源环境事件的。

（2）不按照规定制定突发饮用水水源环境事件应急预案，拒绝承担突发饮用水水源环境事件应急准备义务的。

（3）不按规定报告、通报突发饮用水水源环境事件真实情况的。

（4）拒不执行突发饮用水水源环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在突发饮用水水源环境事件应急响应时临阵脱逃的。

（5）盗窃、贪污、挪用突发饮用水水源环境事件应急工作资金、装备和物资的。

（6）阻碍突发饮用水水源环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的。散布谣言，扰乱社会秩序的。其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

## 8.5预案修订

### 8.5.1 预案管理

本预案经衡山县人民政府批准后实施，由衡山县人民政府办公室印发，衡山县人民政府负责解释。

### 8.5.2 预案的修订

衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急预案由衡山县人民政府进行进行维护。根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指

南进行修订和完善，并每年对本预案进行一次检查和评估、进行一次演练，必要时对本预案进行修订。

维护工作的主要内容是在应急组织机构或联系方式等基本情况或主要风险源情况发生变化，应急物资品种、数量、布局等发生局部变化时，对本预案相关内容及时进行更新，并及时报送衡山县环保局。

9附则

## 9.1 名词术语

（1）集中式地表水饮用水水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于 1000 人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水和湖泊（水库）型水源地。衡山县县城饮用水水源地为河流型水源地。

（2）饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区（以下简称水源保护区）分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

衡山县县城饮用水水源保护区划分为一级保护区和二级保护区。

（3）地表水饮用水水源地风险物质

指《地表水环境质量标准》中表 1、表 2 和表 3 所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

（4）突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和对当地经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（5）饮用水水源地突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（6）环境应急

针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧

急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（7）先期处置

是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

(8)后期处置

是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

（9）环境应急监测

是指环境应急情况下，为发现和查明污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（10）泄漏处理

泄漏处理是指污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。

泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（11）应急演练

是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练和综合演练。

## 9.2 预案解释权属

本预案的解释权归属组织编制预案的衡山县人民政府。

## 9.3 预案演练和修订

预案实施前后，由衡山县人民政府组织预案演练和修订。

演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。演练结束后，衡山县人民政府应对演练情况进行总结评估，并根据演练结果及时修订完善。

## 9.4 预案发布部门

本预案经衡山县人民政府批准后实施，由衡山县人民政府办公室印发。

## 9.5预案实施日期

本预案自衡山县人民政府批准下达后实施。

附件

附件一：应急响应工作流程

附件二： 应急组织机构通讯方式

附件2.1 应急组织机构成员及联系电话

| 应急组织指挥 机构组成 | 主要负责人 | 联系电话 | 日常职位 | 日常职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 蒋青 | 0734-5812451 | 衡山县县长 | （1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求； （2）组织编制、修订和批准水源地应急预案； （3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设； （4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。 |
| 副总指挥 | 廖文伟 | 0734-5812451 | 县政府常务副县长 | （1）协助总指挥开展有关工作； （2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 |
|  | 刘伟 | 0734-5812017 | 县政府分管环保副县长 |  |
| 协调 办公室 | 周伟明 | 0734-5812451 | 县政府办副主任 | （1）组织编制、修订水源地应急预案； （2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 |
|  | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 |  |
|  | 颜靖 | 0734-5812017 | 县环保局局长 |  |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 |  |
|  | 廖晓军 | 0734-5812597 | 县海事处处长 |  |
| 专项 工作组 | 刘国顺 | 0734-5823158 | 县公安局副局长 | / |
|  | 周志云 | 0734-5826929 | 县消防大队大队长 | / |
|  | 曹时国 | 0734-5812646 | 县财政局局长 | 负责保障水源地突发环境事件应急 管理工作经费。 |
|  | 朱向华 | 0734-5812353 | 县国土资源局局长 | 规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地。 |
|  | 颜靖 | 0734-5812017 | 县环保局局长 | 负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理。 |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 | 负责供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查并作水质处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息。 |
|  | 旷海军 | 0734-5812531 | 县自来水公司经理 |  |
|  | 赵卫平 | 0734-5812397 | 县交通旅游局局长 | 负责危险化学品运输车辆跨越水源地桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施。 |
|  | 廖晓军 | 0734-5812597 | 县海事处处长 | 负责管理水上安全和防止船舶污染。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故。 |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 | 负责指导水源地水利设施建设和管理。 |
|  | 宗维平 | 0734-5810828 | 县农业局局长 | 管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发环境事件。 |
|  | 颜昌茂 | 0734-5812360 | 县畜牧水产局局长 | 负责水源地渔业资源、水产品资源的保护。 |
|  | 旷立伟 | 0734-5812123 | 县卫计局局长 | 负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。 |
|  | 郑飚 | 0734-5829993 | 县安监局局长 | 防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息。 |
|  | 杨科传 | 0734-5812065 | 县气象局局长 | 及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。 |
|  | 宾浩 | 0734-5812758 | 县商务和粮食局局长 | / |
|  | 唐自立 | 0734-5812295 | 县广播电视局 | / |
|  | 刘开祥 | 0734-8489600 | 县人武军事科参谋 | / |
|  | 陈一德 | 0734-5880048 | 开云镇政府镇长 | / |
|  | 胡奇才 | 0734-5991353 | 永和乡政府乡长 | / |
|  | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 | 负责有关应急物资的日常维护管理。 |

附件2.2现场应急工作组组成名单

| 现场应急工作组 | 主要负责人 | 联系电话 | 日常职位 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急处置组 | 颜靖 | 0734-5812017 | 县环保局局长 | （1）负责组织制定应急处置方案； （2）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。 |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 |  |
|  | 周志云 | 0734-5826929 | 县消防大队大队长 |  |
|  | 颜昌茂 | 0734-5812360 | 县畜牧水产局局长 |  |
|  | 旷立伟 | 0734-5812123 | 县卫计局局长 |  |
|  | 郑飚 | 0734-5829993 | 县安监局局长 |  |
|  | 赵卫平 | 0734-5812397 | 县交通旅游局局长 |  |
|  | 廖晓军 | 0734-5812597 | 县海事处处长 |  |
|  | 陈一德 | 0734-5880048 | 开云镇政府镇长 |  |
|  | 胡奇才 | 0734-5991353 | 永和乡政府乡长 |  |
| 应急监测组 | 熊洁 | 0734-5812017 | 环境监测站站长 | （1）负责制定应急监测方案； （2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急 监测； （3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水 的水质监测。 |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 |  |
|  | 旷立伟 | 0734-5812123 | 县卫计局局长 |  |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |
|  | 旷海军 | 0734-5812531 | 县自来水公司经理 |  |
| 应急供水保障组 | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 | （1）负责制定应急供水保障方案； （2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。 |
|  | 宾浩 | 0734-5812758 | 县商务和粮食局局长 |  |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |
|  | 旷海军 | 0734-5812531 | 县自来水公司经理 |  |
| 应急物资保障组 | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 | （1）负责制定应急物资保障方案； （2）负责调配应急物资、协调运输车辆； （3）负责协调补偿征用物资，应急救援和污染物处置等。 |
|  | 宾浩 | 0734-5812758 | 县商务和粮食局局长 |  |
| 应急专家组 | 彭伟 | 0734-5812017 | 环保局总工程师 | 为现场应急处置提供技术支持。 |
|  | 方启臻 | 0734-5812017 | 环境监察大队大队长（环境应急办主任） |  |
|  | 周耀辉 | 15386028261 | 南华大学教授 |  |
|  | 胡小平 | 0734-2892844 | 衡阳市环境保护科学研究所工程师 |  |
| 综合组 | 刘伟 | 0734-5812017 | 县政府分管环保副县长 | 负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。 |
|  | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 |  |

附件2.3 外部应急救援机构联系方式

| 序列 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家生态环境部 | （值）010-12369 （传）010-66556010 |
| 2 | 国家环境保护部环境应急与事故调查中心 | （值）010-12369 （传）010-66556454 |
| 3 | 湖南省环境保护厅 | （传）0731-85698025 |
| 4 | 湖南省环境应急与事故调查中心 | （值）0731-85698052 （传）0731-85698052 |
| 5 | 湖南省环境监测中心站 | （办）0731-82592008 （传）0731-82592018 |
| 6 | 衡阳市环境保护局 | 0734-2892828 |
| 7 | 衡阳市环境监测站 | 0734-2892866 |
| 8 | 衡阳市消防大队 | 119 |
| 9 | 衡东县人民政府 | 0734-5223333 |
| 10 | 公安局 | 110 |
| 11 | 急救 | 120 |
| 12 | 交通事故 | 122 |
| 13 | 环保热线 | 12369 |
| 14 | 县疾病预防控制中心 | 0734-5812281 |

附件2.4 衡山县集中式饮用水水源地突发环境事件应急专家组名单

| 专家姓名 | 联系电话 | 日常职位 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 彭伟 | 0734-5812017 | 环保局总工程师 | 为现场应急处置提供技术支持。 |
| 方启臻 | 0734-5812017 | 环境监察大队大队长（环境应急办主任） |  |
| 周耀辉 | 15386028261 | 南华大学教授 |  |
| 胡小平 | 0734-2892844 | 衡阳市环境保护科学研究所工程师 |  |

附件三： 应急管理体系组织结构图

附件四 标准化格式文本

附件4.1 突发环境事件信息接收表

| 事件部门 |  | 事件部门 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告人姓名（联系电话） |  | 信息报告、 接收时间 |  |
| 接收人姓名 |  |  |  |
| A事件发生日期和时间： |
| B事件设施（位置）名称： |
| C事件发生原因： |
| D污染物种类、影响程度及范围： |
| E事件发展趋势： |
| F现场处置情况： |
| G事件的可控性： |
| 事件发生时环境条件 | 风向 |  | 风速 |  |
|  | 气温 |  | 晴雨 |  |
| 备注： |  |
| 注意事项：①现场处置情况需注明临时指挥人员、设备停车情况等； ②事件的可控性需注明可控级别； ③事件发生时环境条件应尽量明确。 |

附件4.2 突发环境事件报告表

| 报告单位 |  | 报告人姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故发生时间 | 年月日时分 | 报告人电话 |  |
| 事故持续时间 | 时分 | 报告人职务 |  |
| 事故地点/部位 |  |
| 泄漏物质的 危害特性 |  |
| 消除泄漏物质危害的物质名称 |  |
| 危害情况 | 人员伤亡 | 设备受损 |  |
|  | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 建筑物受损 |  |
|  |  |  |  | 财产损失 |  |
| 波及范围 |  |
| 设施损坏情况 |  |
| 已采取的措施 |  |
| 周边道路情况 |  |
| 与有关部门协调情况 |  |
| 应急人员及设施到位情况 |  |
| 应急物资准备情况 |  |
| 事故发生原因及主要经过： |
| 危险物质泄漏情况： 泄漏危险化学品名称（固、液、气）： 泄漏量/泄漏率： 毒性/易燃性： |
| 火灾爆炸情况： |
| 环境污染情况： |
| 事态及次生或衍生事态发展情况预测： |
| 天气状况：温度风速阴晴其它 |
| 单位意见 |  |
| 填报时间 | 年月日时分 | 签发 |  |

附件4.3 突发环境事件处理信息表

| 事件 |  | 事件负责人（联系电话） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件处理总指挥（临时总指挥） |  |
| A事件发生和处理结束时间： |
| B损坏/修复的设备： |
| C事件对环境的影响： |
| D现场处理措施概要： |
| E事件的消控程度： |
| F后期处理措施概要： |
| G事件责任人（明确处罚措施）： |
| 事件处理时环境条件 | 风向 |  | 风速 |  |
|  | 气温 |  | 晴雨 |  |
| 备注： |  |
| 注意事项：①事件对环境的影响需尽可能明确环境的影响程度、范围。 ②事件处理时环境条件应尽量明确。 |

附件4.4 应急预案启动令

| 签发人 |  | 签发时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 |  |
| 命令内容： （包括信息来源、事件现状、宣布事项） |
| 受令单位： 受令人： 时间： |
| 备注 |

附件4.5 应急状态终止令

| 签发人 |  | 签发时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 |  |
| 命令内容： （宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部撤销，相关部门做好善后恢复工作） |
| 受令单位： 受令人： 时间： |
| 备注 |

附件4.6 应急预案演练记录表

| 预案名称 |  | 演习地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 总指挥 |  | 演习时间 |  |
| 参加部门 和单位 |  | 演习方式 |  |
| 演习类别 |  | 演习程序： |
| 预案评审 | □适宜性：全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 □充分性：完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改 |
| 演习效果评审 | 人员到位情况 | □迅速准确基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 □职责明确，操作熟练 □职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练 |
|  | 物资到位情况 | 现场物资：□现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护：□全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |
|  | 协调组织情况 | 整体组织：□准确、高效 □协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 疏散组分工：□安全、快速 □ 基本能完成任务 □效率低，没有完成任务 |
|  | 实战效果评价 | 达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练 |
|  | 支援部门和协作有效性 | 报告上级： □报告及时 □联系不上 安全部门： □按要求协作 □行动迟缓 救援、后勤部门： □按要求协作 □行动迟缓 警戒、撤离配合： □按要求配合 □不配合 |
| 存在 问题 |  |
| 改进 措施 |  |

记录人：                             记录时间：

附件4.7 突发环境事故应急预案演习考核记录

| 预案名称 |  | 演习地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 总指挥 |  | 演习时间 |  |
| 参加部门 和单位 |  | 演习类别 |  |
|  |  | 演习方式 |  |
| 演习程序： |
| 演习描述 |  |
| 演习效果评审 | 人员到位情况 |  |  |
|  | 物资到位情况 |  |  |
|  | 协调组织情况 |  |  |
|  | 支援部门协作有效性 |  |  |
|  | 演习效果评价 |  |  |
| 参演人员签名 |  |
| 存在 问题 |  |
| 改进 措施 |  |

记录人：

附件4.8 培训人员记录表

| 培训时间 |  | 培训地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训老师 |  | 组织单位 |  |
| 培训内容： |
| 培训人员 | 单位 | 签到 | 培训人员 | 单位 | 签到 |

附件五： 环境风险源数据库

| 类型 | 名称 | 距离水源保护区的方位、距离 | 污染类型 | 水污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定风险源 | 1.衡萱线西侧乌石铺中石化加油站 | 取水口上游2.5km,水源二级保护区陆域边界外延130m | 石油类 | 石油类泄漏、火灾爆炸事故下产生的含油废水、消防废水等进入水源地。 |
|  | 2.衡萱线东侧永和乡中石化加油站 | 取水口上游5.6km | 石油类 | 石油类泄漏、火灾爆炸事故下产生的含油废水、消防废水等进入水源地。 |
|  | 3.大源渡航电枢纽 | 取水口上游9.8km | 石油类 | 机电设备运行产生的含油废水未经有效处理进入水源地 |
|  | 4.湘江干流农灌渠汇入口 | 取水口上游4.5km,湘江右岸 | 裸露地面雨水冲刷废水 | 含氮、磷、有机物污染物等 |
|  | 5.湘江干流农灌渠汇入口 | 取水口上游7.6km,湘江右岸 | 农灌退水及生活污水 | 含氮、磷、有机物污染物等 |
|  | 6.白马堰排水口 | 取水口上游10.8km,湘江左岸 | 农灌退水及生活污水 | 主要为悬浮物 |
|  | 7.洣水农灌渠汇入口 | 洣水汇入口上游2.0km | 农灌退水及生活污水 | 主要为悬浮物 |
|  | 8.洣水农灌渠汇入口 | 洣水汇入口上游6.5km | 农灌退水及生活污水 | 含氮、磷、有机物污染物等 |
| 流动风险源 | 1.衡萱线公路跨乌河桥梁 | 乌河汇入口上游250m | 化学品、油类等运输车辆 | 化学品、石油类等 |
|  | 2.衡萱线公路支线跨乌河桥梁 | 乌河汇入口上游270m | 化学品、油类等运输车辆 | 化学品、石油类等 |
|  | 3.京广铁路跨洣水河口大桥 | 洣水汇入口上游650m | 化学品、油类等运输车辆 | 化学品、石油类等 |
|  | 4.京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥 | 洣水汇入口上游1050m | 化学品、油类等运输车辆 | 化学品、石油类等 |
|  | 5.大源渡航电枢纽坝上公路 | 取水口上游9.6km,水源二级保护区边界上游6600m | 化学品、油类等运输车辆 | 化学品、石油类等 |
|  | 6.南岳高速公路跨湘江大桥 | 取水口上游10.9km,水源二级保护区边界上游7900m | 化学品、油类等运输车辆 | 化学品、石油类等 |
|  | 7.沿河公路衡萱线 | 水源保护区（一、二级）陆域外边界0-150m | 化学品、油类等运输车辆 | 化学品、石油类等 |
|  | 8.湘江航道 | 湘江河道中泓线，贯穿整个调查范围 | 化学品、油类等运输车辆 | 化学品、石油类等 |
| 非点源污 染源 | 农田排水 | 取水口上游2.8-22.1km有耕地面积15082亩，在取水口上游有5个农灌及生活污水排水口 | 农灌退水 | 含氮、磷、有机物污染物等 |
|  | 居民生活面源 |  | 生活污水、生活垃圾 | 生活污水、生活垃圾 |

附件六：应急措施

一、切断泄漏，打捞落水物品，采取控制措施

1、控制泄露源：

（1）强行止漏法能关阀的强行关阀止漏，不能关阀的要设法堵漏。

表1 不同形式泄漏的应急堵漏方法

| 形式 | 方法 |
| --- | --- |
| 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
| 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
| 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏 |
| 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |

如果堵漏困难可先用疏导的方法将内部液体倒入其他容器或贮罐，或导入槽车运走。疏导时可用液体压力导流或利用泵或真空抽吸车等将罐体中液体抽出至专用容器中。

（2）注水排险对于密度小于水且不与水互溶的泄露液体如石油，若泄露点处于贮罐的下部，在采取其他措施的同时，可通过罐底排污阀等向罐内适量注水，抬高泄露液体的液位，造成罐底部形成水垫层，配合堵漏，缓解险情。

（3）灭火法危险物质一旦泄露，大多数情况是燃烧与有毒物质并存。此时应使用干粉、水泥粉强行实施窒息灭火或吸附的方法。将燃烧的火焰予以窒息或将泄露的物质予以吸附，待灾情控制后，再将未破损的物品疏散转移。处理过程注意控制火情，防止火焰蔓延。当转移的污染物成灼热状态时，应在运载小车或小桶底部设置隔热的黄沙或水泥粉等，以保证疏散转移工作的安全。

（4）打捞落水物品人工或使用机械打捞落入水中的固体物品。

（5）建立现场工作区域主要根据事故的危害、天气情况(特别是风向)和位置(工作区域和人员位置要高于事故地点)，一般设立三类工作区域，即危险区、缓冲区、安全区。危险区域是紧邻事故污染现场的地域，一般用红线与其外区域分隔，在此区域救护人员必须装备防护装置，只有受过正规训练和有特殊装备的应急操作人员能够在这个区域作业。缓冲区工作的人员要穿戴适当的防护装置避免二次污染的伤害，一般用黄色线分隔出来，此线也称为消洗线，所有进出此区域的人必须在此线上进行洗消处理，也是进行净化和限制通过的区域。安全区域在洗消线外，患者的抢救治疗机构、现场指挥机构设在此区。这个区域是指挥和准备区域，它必须是安全的，应急人员和必要的专家在这个区域工作。

二、固体、液体泄露物处置

有毒物质毒性作用特点是：水中溶解度越大，其危害性越大。有些不溶于水，但能溶于脂肪，同样能引起中毒。固体有毒品颗粒越小越易引起中毒，因为颗粒小容易飞扬，易经呼吸进入肺部。液体挥发性大，易通过呼吸道危害健康。控制泄露源后，及时对现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理时泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

（1）围堤堵截或挖掘沟槽收容

泄漏物如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处扩散，难以收集处理。因此需筑堤堵截或者挖掘沟槽引流、收容泄漏物到安全地点。控制泄露物后，即时对现场泄露物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄露物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。对于陆地上液体泄露物，根据泄露物流动情况修筑围堤栏或挖掘沟槽堵截、收容泄露物。常用的围堤有环型、直线型、v型等。如果泄露发生在平地上，则在泄漏点的周围修筑环形堤。泄露发生在斜坡上，则在泄漏物流动的下方修筑V型堤。泄漏物沿一个方向流动，则在其流动的下方挖掘沟槽。如果泄漏物是四散而流，则在泄漏点周围挖掘环型沟槽。修筑围堤、挖掘沟槽的地点既要离泄露点足够远，保证有足够时间在泄露物到达前修好围堤、挖好沟槽，又要避免离泄露点太远，使污染区域扩大。对于流入路边排水沟的可加沙土等堵截收容。对于水中液体泄露物，可在下游贮坝。用水泵抽出收集，对于油类可用围油栏和吸油材料收集。对于大型液体泄露，收容后可选择用隔膜泵将泄露出的物料抽入容器内或槽车内待进一步处置。

（2）覆盖减少泄露蒸发

对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，或者采用低温冷却来降低泄漏物蒸发。

①泡沫覆盖使用泡沫覆盖阻止泄露物挥发，降低泄露物对大气的危害，抑制泄露物的燃烧性。泡沫覆盖须和其他的收容措施(围堤、沟槽等)配合使用。通常只用于陆地泄露物。根据泄露物的特性选择合适的泡沫。常用的普通泡沫只适用于无极性和基本上呈中性的物质；对于低沸点、与水发生反应、强腐蚀性、或爆炸性物质，只能用专用泡沫；对于极性物质，只能使用属于硅酸盐类的抗醇泡沫；用纯柠檬果胶配制的果胶泡沫对许多有极性和无极性的化合物均有效。对于所有类型的泡沫，使用建议每隔30-60min再覆盖一次，以便有效地抑制泄露物挥发。如需要，将该过程一直持续到泄漏物处理完。

②低温冷却降低泄露物的蒸发将冷冻剂散布于整个泄露物的表面，减少泄露物挥发。在许多情况下，冷冻剂不仅能降低有害泄露物的蒸汽压，而且能通过冷冻将泄露物固定住。常用的冷冻剂有二氧化碳、液氮和湿冰。选用何种冷冻剂取决于冷冻剂对泄漏物的冷却效果和环境因素。应用低温冷却时必须考虑冷冻剂对随后采取的处理措施的影响。

（3）稀释污染物

根据污染物的物理和化学性质，可以用水、清洁剂、清洗溶液清洗和稀释污染物。

（4）吸附泄漏物

所有的陆地泄露和某些有机物的水中泄露都可用吸附法处理。吸附法处理泄漏物的关键是选择合适的吸附剂。常用的吸附剂有：活性炭、天然有机吸附剂、天然无机吸附剂、合成吸附剂。

①活性炭活性炭是从水中除去不溶性漂浮物最有效的吸附剂，有颗粒状和粉状两种形状。

清除水中泄露物用的是颗粒状活性炭。被吸附的泄漏物可以通过解吸再生回收使用。影响吸附效率的关键因素是被吸附物分子的大小和极性。吸附速率随着温度的上升和污染物浓度的下降和降低。活性炭是无毒物质，除非大量使用，一般不会对人或水中生物产生危害。

②天然有机吸附剂有天然产品如木纤维、玉米杆、稻草、木屑、树皮、花生皮等纤维素和橡胶组成，可以从水中除去油类和与油相似的有机物。天然有机吸附剂具有价廉、无毒、易得等优点，但再生困难。

③天然无机吸附剂是由天然无机材料制成的，常用的无机材料有黏土、珍珠岩、蛭石、膨胀页岩和天然沸石。根据制作材料分为矿物吸附剂(如珍珠岩)和黏土类吸附剂(如沸石)。矿物吸附剂可用来吸附各种类型的烃、酸及其衍生物、醇、醛、酮、酯和硝基化合物。黏土类吸附剂能吸附分子或离子，并且能有选择地吸附不同大小的分子或不同极性的离子。只适用于陆地上泄露物，对于水体中泄露物，只能清除酚。由天然无机材料制成的吸附剂主要是颗粒状的，其使用受天气条件影响。

④合成吸附剂是专门为纯的有机液体研制的，能有效地清除陆地泄漏物和水体的不溶性漂浮物。对于有极性且在水中能溶解或遇水互溶的物质，不能使用合成吸附剂清除。聚氨酯有外表面敞开式多孔状、外表面封闭式多孔状及非多孔状几种形式。所有形式的聚氨酯都能从水中吸附泄漏物，但外表面

敞开式多孔状聚氨酯能像海绵体一样吸附液体。吸附状况取决于吸附剂气孔结构的敞开度、连通性和被吸

附物的黏度、湿润力。但聚氨酯不能用来吸附处理大泄露或高毒性泄漏物。聚丙烯是线性烃类聚合物，能吸附无极液体或溶液。分子量及结晶度较高的聚丙烯具有更好的溶解性和化学阻抗，但其生产难度和成本费用更高。不能用来吸附处理大泄露或高毒性泄漏物。最常用的两种树脂是聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯。这些树脂能与离子类化合物发生反应，不仅具有吸附特性，还表现出离子交换特性。

（5）中和泄露物

中和法要求最终PH值控制在6-9之间，反应期间须检测pH值变化。遇水反应危险化学品生成的有毒有害气体，大多数呈酸性，可在消防车中加入碱液，使用雾状水予以中和。当碱液一时难以找到，可在水箱内加些干粉、洗衣粉等，同样可起到中和作用。对于泄入水体的酸、碱或泄入水体能生成酸、碱的物质，也可考虑用中和法处理。对于陆地泄露物，如果反应能控制，常用强酸、强碱中和，这样比较经济；对于水体中泄露物，建议使用弱酸、弱碱中和。常用的弱酸有醋酸、磷酸二氢钠，有时可用气态二氧化碳。磷酸二氢钠几乎能用于所有的碱泄露，当氨泄入水中时，可以用气态二氧化碳处理。常用的强碱有碳酸氢钠水溶液、碳酸钠水溶液，这些物质也可用来中和泄露的氯。有时也用石灰中和酸性泄露物。常用的弱碱有碳酸氢钠、碳酸钙。碳酸氢钠是缓冲盐，即使过量，反应后的pH值只是8.3碳酸钠溶于水后，碱性和氢氧化钠一样强，若过量，pH值可达11.4碳酸钙与酸的反应速度虽然比钠盐慢，但因其不向环境加入任何毒性因素，反应后的最终pH值总是低于9.4而被广泛采用。对于水体泄露物，如果中和过程中可能产生金属离子，必须用沉淀剂清除。工作人员必须穿防酸碱工作服、戴防烟雾呼吸器。可以通过降低反应温度和稀释反应物来控制飞溅。现场使用中和法处理泄漏物受下列因素限制：泄漏物的量、中和反应的剧烈程度、反应生成潜在有毒气体的可能性、溶液的最终pH值能否控制在要求范围内。

（6）固化法处理泄漏物

通过加入能与泄漏物发生化学反应的固化剂或稳定剂使泄漏物转化成稳定形式，以便于处理、运输和处置。有的泄漏物变成稳定形式后，由原来的由原来的有害变成了无害，可原地堆放不需要进一步处理；有的泄漏物变成稳定形式后仍然有害，必须运至废物处理场所进一步处理或在专用废弃场所掩埋。通常使用普通硅酸盐水泥和石灰固化泄露物。

①水泥固化。通常使用普通硅酸盐水泥固化泄漏物。对于含高浓度重金属的场合，使用水泥固化非常有效。许多化合物会干扰固化过程，如锰、锡、铜和铅等的可溶性盐类会延长凝固时间，并大大降低其物理强度，特别是高浓度硫酸盐对水泥有不利影响，有高浓度硫酸盐存在的场合一般使用低铝水泥。酸性泄露物固化前应先中和，避免浪费更多的水泥。相对不溶的金属氢氧化物，固化前必须防止溶性金属从固体产物中析出。大多数固化过程需要大量水泥，必须有进入现场的通道，有的泄漏物变成稳定形式后仍然有害，必须运至废物处理场所进一步处理或在专用废弃场所掩埋。

②石灰固化使用石灰固化剂时，加入石灰的同时需加入适量的细粒硬凝性材料如粉煤灰、研碎了的高炉炉渣或水泥窑灰等。用石灰做固化剂的缺点是：形成的大块产物需要转移，石灰本身对皮肤和肺有腐蚀性。

三、气体泄露处理

处置开始前必须准备足够的氧气、空气呼吸器及其他特种防毒器具。应急小组采用关闭阀门、修补容器等方法，阻止毒气继续外泄。对已泄露出来的毒气及时进行清理消除。

（1）对溶于水或稀碱液等的气体可利用雾状水或Na2CO3稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水，并用水稀释，根据泄露气体加入中和品中和后冲至废水系统。对于已溶水于水中的按危险化学品泄露于水体处理，有些可用曝气法，使其迅速从水体中逸散到大气中。

（2）对不溶于水的气体可用喷雾水驱散、稀释，如果有蒸汽管线，用水蒸汽驱散效果更佳。

（3）对罐体上方气体，可将水枪托起驱散。

吸附无极液体或溶液。分子量及结晶度较高的聚丙烯具有更好的溶解性和化学阻抗，但其生产难度和成本费用更高。不能用来吸附处理大泄露或高毒性泄漏物。最常用的两种树脂是聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯。这些树脂能与离子类化合物发生反应，不仅具有吸附特性，还表现出离子交换特性。

（4）中和泄露物

中和法要求最终PH值控制在6-9之间，反应期间须检测pH值变化。遇水反应危险化学品生成的有毒有害气体，大多数呈酸性，可在消防车中加入碱液，使用雾状水予以中和。当碱液一时难以找到，可在水箱内加些干粉、洗衣粉等，同样可起到中和作用。对于泄入水体的酸、碱或泄入水体能生成酸、碱的物质，也可考虑用中和法处理。对于陆地泄露物，如果反应能控制，常用强酸、强碱中和，这样比较经济；对于水体中泄露物，建议使用弱酸、弱碱中和。常用的弱酸有醋酸、磷酸二氢钠，有时可用气态二氧化碳。磷酸二氢钠几乎能用于所有的碱泄露，当氨泄入水中时，可以用气态二氧化碳处理。常用的强碱有碳酸氢钠水溶液、碳酸钠水溶液，这些物质也可用来中和泄露的氯。有时也用石灰中和酸性泄露物。常用的弱碱有碳酸氢钠、碳酸钙。碳酸氢钠是缓冲盐，即使过量，反应后的pH值只是8.3碳酸钠溶于水后，碱性和氢氧化钠一样强，若过量，pH值可达11.4碳酸钙与酸的反应速度虽然比钠盐慢，但因其不向环境加入任何毒性因素，反应后的最终pH值总是低于9.4而被广泛采用。对于水体泄露物，如果中和过程中可能产生金属离子，必须用沉淀剂清除。工作人员必须穿防酸碱工作服、戴防烟雾呼吸器。可以通过降低反应温度和稀释反应物来控制飞溅。现场使用中和法处理泄漏物受下列因素限制：泄漏物的量、中和反应的剧烈程度、反应生成潜在有毒气体的可能性、溶液的最终pH值能否控制在要求范围内。

（5）固化法处理泄漏物

通过加入能与泄漏物发生化学反应的固化剂或稳定剂使泄漏物转化成稳定形式，以便于处理、运输和处置。有的泄漏物变成稳定形式后，由原来的由原来的有害变成了无害，可原地堆放不需要进一步处理；有的泄漏物变成稳定形式后仍然有害，必须运至废物处理场所进一步处理或在专用废弃场所掩埋。通常使用普通硅酸盐水泥和石灰固化泄露物。

①水泥固化。通常使用普通硅酸盐水泥固化泄漏物。对于含高浓度重金属的场合，使用水泥固化非常有效。许多化合物会干扰固化过程，如锰、锡、铜和铅等的可溶性盐类会延长凝固时间，并大大降低其物理强度，特别是高浓度硫酸盐对水泥有不利影响，有高浓度硫酸盐存在的场合一般使用低铝水泥。酸性泄露物固化前应先中和，避免浪费更多的水泥。相对不溶的金属氢氧化物，固化前必须防止溶性金属从固体产物中析出。大多数固化过程需要大量水泥，必须有进入现场的通道，有的泄漏物变成稳定形式后仍然有害，必须运至废物处理场所进一步处理或在专用废弃场所掩埋。

②石灰固化使用石灰固化剂时，加入石灰的同时需加入适量的细粒硬凝性材料如粉煤灰、研碎了的高炉炉渣或水泥窑灰等。用石灰做固化剂的缺点是：形成的大块产物需要转移，石灰本身对皮肤和肺有腐蚀性。

四、污染物的收集

处置中根据泄露物质性质和形态，以及对不同性质、形态的污染物，采用不同大小和不同材质的盛装装置进行包装收集：①带塞钢圆桶或钢圆罐，盛装废油和废溶剂；②带卡箍盖钢圆桶，盛装固态或半固态有机物；③塑料桶或聚乙烯罐，盛装无机盐液；④带卡箍盖钢圆桶或塑料桶，散装固态或半固态危险物质；⑤贮罐，适宜于贮存可通过管线、皮带等输送方式送迸或输出的散装液态危险物质。

五、粉末活性炭投加位置选择

在水源地污染水突发事件应急处置中，根据现场实际情况，确定恰当的投加点及混合方式，以提高粉末活性炭的使用效率。活性炭的投加位置主要包括以下几种：

（1）水源水体设置活性炭坝 在水体构筑活性炭坝对水中污染物进行拦截吸附，活性炭坝的设置可以根据实际情况设置多道。通常在活性炭坝上游设置截污坝以降低流速，之后污染物以低流速通过活性炭坝，可以充分接触以去除污染物。

（2）污染水体隔离或引出后单独处理向截留水体直接投加活性炭或建设简易吸附池进行处理。通过曝气搅拌混合，去除水体中污染物。饱和后的活性炭或底泥运到危险废物填埋场处理，经过处理的水排入河道。

（3）取水口投加活性炭对于取水口距离给水厂有一定距离的情况，由于粉末活性炭由快速吸附阶段到达吸附平衡需要较长的反应时间，因此为保证应急处理效果，活性炭的投加位置可以考虑适当提前，如松花江水污染事件中由水厂提前至取水口投加。

（4）改造砂滤池为炭滤池将砂滤池中石英砂挖出一部分加入活性炭，也可以将砂滤池改造成为双层滤料滤池。

（5）活性炭多重应急处理措施在取水口、管道、混凝池、改造炭滤池多位置增加活性炭处理措施，实现多重处理屏障。在混凝池投加粉末状活性炭时，考虑的原则包括：充分搅拌条件；尽可能增加吸附时间；避免活性炭与混凝剂的竞争吸附；减小粉末状活性炭的投加对出水浊度及出水水质的影响；易操作或原有设备易改造。

附件七：常见化学品引发水污染事故的简要处置方法

| 序号 | 污染物类别 | 代表物质 | 现场应急处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属类 | 代表物质有汞及汞盐、铅盐、锡盐类、铬盐等。汞为液体金属, 其余均为结晶盐类, 铬盐和铅往往有鲜亮的颜色。该类物质多数具有较强毒性，在自然环境中不降解, 并能随食物链逐渐富集，形成急性或蓄积类水污染事故。 | 汞泄漏后应急人员应佩戴防护用具，尽量将泄漏汞收集到安全地方处理，无法收集的现场用硫磺粉覆盖处理。尽可能筑坝围隔污染区，在污染区投加生石灰沉淀重金属离子。 |
| 2 | 氰化物 | 代表物质有氰化钾、氰化钠和氰化氢的水溶液。氰化钾、氰化钠为白色结晶粉末，易潮解，易溶于水， 用于冶金和电镀行业， 常以水溶液罐车运输。氰化氢常温下为液体易挥发，有苦杏仁味。该类物质呈现剧毒，能抑制呼吸酶, 对底栖动物、鱼类、两栖动物、哺乳动物等均呈高毒。 | 应急处置人员须佩带全身防护用具， 尽可能筑坝围隔污染区，在污染区加过量漂白粉处置，一般24小时可氧化完全。 |
| 3 | 氟化物 | 代表物质有氟化钠、氢氟酸等。氟化钠为白色粉末，无味。氢氟酸为无色有刺激臭味的液体。该类物质易溶于水，高毒，并且容易在酸性环境中挥发氟化氢气体毒害呼吸系统。在自然环境中容易和金属离子形成络合物而降低毒性。 | 筑坝围隔污染区,应急处置人员须带全身防护用具。在污染区加人过量生石灰沉淀氟离子，并投加明矾加快沉淀速度。沉淀完全后将上清液排放，铲除底质，并转移到安全地方处置。 |
| 4 | 金属酸矸 | 代表物质有砒霜（三氧化二砷）和铬酸矸（三氧化铬）。砒霜为无色无味白色粉末，微溶于水。铬酸矸为紫红色斜方晶体，易潮解。两种物质均在水中有一定的溶解度，呈现高毒性， 可毒害呼吸系统、神经系统和循环系统，并能在动物体内可以富集，造成二次中毒。 | 筑坝围隔污染区，投放石灰和明矾沉淀，沉淀完全后将上清液转移到安全地方，用草酸钠还原后排放。清除底泥中的沉淀物，用水泥固化后深埋。 |
| 5 | 苯类化合物 | 代表物质有苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、硝基苯等。油状液体，有特殊芳香味，易挥发，除取代苯外，密度一般小于水。该类物质是神经和循环系统毒剂，对人体有致癌作用，不溶或微溶于水，扩散速度快。 | 应急处置人员应戴全身防护用具，筑坝围隔污染区，注意防火。污染区用吸油绵等高吸油材料现场吸附， 转移到安全地方焚烧处理。污染水体最终用活性炭吸附处理。 |
| 6 | 卤代烃 | 代表物质有抓乙烯、四氯化碳、三氯甲烷、氯苯，均为油状液体，易挥发，不溶于水，密度一般大于水，燃烧时有刺激性气体放出。该类物质遇水稳定，对眼睛、皮肤、呼吸道等有刺激作用，对人体有致癌作用。多元取代物密度往往大于水，沉于水底造成持久危害。 | 应急人员应佩带全身防护用具。筑坝围隔污染区，在污染区投加活性碳吸附处理。用活性炭、吸油棉等高吸油材料等现场吸附积水中的污染物，彻底清除后送到安全地方处理。 |
| 7 | 酚类 | 代表物质有苯酚、间甲酚、对硝基苯酚、氯苯酚、三氯酚、五氯酚等。多为白色结晶或油状液体，有特殊气味，不溶或微溶于水，密度一般大于水。该类物质一般具有较高的毒性，能刺激皮肤和消化道，在水中降解速度慢，有致癌和致畸作用。 | 应急处置人员应佩带全身防护用具。筑坝或用围油栏围隔污染区后，用吸油棉等高吸油材料现场吸附残留泄漏物，转移到安全地方处理。在污染区投加生石灰、漂白粉沉淀和促进降解，最后投加活性碳吸附处理。 |
| 8 | 农药类 | 有机氯农药在我国已经禁用。在用的农药包括有机磷农药、氨基甲酸醋农药、拟除虫菊醋类农药等。有机磷农药有甲胺磷、敌敌畏、敌百虫、乐果、氧化乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、苯硫磷、倍硫磷等，多用作杀虫剂。多数品种为油状液体，不溶于水，密度大于水，具有类似大蒜样特殊臭味，一般制成乳油使用。多为剧毒农药，通过消化道、呼吸道及皮肤吸收，对人及鱼类高毒。氨基甲酸醋农药有吠喃丹、抗蚜威、速灭威、灭多威、丙硫威等， 多用于杀虫剂和抗菌剂。多为结晶粉末状，微溶于水，无气味或气味弱。多为剧毒农药，通过消化道、呼吸道及皮肤吸收。拟除虫菊醋类农药有氟氰菊醋、澳氰菊醋、抓氛菊醋、杀灭菊醋, 多用作杀虫剂。一般为微黄色油状粘稠液体，不溶于水，溶于常用有机溶剂。是高效低残留杀虫剂，对鱼类高毒，对人类中等毒性， 能损害神经、肝、肾等器官。 | 应急人员应配戴全身防护用具。筑坝围隔污染区，用活性炭吸收未溶的农药，收集到安全场所用碱性溶液无害化处理。对污染区用生石灰或漂自粉处置，破坏农药的致毒基团，达到解毒的目的。最后用活性炭进行吸附处理。 |
| 9 | 矿物油类 | 代表物质汽油、煤油、柴油、机油、煤焦油、原油等。一般为油状液体, 不溶或微溶于水。煤焦油呈膏状，有特殊臭味，密度大于水。该类物质易燃烧，扩散速度快，易在水面形成污染带，隔绝水气界面，造成水体缺氧。煤焦油沉在水底级慢溶解，对水体造成长久危害，并具有腐蚀性。 | 应急处置时可用简易坝、围油栏等围隔污染区，用吸油棉等高吸油材料现场吸附，并转移到安全地方焚烧处理。必要时可点燃表层油燃烧处理， 污染水体最后用活性炭吸附处理。煤焦油由于其中含有大量的酚类物质，其处置过程可参考酚类物质。 |
| 10 | 腐蚀性物质（包括酸性物质、碱性物质和强氧化性物质） | 酸性物质有盐酸、硫酸、硝酸、磷酸等。浓盐酸和硝酸有酸性烟雾挥发出来, 浓硫酸密度大于水，溶于水时产生大量热量。该类物质表现为强酸性和强腐蚀性，进人水体后将引起水体酸度急剧上升，严重腐蚀水工建筑物，破坏水生态系统，但在基质中碳酸钙的作用下其酸性和腐蚀能力会逐渐降低。 | 应急人员戴防护手套，处置挥发性酸时戴防毒面具，污染区投加碱性物质如生石灰、碳酸钠等中和。 |
|  |  | 碱性物质有氢氧化钠、氢氧化钾、电石等。氢氧化钠和氢氧化钾为白色颗粒，易潮解，易溶于水，多以溶液状态罐车运输。 | 应急人员应带防护手套, 在污染区投加酸性物质（如稀盐酸、稀硫酸等）中和处理。 |
|  |  | 强氧化性物质有次氯酸钠、硝酸钾、重铬酸钾和高锰酸钾等。高锰酸钾为紫色晶体，重铬酸钾为鲜红色晶体，其余为白色晶体。该类物质一般易溶于水，具有强氧化性，腐蚀水工建筑物中的金属构件，重铬酸钾还能引起环境中铬类污染物的富集。 | 应急人员应带防护手套, 干态污染物应避免和有机物、金属粉末、易燃物等接触，以免发生爆炸。进人水体后可投加草酸钠还原。 |
| 11 | 除上述常见的十类化学品外，各类病毒、细菌造成的水体污染可投加漂白粉、生石灰等消毒处置。 |

附件八： 主要类型突发环境事件现场应急卡

类型一：固定环境风险源突发环境事件应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 含 COD、氨氮、石油类废水 |
|  | 事故说明 | 衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内出现废水排放，COD、氨氮、石油类等超标，如果不及时处置污染物，可能对衡山县县城集中式饮用水水源地水质造成污染影响。 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人或发现人立即报告事发地政府、衡山县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办等相关的单位和部门，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处置工作，并判断事故等级情况再根据事故的大小及发展态势向相关单位和部门报告，一般按照 III 级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等。 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办 |
| 应急责任单位 | 事故责任单位、事发地开云镇/永和乡人民政府、县环保局、县应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂 |
| 应急处置措施 | 如果污染物已经流出流域外向衡山县县城集中式饮用水水源地扩散，则启动衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急预案，启动响应程序； 截源 事发责任单位立即切断污染源，阻止污染物继续外流；立即报告事发地开云镇/永和乡人民政府、县环保局、县应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等部门； （2）处置 ①应急处置组立即赶往现场调查，向应急指挥部汇报事故情况；通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ②如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 （3）监测 应急监测小组在饮用水水源保护区一、二级范围边界布点监测点位、尚未污染的地段设置对照断面、同时在衡山县县城集中式饮用水水源地取水口进行监测，监测因子为 COD、氨氮、石油类等； （4）协调 应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。做好饮用水正常供水保障工作，负责与其他相关单位联系。 善后 饮用水水源地突发环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |

类型二： 陆域重点路段流动源突发环境事件应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 南岳高速公路跨湘江大桥、京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥。 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 汽油、柴油等 |
|  | 事故说明 | 事故会导致泄漏的油品进入衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内，可能对衡山县自来水厂取水水质造成污染影响 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人成发现人立即报告事发地当地政府、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、县环保局、县水利局、地方海事处、县应急办等相关的单位，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处应急置工作，并判断事故等级情况：再根据事故的大小及发限态势向相关单位和部门报告，若事故可能造成衡山县自来水厂供水单位的原水水质1个及以上指标超标3倍及以下且持续6h以上则执行特大（I级）响应程序，其它则执行区级（II级）级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办 |
| 应急责任单位 | 事故责任单位、县应急办、县环保局、县水利局、县交通旅游局、衡山地方海事处、消防大队、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂 |
| 应急物资 | 围油栏、吸油毡、活性碳粉末、堵漏工具、橡胶手套、防护靴、防化服、防毒面具、消防车、消防器材等。 |
| 应急处置措施 | （1）截源 泄漏的油品尚在陆域时，可以用砂石、吸油毡、活性炭等吸附，或修导流沟、收集池拦截； （2）处置 ①泄漏的油品如进入水源地，可在污染区设置围油栏、投放吸油棉或打捞船收集浮油；如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 ②通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ③遇到重大油类污染事件，由政府委托有资质的水上救援中心联合处置。 （3）监测 油品进入水源地防控范围，应急监测小组应在在衡山县自来水厂水源保护区一级水域、二级水域边界、油品污染区及水厂取水口等位置布置监测，监测因子为石油类等； （4）协调：应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。 （5）饮水保障 后勤保障小组及时了解县自来水厂服务范围内的饮用水供水情况，必要时负责应急送水，调集应急送水车辆，将自来水送达各无水小区适当地点，及时向无水小区居民发出通告等；根据衡山县桶装和瓶装纯争水的供应情况，及时调配、调运纯净水、保障纯净水（桶装、瓶装）的市场供应：避免人民群众恐慌、维护社会稳定。 （6）善后 突发饮用水水源环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |

类型三： 水域流动源突发环境事件应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 湘江航道衡山段衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内的船只 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 柴油、汽油 |
|  | 事故说明 | 衡山县自来水厂水源地水域内发生船只油品泄漏的环境事件，可能对衡山县自来水厂取水水质造成污染影响。 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人成发现人立即报告当地政府、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、县环保局、地方海事处等相关的单位，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处应急置工作，并判断事故等级情况：再根据事故的大小及发限态势向相关单位和部门报告，若事故可能造成衡山县自来水厂供水单位的原水水质1个及以上指标超标3倍及以下且持续6h以上则执行特大（I级）响应程序，其它则执行区级（II级）级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、地方海事处、县应急办 |
| 应急责任单位 | 事故责任单位、县人民政府、县环保局、县水利局、县交通旅游局、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、衡山地方海事处 |
| 应急物资 | 围油栏、吸油毡、活性碳粉末、堵漏工具、橡胶手套、防护靴、防化服、防毒面具、消防车、消防器材等。 |
| 应急处置措施 | （1）处置 ①在污染区设置围油栏、投放吸油棉或打捞船收集浮油；如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 ②通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ③遇到重大油类污染事件，由政府委托有资质的水上救援中心联合处置。 （2）监测 油品进入水源地防控范围，应急监测小组应在在衡山县自来水厂水源保护区一级水域、二级水域边界、油品污染区及水厂取水口等位置布置监测，监测因子为石油类等； （3）协调：应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。 （4）饮水保障 后勤保障小组及时了解县自来水厂服务范围内的饮用水供水情况，必要时负责应急送水，调集应急送水车辆，将自来水送达各无水小区适当地点，及时向无水小区居民发出通告等；根据衡山县桶装和瓶装纯争水的供应情况，及时调配、调运纯净水、保障纯净水（桶装、瓶装）的市场供应：避免人民群众恐慌、维护社会稳定。 （5）善后 突发饮用水水源环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |

类型四：饮用水源保护区水质异常超标事故应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 水源地风险防控范围内出现暴雨、汛期、枯水期 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | COD、氨氮、总磷、石油类、重金属 |
|  | 事故说明 | 当衡山县自来水厂饮用水源地集雨面积范围内发生强暴雨、进入汛期或枯水期，可能造成非点源环境风险物质流失或水体自净能力减弱，导致水质因子异常超标进入对衡山县自来水厂原水水质造成污染。 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人成发现人立即报告事发地当地政府、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、县环保局、等相关的单位，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处应急置工作，并判断事故等级情况：再根据事故的大小及发限态势向相关单位和部门报告，若事故可能造成衡山县自来水厂供水单位的原水水质1个及以上指标超标3倍及以下且持续6h以上则执行特大（I级）响应程序，其它则执行区级（II级）级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办 |
| 应急责任单位 | 县应急办、县环保局、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂 |
| 应急物资 | 活性炭粉末、明矾、聚丙烯酰胺等。 |
| 应急处置措施 | （1）处置 ①通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用混凝沉淀、多级活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ②如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 （2）监测 水质异常超标，应急监测小组应在在衡山县自来水厂水源保护区一级水域、二级水域边界、油品污染区及水厂取水口等位置布置监测，监测因子为COD、氨氮、总磷、石油类、重金属等； （3）协调：应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。 （4）饮水保障 后勤保障小组及时了解县自来水厂服务范围内的饮用水供水情况，必要时负责应急送水，调集应急送水车辆，将自来水送达各无水小区适当地点，及时向无水小区居民发出通告等；根据衡山县桶装和瓶装纯争水的供应情况，及时调配、调运纯净水、保障纯净水（桶装、瓶装）的市场供应：避免人民群众恐慌、维护社会稳定。 （5）善后 突发饮用水水源环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |

附件九 备案表

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地 址 |  |
| 预案名称 |  |
| 风险等级 | □一般L □较大M □重大H |
| 本单位于2018年 月 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息经本单位确认真实，无虚假，并未隐瞒事实。 预案制定单位（公章） |
| 预案签署人 |  | 报送时间 | 2018年 月 日 |

| 突发环境 事件应急 预案备案 文件目录 | 1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明：环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）；编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。 |
| --- | --- |
| 备案意见 | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 年 月 日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 年 月 日 |
| 备案编号 |  |
| 报送单位 |  |
| 受理部门 负责人 |  | 经办人 |  |

附件十：关于印发衡山县县城饮用水水源保护区规范化建设整治方案的通知

附件十一：水源地环境保护整改情况汇报资料

附图

附图1 衡山县县城集中式饮用水水源保护区划分图

附图2 区域水系及应急监测点位分布图

附图3 风险源调查范围图

附图4 固定风险源分布图

附图5 流动风险源分布图

附图6 衡山县县城集中式饮用水水源地应急物资库分布图

# Text boxes

图例：

水源一级保护区水域（Ⅱ类水域）

水源二级保护区水域（Ⅱ类水域）

水源一级保护区陆域

水源二级保护区陆域

支流

湘江干流（衡山-衡东开发利用区，Ⅲ类水域）

衡山县自来水厂

湘江

取水泵房

桥面径流导流渠

防撞护栏

洣水

京港澳高速跨洣水大桥

京广铁路桥

大源渡航电枢纽

发电机组

船闸

坝上公路桥

表5-6 适用于处理不同超标项目的推荐技术

二级保护区上边界预警监测断面

一级保护上边界预警监测断面

支流汇入口下游预警监测断面

| 名称 | 距离水源地的方位、距离 | 污染类型 |
| --- | --- | --- |
| 1.乌石铺中石化加油站 | 取水口上游2.8km,水源二级保护区陆域边界外延130m | 加油站 |
| 2.已停产的嘉兴矿业公司厂区内的三家小微企业 | 取水口上游2.75km,水源二级保护区陆域边界外延130m | 纸箱印刷、金属路灯杆、竹制品加工企业 |
| 3.衡萱线东侧永和乡中石化加油站 | 取水口上游5.6km,距离河流1.1km | 加油站 |
| 4.湘江干流农灌渠汇入口 | 取水口上游4.5km,湘江右岸 | 裸露地面雨水冲刷废水 |
| 5.湘江干流农灌渠汇入口 | 取水口上游7.6km,湘江右岸 | 农灌退水及生活污水 |
| 6.白马堰排水口 | 取水口上游10.8km,湘江左岸 | 农灌退水及生活污水 |
| 7.洣水农灌渠汇入口 | 洣水汇入口上游2.0km | 农灌退水及生活污水 |
| 8.洣水农灌渠汇入口 | 洣水汇入口上游6.5km | 农灌退水及生活污水 |

| 名称 | 距离水源保护区的方位、距离 | 风险类型 |
| --- | --- | --- |
| 1.衡萱线公路跨乌河桥梁 | 乌河汇入口上游250m | 油类等运输车辆 |
| 2.衡萱线公路支线跨乌河桥梁 | 乌河汇入口上游270m | 油类等运输车辆 |
| 3.京广铁路跨洣水河口大桥 | 洣水汇入口上游650m | 乘客垃圾 |
| 4.京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥 | 洣水汇入口上游1050m | 化学品、油类等运输车辆 |
| 5.大源渡航电枢纽坝上公路 | 取水口上游9.8km,水源二级保护区边界上游6.8kmm | 油类等运输车辆 |
| 6.南岳高速公路跨湘江大桥 | 取水口上游10.9km,水源二级保护区边界上游7.9km | 化学品、油类等运输车辆 |
| 7.沿河公路衡萱线 | 水源保护区（一、二级）陆域外边界0-150m | 化学品、油类等运输车辆 |
| 8.湘江航道 | 湘江河道中泓线，贯穿整个调查范围 | 油类等运输车辆 |

图例：

——应急物资库

衡山县环保局